ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ТАБЛИЦ К ПРОЕКТУ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ речным бассейном Днепра

Таблица 1 – Характеристика речного стока в пределах речного бассейна	3

Таблица 1.1 – Ресурсы речного стока по областям, входящим территориально в бассейн Днепра*	3

Таблица 1.2 – Безвозвратное водопотребление при регулировании речного стока	3

Таблица 1.3 – Средние многолетние характеристики годового стока и водные ресурсы рек бассейна Днепра в годы различных обеспеченностей	4

Таблица 1.4 – Речной сток за многолетний период и 2017 год по бассейну Днепра	6

Бассейн реки	6

Таблица 2 – Ресурсы и запасы подземных вод в пределах бассейна Днепра*	7

Таблица 3 – Основные характеристики поверхностных водных объектов (водоемы) в пределах речного бассейна	7

р. Очеса.	11

Таблица 3.1 – Распределение водохранилищ в бассейне Днепра по объемам	19

Таблица 4 – Основные характеристики поверхностных водных объектов (водотоки) в пределах бассейна Днепра	19

Таблица 4.1 – Типизация водотоков бассейна Днепра	43

Таблица 4.2 – Типизация водоемов бассейна Днепра	43

Таблица 4.3 – Результаты идентификации поверхностных водных объектов в бассейне Днепра в пределах Беларуси	44

Таблица  4.4 – Нарушение непрерывности течения  рек	47

Таблица 4.5  – Гидрологические изменения  участков водотоков за счет влияния водохранилищ	49

Таблица 4.6  – Участки рек бассейна Днепра, подвергшиеся спрямлению русла	49

Таблица 4.7 – Анализ других возможных нагрузок и  их воздействий в бассейне Днепра на территории Беларуси	52

Таблица 4.8 – Основные характеристики подземных водных объектов в бассейне Днепра на территории  Беларуси по результатам их идентификации	53

Таблица  5 –Характеристика водопользования  по речному бассейну	55

Таблица  5.1 – Удельное водопотребление по речному бассейну, л/сут/чел	57

Таблица 6 –Сведения о водопользователях, оказывающих вредное воздействие на поверхностные водные объекты	58

Таблица 6.1 - Данные государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды» за 2016 г. об отведении сточных вод в окружающую среду с использованием полей фильтрации в бассейне Днепра, уточненные по данным натурных обследований	70

Таблица 6.2 – Сведения оводопользователях, сбрасывающих недостаточно очищеннве сточные воды в поверхностные водные объекты	87

Таблица 6.3 – Сведения о полигонах твердых коммунальных отходов (ПТКО)	88

Таблица 6.4 – Интенсивность применения пестицидов, кг на 1 га сельскохозяйственных угодий	90

Таблица 7 – Поверхностные водные объекты, испытывающие наибольшую антропогенную нагрузку в результате сброса сточных вод*	92

Таблица 8 – Перечень действующих гидрологических постов на реках и каналах в бассейне Днепра	93

Таблица 9 – Перечень действующих гидрологических постов на озёрах и водохранилищах бассейна Днепра	94

Таблица 10 – Перечень пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям в бассейне Днепра	94

Таблица 11 – Перечень пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидробиологическим  показателям в бассейне Днепра в 2017 году	97

Таблица 12 – Перечень пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидроморфологическим показателям в бассейне Днепра*	99

Таблица 13 – Экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов бассейна Днепра  по результатам наблюдений НСМОС в 2017 году	99

Таблица 13.1 – Динамика экологического состояния поверхностных водных объектов бассейна реки Днепр по результатам наблюдений, проводимых в рамках НСМОС в 2015–2017 годах	100

Таблица 13.2 – Оценка экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов в бассейне Днепра с учетом классов гидрохимических и гидробиологических показателей и степени изменения гидроморфологических показателей	103

Таблица 13.3 – Итоговая таблица результатов экологического статуса поверхностных водных объектов бассейна Днепра и ожидаемый экологический статус водных объектв после реализации мероприятий ПУРБ	108

Таблица 14 - Перечень пунктов наблюдений за состоянием подземных вод на территории бассейна Днепра (за 2017 г.)	117

Таблица 14.1 - Перечень пунктов мониторинга подземных вод на территории бассейна Днепра	120

Таблица 14.2- Основные сведения по эксплуатации подземных вод на групповых водозаборах бассейна Днепра	121

Таблица 15 –Перечень поверхностных водных объектов,  предоставленных в обособленное водопользование в 2017 году	124

Таблица 16 – Перечень поверхностных водных объектов, предоставленных в аренду для рыбоводства за 2017 год	126

Таблица 17 – Перечень поверхностных водных объектов, относящихся  к внутренним водным путям, открытым для судоходства	147

Таблица 18 – Сведения о водоохранных зонах и прибрежных полосах для идентифицированных поверхностных водных объектов*	148

Таблица 19 – Сведения о поверхностных водных объектах, используемых для рекреации, спорта и туризма, в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами за 2017 год	149

Таблица 20 – Сведения об обьектах, оказывающих вредное воздействие на качество поверхностных и подземных вод и расположенных на территориях водоохранных зон и прибрежных полос	159

Таблица 21 – Мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей) в бассейне Днепра, сроки и ожидаемые показатели их реализации	161

Таблица 21.1 – Предлагаемый комплекс мероприятий по улучшению качества подземных вод на водозаборе «Новинки»	169

Таблица 21.2 – Рекомендуемые меры по улучшению состояния зон санитарной охраны в районе расположения водозабора «Новинки»	169

Таблица 1 – Характеристика речного стока в пределах речного бассейна

| Речной сток, км3/год |
| --- |
| местный | местный |
| среднемноголетний | среднемноголетний | среднемноголетний | среднемноголетний | среднемноголетний |
| 11,3 | 7,6 | 18,9 | 12,8 | 15,2 |

## Таблица 1.1 – Ресурсы речного стока по областям, входящим территориально в бассейн Днепра*

| Область | Многолетние характеристики общих водных ресурсов, км3/год | Речной сток в 2017 году, км3/год | Изъятие речных вод в 2017 году, км3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | среднее | наибольшее | наименьшее |  |  |
| Витебская | 18,1 | 30,3 | 11,8 | 23,4 | 0,0771 |
| Гомельская | 31,5 | 53,7 | 17,0 | 27,9 | 0,0479 |
| Минская | 7,6 | 12,7 | 4,9 | 9,0 | 0,2426 |
| Могилевская | 14,6 | 24,6 | 10,3 | 13,9 | 0,0341 |

*- Белорусский участок бассейна реки Днепр расположен в восточной части республики в 4 административных областях – Витебской (около 16,5% территории области или 6,62 тыс.км2), Могилевской (около 91,2% площади области или 26,52 тыс.км2), Минской (около 32,9% территории области или 13,14 тыс.км2) и Гомельской (около 43,2% площади области или 17,44 тыс.км2). Общая площадь бассейна Днепра на территории Республики Беларусь – 63,72 тыс.км2.

## Таблица 1.2 – Безвозвратное водопотребление при регулировании речного стока

| Бассейн реки | Безвозвратное водопотребление, км3/год |
| --- | --- |
|  | всего по бассейну | в пределах Республики Беларусь |
|  | максимальное за 2000–2016 годы | максимальное за 2000–2016 годы | 2017 год | % к местному стоку 95% обеспеченности |
| Днепр (искл. р. Припять) | 0,32 | 0,28 | 0,058 | 0,76 |
| Сож* | 0,16 | 0,12 | -* | -* |

*-имеются данные государственной статистической отчетности по бассейну реки Днепр в целом

## Таблица 1.3 – Средние многолетние характеристики годового стока и водные ресурсы рек бассейна Днепра в годы различных обеспеченностей

| Река, пункт наблюдений | Площадь водосбора, км2 | Годовой сток, м3/с | Минимальный суточный сток, м3/с | Весенний сток в год 95%-ой обеспечен-ности, км3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сред-ний | Сv | Сs | обеспечен-ностью | летне-осенний | зимний |  |
|  |  |  |  |  | 75% | 95% | сред-ний | Сv | Сs | обеспеч. 95% | сред-ний | Сv | Сs | обеспеч. 95% |  |
| BY01/02 Днепр – г. Орша | 18000 | 125 | 0,27 | 0,90 | 101 | 80,1 | 29,3 | 0,70 | 1,00 | 18,00 | 15,80 | 0,70 | 1,00 | 9,36 | 1,60 |
| BY01/03 Днепр – г. Могилёв | 20800 | 145 | 0,27 | 0,90 | 118 | 93,4 | 40,5 | 0,7 | 1,1 | 26,2 | 31,5 | 0,6 | 0,8 | 15,3 | 1,8 |
| BY01/05 Днепр – г. Жлобин | 30300 | 189 | 0,25 | 0,90 | 161 | 130 | 59,4 | 0,8 | 1,4 | 40,0 | 46,1 | 0,5 | 0,7 | 23,0 | 2,0 |
| BY01/06 Днепр – г. Речица | 58200 | 370 | 0,23 | 0,33 | 317 | 244 | 143 | 0,8 | 1,4 | 102 | 97,2 | 0,35 | 0,80 | 46,0 | 3,2 |
| BY0103 Адров – н.п. Задровье | 676 | 4,39 | 0,35 | 0,57 | 3,41 | 2,38 | 0,56 | 0,65 | 0,90 | 0,16 | 0,85 | 0,53 | 0,53 | 0,31 | 0,03 |
| BY0104 Лахва – н.п. Бовшевец | 731 | 4,39 | 0,35 | 0,70 | 3,41 | 2,43 | 1,34 | 0,35 | 0,70 | 0,74 | 1,46 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,03 |
| BY0106/03 Друть – н.п. Городище | 2850 | 18,5 | 0,28 | 0,40 | 14,8 | 10,6 | 7,01 | 0,30 | 0,45 | 4,79 | 6,81 | 0,27 | 0,78 | 4,36 | 0,10 |
| BY0106/04 Друть – н.п. Румок | 4650 | 29,3 | 0,24 | 0,40 | 24,3 | 18,6 | 9,39 | 0,30 | 0,45 | 6,56 | 9,44 | 0,27 | 0,75 | 6,37 | 0,20 |
| BY0108 Березина – н.п. Березино-Липское | 1200 | 8,28 | 0,18 | 0,37 | 7,24 | 6,00 | 3,72 | 0,30 | 0,70 | 2,40 | 3,67 | 0,25 | 0,67 | 2,46 | 0,06 |
| BY0108/03 Березина – г. Борисов | 5690 | 39,8 | 0,18 | 0,37 | 28,9 | 27,5 | 18,4 | 0,31 | 0,72 | 11,5 | 17,4 | 0,26 | 0,68 | 11,7 | 0,30 |
| BY0108/04 Березина – г. Березино | 10800 | 65,9 | 0,18 | 0,37 | 58,6 | 52,1 | 30,6 | 0,33 | 0,70 | 19,7 | 28,3 | 0,25 | 0,69 | 19,0 | 0,55 |
| BY0108/04 Березина – г. Бобруйск | 20300 | 119 | 0,20 | 0,37 | 102 | 82,6 | 53,5 | 0,30 | 0,70 | 34,5 | 46,7 | 0,30 | 0,87 | 31,3 | 1,00 |
| BY0108/05 Березина – пгт. Паричи | 21300 | 12,5 | 0,20 | 0,37 | 110,0 | 93,0 | 56,0 | 0,30 | 0,70 | 34,6 | 48,9 | 0,30 | 0,86 | 32,5 | 1,06 |
| BY0108/05 Березина – г. Светлогорск | 23300 | 137 | 0,20 | 0,37 | 118 | 98,0 | 65,0 | 0,32 | 0,70 | 34,8 | 54,0 | 0,30 | 0,80 | 36,5 | 1,12 |
| BY0108/05 Березина – н.п. Горваль | 24400 | 141,0 | 0,26 | 0,52 | 121,0 | 98,3 | 65,2 | 0,32 | 0,70 | 42,0 | 54,7 | 0,30 | 0,87 | 36,8 | 1,00 |
| BY010803/01 Гайна – н.п. Гайна | 15,7 | 0,11 | 0,24 | 0,37 | 0,093 | 0,070 | 0,052 | 0,16 | 0,40 | 0,040 | 0,062 | 0,13 | 0,50 | 0,050 | 0,002 |
| BY01080301 Цна – н.п. Смольницы | 203 | 1,60 | 0,14 | 0,30 | 1,39 | 1,25 | 1,00 | 0,11 | 0,35 | 0,80 | 1,10 | 0,11 | 0,35 | 0,95 | 0,008 |
| BY010807 Бобр – н.п. Клыпенка | 2150 | 14,8 | 0,22 | 0,40 | 12,5 | 9,90 | 6,30 | 0,28 | 0,48 | 4,20 | 6,58 | 0,33 | 0,50 | 4,15 | 0,050 |
| BY010808 Уша – н.п. Слободы | 429 | 2,49 | 0,20 | 0,37 | 2,15 | 1,73 | 1,12 | 0,26 | 0,47 | 0,74 | 1,15 | 0,30 | 0,48 | 0,71 | 0,016 |
| BY010812/03 Свислочь – н.п. Теребуты | 4050 | 24,7 | 0,24 | 0,37 | 20,6 | 15,6 | 7,98 | 0,31 | 0,62 | 5,10 | 10,0 | 0,30 | 0,70 | 6,72 | 0,15 |
| BY010814/02 Ола – н.п. Михалово | 380 | 1,94 | 0,33 | 0,60 | 1,48 | 1,01 | 0,44 | 0,48 | 1,21 | 0,23 | 0,46 | 0,43 | 0,63 | 0,21 | 0,006 |
| BY0109/02 Ведричь – н.п. Демехи | 1070 | 3,64 | 0,47 | 0,60 | 2,41 | 1,16 | 0,52 | 0,72 | 1,80 | 0,18 | 0,85 | 0,82 | 1,60 | 0,13 | 0,020 |
| BY0110 Сож – н.п. Уcкосы | 2600 | 17,7 | 0,28 | 0,80 | 14,1 | 10,9 | 3,46 | 0,53 | 0,75 | 1,56 | 3,38 | 0,48 | 0,62 | 1,56 | 0,16 |
| BY0110/01 Сож – г. Чериков | 11700 | 75,0 | 0,28 | 0,80 | 65,0 | 53,0 | 20,0 | 0,53 | 0,75 | 12,0 | 16,0 | 0,48 | 0,60 | 8,3 | 0,82 |
| BY0110/01 Сож – г. Славгород | 17700 | 110 | 0,28 | 0,80 | 87,4 | 67,4 | 31,0 | 0,53 | 0,75 | 15,9 | 29,6 | 0,48 | 0,60 | 18,1 | 1,00 |
| BY0110/02 Сож – г. Чечерск | 20100 | 123 | 0,28 | 0,80 | 100 | 175 | 40,0 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 35,0 | 0,48 | 0,62 | 20,2 | 1,02 |
| BY0110/02 Сож – г. Гомель | 38900 | 206 | 0,31 | 0,60 | 160 | 114 | 63,0 | 0,5 | 1,3 | 32,7 | 54,5 | 0,48 | 0,62 | 24,5 | 1,53 |
| BY Хмара – н.п. Красиловка | 534 | 3,48 | 0,33 | 0,80 | 2,74 | 2,09 | 0,59 | 0,56 | 1,00 | 0,23 | 0,53 | 0,62 | 0,54 | 0,14 | 0,035 |
| BY011001 Вихра – н.п. Куровичи | 2160 | 14,0 | 0,28 | 0,80 | 11,0 | 8,2 | 2,30 | 0,65 | 1,0 | 0,80 | 2,60 | 0,60 | 0,66 | 0,91 | 0,16 |
| BY011003 Остер – н.п. Ходунь | 3250 | 20,8 | 0,28 | 0,80 | 16,8 | 12,7 | 4,90 | 0,60 | 1,20 | 2,0 | 5,0 | 0,49 | 0,75 | 2,50 | 0,21 |
| BY011007 Сенна – н.п. Пильня | 454 | 2,86 | 0,36 | 0,60 | 2,11 | 1,37 | 0,41 | 0,51 | 1,52 | 0,22 | 0,68 | 0,47 | 0,63 | 0,32 | 0,020 |
| BY011008 Проня – г. Горки | 171 | 1,16 | 0,33 | 0,80 | 0,89 | 0,64 | 0,19 | 0,63 | 0,80 | 0,041 | 0,18 | 0,50 | 0,45 | 0,039 | 0,010 |
| BY01100803/01 Реста – н.п. Сухари | 114 | 0,57 | 0,42 | 0,80 | 0,35 | 0,24 | 0,018 | 0,61 | 0,80 | 0,002 | 0,024 | 0,41 | 0,45 | 0,011 | 0,005 |
| BY011011 Покоть – н.п. Красный Дубок | 404 | 2,30 | 0,31 | 0,60 | 1,78 | 1,28 | 0,37 | 0,60 | 1,70 | 0,15 | 0,58 | 0,46 | 0,61 | 0,25 | 0,016 |
| BY011013 Беседь – н.п. Белынковичи | 1640 | 9,51 | 0,40 | 0,65 | 6,77 | 4,02 | 1,13 | 0,51 | 1,40 | 0,43 | 1,51 | 0,42 | 1,26 | 0,75 | 0,085 |
| BY011013 Беседь – н.п. Светиловичи | 5010 | 26,1 | 0,37 | 0,65 | 19,1 | 12,2 | 4,25 | 0,75 | 1,98 | 1,90 | 5,10 | 0,52 | 1,26 | 2,55 | 0,22 |
| BY011014 Ипуть – н.п. Козаричи | 5810 | 31,4 | 0,35 | 0,60 | 24,5 | 15,5 | 5,20 | 0,60 | 2,30 | 2,20 | 6,62 | 0,63 | 1,50 | 3,22 | 0,32 |
| BY011014 Ипуть – н.п. Ущерпье | 8100 | 44,6 | 0,36 | 0,60 | 33,0 | 21,3 | 7,05 | 0,60 | 2,30 | 3,08 | 9,07 | 0,63 | 1,50 | 4,54 | 0,40 |
| BY011014/02 Ипуть – г. Добруш | 10100 | 55,0 | 0,47 | 0,70 | 40,5 | 26,4 | 8,8 | 0,8 | 2,30 | 4,0 | 11,2 | 0,63 | 1,50 | 5,90 | 0,67 |
| BY011016 Уть – н.п. Прибытки | 340 | 1,16 | 0,48 | 0,60 | 0,75 | 0,35 | 0,13 | 0,51 | 1,40 | 0,051 | 0,20 | 0,54 | 0,54 | 0,051 | 0,006 |

## Таблица 1.4 – Речной сток за многолетний период и 2017 год по бассейну Днепра

| Бассейн реки | Створ | Площадь водосбора, тыс.км2 | Многолетние значения речного стока, км3/год | Речной сток в 2017 году, км3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднее | наибольшее | наименьшее |  |
| Днепр | Орша Речица гр.Украины | 18,0 58,2 60,9 | 4,0 11,4 11,9 | 7,2 18,9 19,8 | 1,9 5,6 5,9 | 4,57 10,4 11,0 |
| Березина | Борисов Бобруйск Устье | 5,6 20,3 24,5 | 1,1 3,7 4,5 | 1,6 6,4 7,7 | 0,8 2,1 2,6 | 1,36 3,87 4,66 |
| Свислочь | Королищевичи Теребуты Устье | 1,1 4,0 5,2 | 0,6 1,0 1,1 | 0,8 1,7 1,9 | 0,4 0,8 1,0 | 0,32 1,06 1,40 |
| Сож | Кричев Гомель Устье | 10,2 38,9 42,1 | 1,9 6,3 6,5 | 4,1 12,8 13,9 | 1,3 3,1 3,3 | 1,74 3,92 4,21 |

Примечание:

1. Речной сток 2017 (гр.7) в устьевых и замыкающих створах рек определен методом аналогии (по ближайшему к этому створу пункту гидрологических наблюдений);

2. Площадь водосбора для створа р.Днепр – гр.Украины приведена без учета площади водосбора р.Сож

Таблица 2 – Ресурсы и запасы подземных вод в пределах бассейна Днепра*

| Область | Ресурсы подземных вод, км3/год | Эксплуатационные запасы, км3/год | Добыча подземных вод в 2017 году, км3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | естественные | прогнозные |  |  |
| Витебская | 3,36 | 3,49 | 0,302 | 0,091 |
| Гомельская | 1,93 | 3,09 | 0,410 | 0,116 |
| Минская | 4,13 | 4,36 | 0,902 | 0,223 |
| Могилевская | 2,28 | 2,31 | 0,285 | 0,109 |
| По бассейну реки Днепр* | 5,20 | 5,53 | 1,11 | 0,377 |

*- Белорусский участок бассейна реки Днепр (без р. Припять) расположен в восточной части республики в 4 административных областях – Витебской (около 16,5% территории области или 6,62 тыс.км2), Могилевской (около 91,2% площади области или 26,52 тыс.км2), Минской (около 32,9% территории области или 13,14 тыс.км2) и Гомельской (около 43,2% площади области или 17,44 тыс.км2). Общая площадь бассейна Днепра на территории Республики Беларусь – 63,72 тыс.км2

Таблица 3 – Основные характеристики поверхностных водных объектов (водоемы) в пределах речного бассейна

| № по карте | Название и местоположение водного объекта | Тип водного объекта | Площадь зеркала,F, га | Длина,L, м | Средняя ширина,Bср.,м | Максимальная ширина,Вмакс., м | Глубина средняя,Набс.,м | Современное использование водного объекта | Использование прилегающей территории | Перспективное использование территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Водные объекты (водоемы) с площадью зеркала более 50 га |
| 1 | Заславское, Минский район | водохранилище, русловое, многолетнее, объемполн- 108,5 млн. м3, объем полезн.-50,0 млн. м3 | 3110 | 10000 | 3110 | 4500 | 3,47 | Водоснабжение, энергетика, рекреация и спорт | Место отдыха, расположение объектов энергетики, расположение спортивных объектов | Рекреация, энергетика, спорт |
| 2 | Чигиринское, Кировский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 62,6 млн. м3, объем полезн.-11,8 млн. м3 | 2340 | 16000 | 1340 | 1800 | 2,54 | Энергетика, рекреация | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. Расположение объектов энергетики. | Сельскохозяйственное, рекреационное. Энергетика. |
| 3 | Светлогорское, Светлогорский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 64,73 млн. м3, объем полезн.-54,60 млн. м3 | 1437 | 6600 | 2140 | 3150 | 4,25 | Увлажнение сельскохозяйственных земель | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 4 | Осиповичское, Осиповичский район | водохранилище, русловое, суточное, объемполн- 17,4 млн. м3, объем полезн.-5,70 млн. м3 | 1187 | 24000 | 330 | 1200 | 2,2 | Энергетика, место отдыха | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. Расположение объектов энергетики. | Сельскохозяйственное, рекреационное. Энергетика. |
| 5 | Днепро-Брагинское, Лоевский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 42,8 млн. м3, объем полезн.-31,4 млн. м3 | 970 | 4500 | 1800 | 3000 | 4,4 | Увлажнение сельскохозяйственных земель, место отдыха и любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 6 | Петровичское, Смолевичский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 15,0 млн. м3, объем полезн.-11,3 млн. м3 | 480 | 3500 | 310 | 360 | 1,7 | Орошение, Место отдыха | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 7 | Тетеринское, Круглянский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 13,8 млн. м3, объем полезн.-8,10 млн. м3 | 461 | 9400 | 490 | 840 | 3,0 | Энергетика, место отдыха | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. Расположение объектов энергетики. | Сельскохозяйственное, рекреационное. Энергетика. |
| 8 | Плавно, р. Днепр, р. Березина. Длина береговой линии – 9050 м, объем воды – 5,12 млн. м3 | Озеро | 402 | 3450 | 1180 | 1750 | 1,3 | Озеро в системе Березинского биосферного заповедника | Место отдыха. Туризм | Рекреация. |
| 9 | Ольшица, р. Днепр р. Березина. Длина береговой линии – 9750 м, объем воды – 4,97 млн. м3 | озеро | 398 | 3320 | 1200 | 1900 | 1,3 | Озеро в системе Березинского биосферного заповедника | Место отдыха. Туризм | Рекреация. |
| 10 | Городище, Шкловский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,2 млн. м3, объем полезн.-0,84 млн. м3 | 390 | 3000 | 130 | 300 | 3,4 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Место отдыха | Рекреация |
| 11 | Рудея, Чаусский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 8,35 млн. м3, объем полезн.-4,65 млн. м3 | 385 | 12000 | 600 | 720 | 2,16 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Противопожарные нужды. | Сельскохозяйственное, рекреационное. Противопожарные нужды. |
| 12 | Дубровское, Минский и Смолевичский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 22,4 млн. м3, объем полезн.-19,0 млн. м3 | 350 | 6500 | 500 | 1200 | 6,2 | Энергетика, место отдыха, для купания и любительского рыболовства | Место отдыха, расположение объектов энергетики | Рекреация, энергетика |
| 13 | Резервное, Минский район | водохранилище, наливное, объемполн- 21,6 млн. м3, объем полезн.-15,0 млн. м3 | 350 | 3000 | 1150 | 2000 | 6,3 | Хозяйственно–питьевого водоснабжения г. Минска | Расположение объектов водоснабжения г. Минска | Расположение объектов водоснабжения г. Минска |
| 14 | Медзозол, р. Днепр р. Березина. Длина береговой линии – 9000 м, объем воды – 8,1 млн. м3 | Озеро | 302 | 2960 | 1020 | 1400 | 2,7 | Промышлен-ный лов рыбы. Водоприемник осушительной сети. Зарыбление карасём, сазаном. | Сельскохозяйственное, рекреационное | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 15 | Межужол, р. Днепр, р. Березина (бессточное). Длина береговой линии – 9150 м, объем воды – 1,82 млн. м3 | Озеро | 286 | 3880 | 750 | 1050 | 0,6 | Любительский лов рыбы. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 16 | Чижовское, Минский район, г. Минск | водохранилище, русловое, объемполн- 5,6 млн. м3, объем полезн.-2,3 млн. м3 | 280 | 4800 | 580 | 800 | 2,0 | Промышленное водоснабжение, место отдыха | Расположение объектов промышленного водоснабжения г. Минска, место отдыха | Расположение объектов промышленного водоснабжения г. Минска, место отдыха |
| 17 | Сергеевичское, р. Днепр р. Березина | Озеро | 275 | 2200 | - | 1600 | 1,5 | Любительский лов рыбы. Водоприемник мелиоративных вод. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 18 | Михайловское, Гомельский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 11,02 млн. м3, объем полезн.-10,34 млн. м3 | 240 | 2600 | 940 | 2000 | 6,6 | Увлажнение сельскохозяйственных земель | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 19 | Дрозды, Минский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 6,4 млн. м3, объем полезн.-6,0 млн. м3 | 240 | 6000 | 400 | 600 | 2,7 | Место отдыха | Место отдыха | Рекреация |
| 20 | Большое Ореховское (Орехи), р. Днепр р. Оршица. Длина береговой линии – 10760 м, объем воды – 4,34 млн. м3 | Озеро | 211 | 3930 | 540 | 1090 | 2,1 | Водоем-охладитель для БелГРЭС. Любительский лов рыбы. Для бытовых и хозяйственных нужд. Место отдыха. Сток промышленных вод из пгт.Ореховск | Место отдыха. | Рекреация. |
| 21 | Большое Юровское, р. Днепр р. Гайна. Длина береговой линии – 5020 м, объем воды – 2,28 млн. м3 | Озеро | 175 | 1810 | 970 | 1250 | 1,3 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 22 | Вяча, Минский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 5,1 млн. м3 | 170 | 5200 | 300 | 500 | 3,0 | Рекреация | Место отдыха | Рекреация |
| 23 | Добысна, Кировский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,9 млн. м3, объем полезн.-1,4 млн. м3 | 168 | 5000 | 340 | 700 | 1,2 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 24 | Судобле (Судобль) р. Днепр, р. Плисса. Длина береговой линии – 4350 м, объем воды – 0,66 млн. м3 | Озеро | 152 | 1500 | 1020 | 1080 | 0,4 | Водоприемник осушительной сети. | Место отдыха. Сельскохозяйственное. | Рекреация. |
| 25 | Вейно, р. Днепр р. Друть | Озеро | 149,5 |  |  |  |  | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 26 | Палужское, Краснопольский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 2,8 млн. м3, объем полезн.-1,64 млн. м3 | 145 | 7900 | 180 | 600 | 1,92 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное. |
| 27 | Манец, р. Днепр р. Березина. Длина береговой линии – 6100 м, объем воды – 0,96 млн. м3 | Озеро | 144 | 2720 | 530 | 750 | 0,7 | Озеро в системе Березинского биосферного заповедника | Место отдыха. Туризм | Рекреация. |
| 28 | Милославичское, Климовичский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,80 млн. м3, объем полезн.-0,73 млн. м3 | 143 | 5000 | 290 | 400 | 1,3 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное, противопожарное |
| 29 | Горы, Горецкий район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 2,77 млн. м3, объем полезн.-2,18 млн. м3 | 131 | 5000 | 300 | 340 | 2,1 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. Противопожарные нужды. | Сельскохозяйственное. Место отдыха. Противопожарное. |
| 30 | Гореничское, Березинский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,2 млн. м3 | 110 | 6000 | 180 | 250 | 1,15 | Место отдыха, для купания и любительского рыболовства | Место отдыха | Рекреация |
| 31 | Смолевичское (ГРЭС), Смолевичский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,8 млн. м3, объем полезн.-0,3 млн. м3 | 110 | 11500 | 410 | 2000 | 3,18 | Водоём-охладитель (теплоэнергетика) | Расположение объекта энергетики. | Энергетика, рекреация |
| 32 | Крапивенка, Оршанский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 3,30 млн. м3, объем полезн.-2,89 млн. м3 | 108 | 5500 | 200 | 300 | 3,06 | Место отдыха, любительское рыболовство | Место отдыха. | Рекреация. |
| 33 | Ореховка, Кличевский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 2,50 млн. м3, объем полезн.-2,10 млн. м3 | 102 | 1600 | 640 | 860 | 2,5 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное. |
| 34 | Смолевичское, Смолевичский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 2,4 млн. м3, объем полезн.-1,3 млн. м3 | 100 | 1400 | 700 | 1000 | 2,5 | Место отдыха | Место отдыха. | Рекреация |
| 35 | Днепрец, Горецкий район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 4,42 млн. м3, объем полезн.-3,57 млн. м3 | 98 | 6100 | 160 | 300 | 4,5 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 36 | Криницы, Минский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 3,0 млн. м3, объем полезн.-0,3 млн. м3 | 96 | 3200 | 350 | 650 | 2,6 | Водоснабжение и рекреация | Место отдыха | Рекреация |
| 37 | Головное (Цнянское), Минский район | водохранилище, наливное, суточное, объемполн– 2,1 млн. м3 | 90 | 2000 | 440 | 930 | 2,42 | Место отдыха. | Место отдыха | Рекреация |
| 38 | Ревучее, р. Днепр, р. Очеса. Длина береговой линии – 3600 м, объем воды – 1,22 млн. м3 | Озеро | 87 | 1340 | 650 | 940 | 1,4 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 39 | Стоячее, р. Днепр, р. Сож. Длина береговой линии – 6410 м, объем воды – 0,17 млн. м3 | Озеро | 82 | 1170 | 700 | 800 | 0,2 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 40 | Домашковское, р. Днепр р. Березина. Длина береговой линии – 4110 м, объем воды – 1,78 млн. м3 | Озеро | 81 | 1650 | 490 | 710 | 2,2 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 41 | Меркуловичи, Чечерский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,0 млн. м3, объем полезн.-0,5 млн. м3 | 80 | 2750 | 290 | 620 | 1,38 | Место отдыха, любительское рыболовство | Место отдыха. | Рекреация. |
| 42 | Чечера, Буда-Кошелевский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,2 млн. м3, объем полезн.-0,9 млн. м3 | 80 | 3000 | 260 | 270 | 1,52 | Орошение, бытовое и противопожарное водоснабжение | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. Противопожарные нужды. | Сельскохозяйственное, рекреационное, противопожарное |
| 43 | Волма, Червенский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,2 млн. м3, объем полезн.-0,8 млн. м3 | 80 | 1800 | 460 | 600 | 1,48 | Водоснабжение рыбных прудов, рекреация | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 44 | Михайлово, Пуховичский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 3,4 млн. м3, объем полезн.-2,8 млн. м3 | 80 | 1650 | 600 | 800 | 4,5 | Место отдыха, любительское рыболовство | Место отдыха. | Рекреация |
| 45 | Скриплица, Кировский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 1,4 млн. м3, объем полезн.-0,9 млн. м3 | 73 | 1000 | 730 | 1000 | 1,9 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли, рекреация | Сельскохозяйственное, рекреационное. |
| 46 | Зарестье, Кировский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,0 млн. м3, объем полезн.-0,66 млн. м3 | 71 | 2440 | 290 | 400 | 1,41 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 47 | Марьина Горка, Пуховичский район | водохранилище, овражно-балочное, объемполн- 1,0 млн. м3, объем полезн.-0,6 млн. м3 | 70 | 1550 | 330 | 500 | 1,48 | Место отдыха, любительское рыболовство | Рекреация | Ресреация |
| 48 | Курманово, Мстиславский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,08 млн. м3, объем полезн.-0,65 млн. м3 | 68 | 2400 | 280 | 340 | 1,6 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное. |
| 49 | Старое, р. Днепр, р. Можа. Длина береговой линии – 1400 м, объем воды – 0,24 млн. м3 | Озеро | 67 | 550 | 120 | 160 | 3,6 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 50 | Альбинское, Октябрьский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 1,4 млн. м3, объем полезн.-1,1 млн. м3 | 63 | – | – | – | – | Орошение, рыборазведения | Сельскохозяйственные земли. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 51 | Заозерское, р. Днепр р. Клева. Длина береговой линии – 2920 м, объем воды – 3,01 млн. м3 | Озеро | 60 | 1010 | 590 | 630 | 5,02 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 52 | Острошицкий городок, Минский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,2 млн. м3, объем полезн.-0,8 млн. м3 | 60 | 2200 | 270 | 650 | 2,0 | Рекреация | Рекреация | Рекреация |
| 53 | Материнское, р. Днепр р. Свислочь. Длина береговой линии – 3090 м, объем воды – 0,75 млн. м3 | Озеро | 58 | 1090 | 530 | 900 | 1,3 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 54 | Черное, р. Днепр, р. Ослик. Длина береговой линии – 2810 м, объем воды – 1,5 млн. м3 | Озеро | 57 | 1170 | 490 | 515 | 2,64 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 55 | Лочинское, р. Днепр р. Болочанка. Длина береговой линии – 2970 м, объем воды – 0,56 млн. м3 | Озеро | 56 | 1070 | 520 | 550 | 1,0 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 56 | Космачевское, р. Днепр р. Еленка. Длина береговой линии – 3220 м, объем воды – 1,24 млн. м3 | Озеро | 54 | 1210 | 450 | 470 | 2,3 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 57 | Старое, р. Днепр, р. Сож. Длина береговой линии – 3250 м, объем воды – 1,63 млн. м3 | озеро | 53 | 1070 | 590 | 710 | 2,58 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 58 | Глубокое, р. Днепр р. Березовка. Длина береговой линии – 2710 м, объем воды – 0,62 млн. м3 | Озеро | 51,4 | 940 | 550 | 590 | 1,2 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 59 | Телешовское, Гомельский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн- 1,2 млн. м3, объем полезн.-0,9 млн. м3 | 50 | – | – | – | – | опорожнено | Сельскохозяйственные земли. | Сельскохозяйственное. |
| 1 Водные объекты (водоемы) с площадью зеркала менее 50 га |
| 60 | Нежково, Горецкий район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,30 млн. м3, объем полезн.-0,93 млн. м3 | 49 | 3600 | 140 | 180 | 2,36 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное, противопожарное |
| 61 | Большое Годылево, р. Днепр р.Воронинка. | озеро | 48 | – | – | – | – | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 62 | Коровчино, Дрибинский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн- 1,42 млн. м3, объем полезн.-1,07 млн. м3 | 47 | 2500 | 190 | 310 | 3,0 | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 63 | Скачальское, р. Днепр, р. Свислочь. Длина береговой линии – 2530 м, объем воды – 0,85 млн. м3 | Озеро | 45 | 900 | - | 670 | 1,89 | Любительский лов рыбы. Место отдыха. Для бытовых и хозяйственных нужд. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 64 | Вяхово, р. Днепр р. Вирь. Длина береговой линии – 2700 м, объем воды – 0,55 млн. м3 | Озеро | 42 | 1000 | 420 | 470 | 1,3 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 65 | Стоячее, р. Днепр, р. Сож. Длина береговой линии – 2650 м, объем воды – 1,58 млн. м3 | Озеро | 42 | 9980 | 430 | 450 | 3,76 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 66 | Кричевское, Кричевский район | водохранилище, наливное, объемполн – 5,90 млн. м3 | 42 | 950 | 440 | 790 | 14,1 | Место отдыха | Место отдыха | Место отдыха |
| 67 | Малое Юровское, р. Днепр р. Гайна. Длина береговой линии – 2670 м, объем воды – 0,35 млн. м3 | озеро | 40 | 1040 | 380 | 540 | 0,88 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 68 | Безымянное, р. Днепр, р. Черноводка. Длина береговой линии – 2450 м, объем воды – 0,38 млн. м3 | Озеро | 34,3 | 980 | 350 | 335 | 1,1 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 69 | Студенковское, Быховский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн – 1,03 млн. м3, объем полезн. –0,72 млн. м3 | 32 | – | – | – | – | Место отдыха, купание, любительское рыболовство | Сельскохозяйственные земли. Противопожарные нужды. | Сельскохозяйственное, рекреационное. Противопожарные нужды. |
| 70 | Кармановское, р. Днепр р. Клева. Длина береговой линии – 2290 м, объем воды – 0,99 млн. м3 | Озеро | 30 | 740 | 410 | 450 | 3,29 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 71 | Нерыб, р. Днепр, р. Бусята. Длина береговой линии – 2410 м, объем воды – 0,88 млн. м3 | Озеро | 30 | 930 | 320 | 450 | 2,92 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 72 | Уборок, Добрушский район | водохранилище, наливное, сезонное, объемполн – 1,0 млн. м3, объем полезн.– 0,9 млн. м3 | 30 | 700 | 380 | 380 | 3,94 | Увлажнение сельскохозяйственных земель | Сельскохозяйственные земли. Место отдыха. | Сельскохозяйственное, рекреационное |
| 73 | Комсомольское, Минский район | водохранилище, русловое, сезонное, объемполн – 1,5 млн. м3, объем полезн.-1,0 млн. м3 | 30 | 1800 | 200 | 320 | 4,4 | Рекреация | Место отдыха. | Рекреация. |
| 74 | Святое, р. Днепр, р. Артисловка. Длина береговой линии – 2160 м, объем воды – 0,81 млн. м3 | Озеро | 29 | 800 | 360 | 380 | 2,8 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 75 | Святое, р. Днепр, р. Беседь. Длина береговой линии – 2350 м, объем воды – 0,62 млн. м3 | Озеро | 26 | 630 | 410 | 420 | 2,4 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 76 | Неропля, р. Днепр, р. Неропля. Длина береговой линии – 1950 м, объем воды – 0,38 млн. м3 | Озеро | 25 | 650 | 380 | 390 | 1,5 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 77 | Красное, р. Днепр, р. Маска | Озеро | 24 |  |  |  |  | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 78 | Песочное, р. Днепр, р. Березина. Длина береговой линии – 1850 м, объем воды – 0,43 млн. м3 | Озеро | 24 | 710 | 340 | 460 | 1,8 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 79 | Святое, р. Днепр, р. Добрица. Длина береговой линии – 2030 м, объем воды – 1,05 млн. м3 | озеро | 24 | 650 | 370 | 420 | 4,37 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 80 | Куровщина, р. Днепр р. Оршица. Длина береговой линии – 2310 м, объем воды – 0,14 млн. м3 | Озеро | 21 | 2130 | 140 | 170 | 0,7 | Любительский лов рыбы. Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 81 | Глухи, р. Днепр р. Греза. Длина береговой линии – 1420 м, объем воды – 0,41 млн. м3 | Озеро | 18 | 560 | 320 | 350 | 2,7 | Любительский лов рыбы. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 82 | Колпино, р. Днепр р. Сож. Длина береговой линии – 1290 м, объем воды – 0,42 млн. м3 | Озеро | 18 | 470 | 380 | 400 | 2,33 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 83 | Синее, р. Днепр, р. Свислочь. Длина береговой линии – 1450 м, объем воды – 0,30 млн. м3 | Озеро | 17,5 | 490 | 360 | 430 | 1,7 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 84 | Окунь, р.Днепр, р. Березина. Длина береговой линии – 1660 м, объем воды – 0,20 млн. м3 | Озеро | 17 | 580 | 290 | 360 | 1,2 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 85 | Кульшичское, р. Днепр р. Реста. Длина береговой линии – 1620 м, объем воды – 0,08 млн. м3 | Озеро | 16,6 | 560 | 300 | 320 | 0,46 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 86 | Луково, р. Днепр р. Уша. Длина береговой линии – 1890 м, объем воды – 0,50 млн. м3 | Озеро | 16 | 660 | 240 | 310 | 3,1 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 87 | Подозерище, р. Днепр, р. Дулебка. Длина береговой линии – 2000 м, объем воды – 0,40 млн. м3 | Озеро | 16 | 790 | 200 | 210 | 2,5 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 88 | Без названия (н.п. Малиновка), р. Днепр, р. Мокрянка. Длина береговой линии – 1490 м, объем воды – 0,14 млн. м3 | Озеро | 15 | 530 | 280 | 310 | 0,9 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 89 | Святое, р. Днепр. Длина береговой линии – 1560 м, объем воды – 0,22 млн. м3 | Озеро | 14,5 | 560 | 260 | 280 | 1,5 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 90 | Святое, р. Днепр. Длина береговой линии – 1400 м, объем воды – 0,27 млн. м3 | Озеро | 14 | 650 | 220 | 280 | 1,9 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 91 | Святское, р. Днепр, р. Беседь. Длина береговой линии – 1090 м, объем воды – 0,49 млн. м3 | Озеро | 11 | 410 | 270 | 300 | 4,47 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 92 | Светенское, р. Днепр, р. Свислочь. Длина береговой линии – 860 м, объем воды – 0,03 млн. м3 | Озеро | 10,6 | 440 | 240 | 290 | 0,3 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 93 | Святое, р. Днепр, р. Беседь. Длина береговой линии – 1190 м, объем воды – 0,21 млн. м3 | Озеро | 10,4 | 420 | 250 | 300 | 2,04 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 94 | Хотомля, р. Днепр, р. Ослик. Длина береговой линии – 990 м, объем воды – 0,25 млн. м3 | Озеро | 8 | 340 | 240 | 260 | 3,16 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 95 | Рыславль, р. Днепр, р. Беседь. Длина береговой линии – 1170 м, объем воды – 0,17 млн. м3 | Озеро | 6 | 410 | 150 | 200 | 2,8 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 96 | Черное, р. Днепр. Длина береговой линии – 620 м, объем воды – 0,07 млн. м3 | озеро | 4,8 | 290 | 160 | 180 | 1,52 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 97 | Красное, р. Днепр р. Друть. Длина береговой линии – 780 м, объем воды – 0,12 млн. м3 | Озеро | 3 | 300 | 100 | 200 | 3,95 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |
| 98 | Стоячее, р. Днепр, р. Бобр. Длина береговой линии – 520 м, объем воды – 0,02 млн. м3 | Озеро | 1,6 | 270 | 60 | 80 | 1,4 | Место отдыха. | Место отдыха. | Рекреация. |

## Таблица 3.1 – Распределение водохранилищ в бассейне Днепра по объемам

| Объем воды, млн. м3 | Итого |
| --- | --- |
| 1,00 – 10,00 | 10,01 – 50,00 | 50,01 – 100,00 | Более 100,00 |  |
| количество | общий объем | количество | общий объем | количество | общий объем | количество | общий объем | количество | общий объем |
| 34 | 81,07 | 7 | 144,02 | 2 | 127,33 | 1 | 108,5 | 43 | 460,92 |

Таблица 4 – Основные характеристики поверхностных водных объектов (водотоки) в пределах бассейна Днепра

| № по карте | Название и местоположение водного объекта | Тип водного объекта | Длина, L, м | Площадь водосбора, м2 | Современное использование водного объекта* | Использование прилегающей территории** | Перспективное использование территории*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total , transboundary | Днепр | Река | 695 | 63700 | Место отдыха. Любительское рыболовство. Судоходство. | Место отдыха. Сельскохозяйственные земли. | Место отдыха. Сельскохозяйственные земли |
| BY01/01 | Участок р. Днепр от устья р. Мерея (н.п. Александрия Дубровенского района) до устья р. Адров (г. Орша Оршанского района) | Участок реки | 73.1 | 1080 |  |  |  |
| BY01/02 | Участок р. Днепр от устья р. Адров (г. Орша Оршанского района) до нижнего бьефа г. Орша (г. Шклов Шкловского района) | Участок реки | 36.9 | 990 |  |  |  |
| BY01/03 | Участок р. Днепр от нижнего бьефа г. Орша (г. Шклов Шкловского района) до нижнего бьефа г. Могилева (н.п. Новоселки Могилевского района) | Участок реки | 62.9 | 818 |  |  |  |
| BY01/04 | Участок р. Днепр до устья р. Друть, от нижнего бьефа г. Могилева (н.п. Новоселки Могилевского района) до г. Рогачева Рогачевского района | Участок реки | 167.1 | 2451 |  |  |  |
| BY01/05 | Участок р. Днепр от устья р. Друть (г. Рогачев Рогачевского района) до устья р. Березина (н.п. Береговая Слобода Речицкого района) | Участок реки | 111.5 | 1452 |  |  |  |
| BY01/06 | Участок р. Днепр от устья р. Березина (н.п. Береговая Слобода Речицкого района) до устья р. Сож (г. Лоев Лоевского района) | Участок реки | 122.0 | 1658 |  |  |  |
| BY01/07 | Участок р. Днепр от устья р. Сож (г. Лоев Лоевского района) до границы с Украиной (н.п. Нижние Жары Брагинского района) | Участок реки | 118.9 | 768 |  |  |  |
| 1 Total BY0101 | Мерея, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1715 км | Река | 56 | 694 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 42, их общая длина – 99 км. Количество озер на водосборе – 13, их общая площадь – 0,10 м2. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 1 BY0101 | Участок р. Мерея (н.п. Стефаново Горецкого района – н.п. Александрия Дубровенского района) | Участок реки | 50,2 | 356 |  |  |  |
| 2 not identified | Ольшанка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1704 км | Река | 31 | 137 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 27, их общая длина – 66 км. Количество озер на водосборе – 10, их общая площадь – 0,05 м2. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 3 not identified | Россосенка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1689 км | Река | 43 | 271 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 23, их общая длина – 73 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,05 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 4 not identified | Задубровенка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1670 км | Река | 19 | – | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 12 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 5 not identified | Чижовка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1667 км | Река | 14 | 85 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 7, их общая длина – 16 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 6 not identified | Крапивенка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1661 км | Река | 23 | 164 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 16, их общая длина – 50 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 7 Total BY0102 | Оршица, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1644 км | Река | 33 | 598 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 24, их общая длина – 77 км. Количество озер на водосборе – 17, их общая площадь – 2,70 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 7 BY0102 | Участок р. Оршица (г. Ореховск Оршанского района – г. Орша Оршанский района) | Участок реки | 26,9 | 598 |  |  |  |
| 8 Total BY0103 | Адров, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1639 км | Река | 71 | 676 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 26, их общая длина – 93 км. Количество озер на водосборе – 18, их общая площадь – 0,13 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 8 BY0103 | Участок р.Адров (н.п. Дубница Оршанского района – г. Орша Оршанского района) | Участок реки | 58,4 | 674 |  |  |  |
| 9 not identified | Леща, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1663 км | Река | 33 | 185 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 18 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 10 not identified | Ульяновка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1619 км | Река | 19 | 116 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 24 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 11 not identified | Березовка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1612 км | река | 26 | 218 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 13, их общая длина – 55 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 12 not identified | Без названия у н.п. Низовцы, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1608 км | Река | 11 | 28 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Место отдыха. | Место отдыха. |
| 13 not identified | Каменка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1608 км | Река | 14 | 79 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 12 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 14 not identified | Серебрянка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1600 км | Река | 17 | 89 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 8 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 15 not identified | Капустник, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1599 км | Река | 12 | 64 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 7 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 16 not identified | Ручей Ульянка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1597 км | Река | 20 | 70 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 8 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 17 not identified | Артисловка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1580 км | Река | 17 | 150 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 7 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,23 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 18 not identified | Дубровенка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1551 км | Река | 18 | 84 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 7 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,005 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 19 not identified | Вильчанка (Дегтярна), левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1537 км | Река | 22 | 65 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 14, их общая длина – 29 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 20 not identified | Доска, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1532 км | Река | 11 | 38 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 9 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 21 not identified | Полна, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1509 км | Река | 28 | 178 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 20, их общая длина – 41 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 22 Total BY0104 | Лахва, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1504 км | Река | 90 | 731 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 17, их общая длина – 66 км. Количество озер на водосборе – 7, их общая площадь – 0,04 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 22 BY0104 | Участок р. Лахва (н.п. Старая Водва Шкловского района – н.п. Залохвенье Быховского района) | Участок реки | 80 | 687 |  |  |  |
| 23 not identified | Мокрянка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1491 км | Река | 21 | 161 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 11, их общая длина – 36 км. Количество озер на водосборе – 10, их общая площадь – 0,25 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 24 Total BY0105 | Ухлясть (Вухлясть), левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1472 км | Река | 48 | 502 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 35, их общая длина – 103 км. Количество озер на водосборе – 5, их общая площадь – 0,59 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 24 BY0105 | Участок р. Ухлясть (н.п. Красница Быховского района – н.п. Прибор Быховского района) | Участок реки | 40,1 | 500 |  |  |  |
| 25 not identified | Трасна, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1470 км | Река | 15 | 88 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 5, их общая длина – 15 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 26 not identified | Рдица (Роица), правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1461 км | Река | 16 | 102 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 11, их общая длина – 40 км. Количество озер на водосборе – 19, их общая площадь – 0,24 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 27 not identified | Бобровка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1457 км | Река | 27 | 147 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 18, их общая длина – 47 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 28 not identified | Адаменка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1445 км | Река | 13 | 60 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 17 км. Количество озер на водосборе – 9, их общая площадь – 0,15 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 29 not identified | Бесито (Чернявка), левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1441 км | Река | 12 | 348 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 13, их общая длина – 29 км. Количество озер на водосборе – 13, их общая площадь – 0,10 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 30 not identified | Тошица, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1417 км | Река | 19 | 133 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 20 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 31 not identified | Рокотун (Рекут), левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1400 км | Река | 17 | 156 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 18, их общая длина – 36 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 32 not identified | Углянка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1394 км | Река | 16 | 57,5 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 7, их общая длина – 26 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 33 not identified | Добрица, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1369 км | Река | 24 | 149 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 16 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 34 Total BY0106 | Друть, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1360 км | Река | 295 | 5020 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 80, их общая длина – 216 км. Количество озер на водосборе – 180, их общая площадь – 5,13 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 34 BY0106/01 | Участок р. Друть от истока (н.п. Новое село Толочинскогг района) до Тетеринского водохранилища (г. Друцк Толочинского района) | Участок реки | 24,7 | 283 |  |  |  |
| 34 BY0106/02 | Участок р. Друть от истока (г. Друцк Толочинского района) до Тетеринского водохранилища (н.п. Тетерино Круглянского района) | Участок реки | 22,4 | 463 |  |  |  |
| 34 BY0106/03 | Участок р. Друть от Тетеринского водохранилища (н.п. Тетерино Круглянского района) до Чигиринского водохранилища (н.п. Чигиринка Кировского района) | Участок реки | 104,6 | 1536 |  |  |  |
| 34 BY0106/04 | Участок р. Друть от Чигиринского водохранилища (н.п. Чигиринка Кировского района) до устья (г. Рогачев Рогачевского района) | Участок реки | 63,3 | 1065 |  |  |  |
| 35 not identified | Без названия у н.п. Цупер, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1338 км | Река | 11 | 58 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 7, их общая длина – 14 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,05 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 36 not identified | Ржавка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1330 км | Река | 43 | 414 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 17, их общая длина – 63 км. Количество озер на водосборе – 5, их общая площадь – 0,08 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 37 Total BY0107 | Добысна, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1323 км | Река | 102 | 874 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 36, их общая длина – 87 км. Количество озер на водосборе – 26, их общая площадь – 0,36 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 37 BY0107 | Участок р. Добысна (н.п. Скачок Кировского района – г. Жлобин Жлобинского района) | Участок реки | 82.1 | 874 |  |  |  |
| 38 not identified | Окра, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1284 км | Река | 31 | 293 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 11, их общая длина – 30 км. Количество озер на водосборе – 13, их общая площадь – 0,29 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 39 not identified | Черемха, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1268 км | Река | 18 | 98 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 5 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 40 not identified | Недойка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1254 км | Река | 14 | 86 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 5, их общая длина – 6 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 41 Total BY0108/01 | Березина, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1245 км | Река | 613 | 24500 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 188, их общая длина – 571 км. Количество озер на водосборе – 829, их общая площадь – 64,18 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 41 BY0108/01 | Участок р. Березина (г. Докшицы Докшицкого района – н.п. Палик Брисовского района) | Участок реки | 112.3 | 1608 |  |  |  |
| 41 BY0108/02 | Участок р. Березина (н.п. Палик Брисовского района – н.п. Веселово Борисовского района) | Участок реки | 18.6 | 615 |  |  |  |
| 41 BY0108/03 | Участок р. Березина (н.п. Веселово Борисовского района – г. Борисов Борисовского района) | Участок реки | 36.8 | 381 |  |  |  |
| 41 BY0108/04 | Участок р. Березина (г. Борисов Борисовского района – н.п. Свислочь Осиповичского района) | Участок реки | 144.6 | 1559 |  |  |  |
| 41 BY0108/05 | Участок р. Березинаот устья р. Свислочь (н.п. Свислочь Осиповичского района) до устья р. Березина (н.п. Береговая Слобода Речицкого района) | Участок реки | 222.5 | 2987 |  |  |  |
| 42 Total BY0109 | Ведричь, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1219 км | Река | 68 | 1330 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 16, их общая длина – 45 км. Количество озер на водосборе – 8, их общая площадь – 0,13 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 42 BY0109/01 | Участок р. Ведричь (н.п. Новый Свет Речицкого района – г. Речица Речицкого района) | Участок реки | 19,3 | 1123 |  |  |  |
| 42 BY0109/02 | Участок р. Ведричь (н.п. Подлуки Калинковичского района – н.п. Новый Свет Речицкого района) | Участок реки | 47,6 | 314 |  |  |  |
| 43 not identified | Канава без названия, в 3 км ниже н.п. Чаплин, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1157 км | канал | 26 | 90 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 10 км. Количество озер на водосборе – 9, их общая площадь – 0,42 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 44 not identified | Канава без названия, ниже н.п. Каменева, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1149 км | канал | 30 | 134 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 12, их общая длина – 47 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 45 not identified | Канава без названия, у н.п. Подречицкое, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1134 км | канал | 27 | 126 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 10, их общая длина – 52 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 46 Total BY0110 | Сож, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1121 км | Река | 648 | 42140 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 17, их общая длина – 486 км. Количество озер на водосборе – 2101, их общая площадь – 46,88 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 46 BY0110/01 | Участок р. Сож (н.п. Парадино Мстиславского района – г. Славгород Славгородского района) | Участок реки | 194.5 | 1288 |  |  |  |
| 46 BY0110/02 | Участок р. Сож (г. Славгород Славгородского района – г. Лоев Лоевского района) | Участок реки | 284.9 | 3324 |  |  |  |
| 47 Total BY0111 | Песоченка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1086 км | Река | 60 | 340 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 26, их общая длина – 57 км. Количество озер на водосборе – 13, их общая площадь – 0,74 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 47 BY0111 | Участок р. Песоченка (н.п. Липнаки Лоевского района – н.п. Глушец Лоевского района) | Участок реки | 50.8 | 340 |  |  |  |
| 48 Total BY0112 | Брагинка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1067 км**** | Река | 179 | 2778 | Место отдыха. Любительское рыболовство. |  | Место отдыха. |
| 48 BY0112 (identified) | Брагинка, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1067 км (участок реки от н.п. Прокисель Речицкого района до н.п. Гдень Брагинского района)**** | Участок реки | 122,2 | 2480 |  |  |  |
| 48.1 BY0112 | Участок реки Брагинка (Верхняя Брагинка), правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1067 км**** | Участок реки | 77 | 1390 |  | Количество притоков длиной менее 10 км – 37, их общая длина – 109 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,05 м2 Место отдыха. |  |
| 48.2 BY0112 | Участок реки Брагинка (Средняя Брагинка), правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1049 км**** | Участок реки | 55 | 460 |  | Количество притоков длиной менее 10 км – 28, их общая длина – 96 км. Количество озер на водосборе – 22, их общая площадь – 0,29 м2 Место отдыха. |  |
| 49 not identified | Борздна, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1059 км | Река | 22 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 50 not identified | Рукав Кривая Речка, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1045 км | река | 9 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 4 км. Количество озер на водосборе – 6, их общая площадь – 0,05 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 51 not identified | Канава Портовая, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 1042 км | канал | 11 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 9, их общая длина – 20 км. Количество озер на водосборе – 5, их общая площадь – 0,12 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 52 not identified | Пакулька, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1015 км | Река | 40 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 9, их общая длина – 20 км. Количество озер на водосборе – 29, их общая площадь – 0,38 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 53 not identified | ручей без названия, у н.п. Навозы, левый приток р. Днепр, расстояние от устья 1008 км | ручей | 22 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 10, их общая длина – 15 км. Количество озер на водосборе – 24, их общая площадь – 0,29 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 54 not identified | Припять, правый приток р. Днепр, расстояние от устья 981 км | Река | 775 | 114300 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 279, их общая длина – 877 км. Количество озер на водосборе – 4977, их общая площадь – 474,51 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 55 not identified | Без названия у н.п. Слобода, левый приток р. Березина, расстояние от устья 602 км | Река | 15 | 53 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 22 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 56 Total BY010801 | Поня, правый приток р. Березина, расстояние от устья 565 км | Река | 62 | 521 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 29, их общая длина – 82 км. Количество озер на водосборе – 12, их общая площадь – 0,08 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 56 BY010801 | Участок реки Поня (от н.п. Вардомичи Вилейского района до н.п. Береспонье Докшицкого района) | Участок реки | 40,3 | 503 |  |  |  |
| 57 not identified | Черница, левый приток р. Березина, расстояние от устья 559 км | Река | 15 | 272 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 16, их общая длина – 25 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 58 not identified | Можанка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 521 км | Река | 11 | 55 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 3 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 59 not identified | Студенка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 518 км | Река | 14 | 43 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 4 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 60 not identified | Деряжина, правый приток р. Березина, расстояние от устья 510 км | Река | 17 | 140 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 31 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 61 not identified | Можница, правый приток р. Березина, расстояние от устья 508 км | Река | 13 | 25 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Место отдыха. | Место отдыха. |
| 62 Total BY010802 | Сергуч, левый приток р. Березина, расстояние от устья 505 км | Река | 43 | 242 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 15, их общая длина – 26 км. Количество озер на водосборе – 6, их общая площадь – 10,91 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 62 BY010802 | Участок р. Сергуч (от н.п. Заборье Лепельского района до н.п. Броды Борисовского района) | Участок реки | 42,4 | 242 |  |  |  |
| 63 not identified | Канал Сергучский, левый приток р. Березина, расстояние от устья 505 км | канал | 10 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Место отдыха. | Место отдыха. |
| 64 not identified | Мрай, правый приток р. Березина, расстояние от устья 487 км | Река | 27 | 134 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 7 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 65 not identified | Липа, левый приток р. Березина, расстояние от устья 484 км | Река | 4,8 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 1, их общая длина – 1 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 66 not identified | Песчанка, левый приток р. Березина, расстояние от устья 483 км | Река | 11 | 20 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 6 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 67 not identified | Жортайка, левый приток р. Березина, расстояние от устья 475 км | Река | 20 | 86 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 5, их общая длина – 16 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 68 not identified | Нача, левый приток р. Березина, расстояние от устья 461 км | Река | 18 | 71 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 5, их общая длина – 12 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 69 Total BY010803 | Гайна, правый приток р. Березина, расстояние от устья 446 км | Река | 100 | 1740 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 26, их общая длина – 90 км. Количество озер на водосборе – 26, их общая площадь – 2,69 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 69 BY010803/01 | Участок р. Гайна от истока (н.п. Резячино Логойского района) до устья р. Цна (н.п. Кузевичи Логойского района) | Участок реки | 14 | 128 |  |  |  |
| 69 BY010803/02 | Участок р. Гайна (от н.п. Кузевичи Логойского района до н.п. Сутоки Смолевичского района) | Участок реки | 27,5 | 238 |  |  |  |
| 69 BY010803/03 | Участок р. Гайна (от н.п. Сутоки Смолевичского района до н.п. Веселово Борисовского района) | Участок реки | 36,1 | 212 |  |  |  |
| 70 BY01080301 | Участок р. Цна, притока р. Гайна (от н.п. Домашковичи Логойского района до н.п. Сутоки Смолевичского района) | Участок реки | 55,4 | 638 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | – | – |
| 71 not identified | Бродня, правый приток р. Березина, расстояние от устья 424 км | Река | 33 | 214 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 11, их общая длина – 38 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 72 Total BY010804 | Сха, левый приток р. Березина, расстояние от устья 411 км | Река | 74 | 578 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 18, их общая длина – 61 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 72 BY010804 | Участок р. Сха (от н.п. Михайлово Борисовского района до г. Борисова Борисовского района) | Участок реки | 61,7 | 578 |  |  |  |
| 73 Total BY010805 | Плисса, правый приток р. Березина, расстояние от устья 401 км | Река | 74 | 625 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 23, их общая длина – 79 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 1,27 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 73 BY010805/01 | Участок р. Плисса (от н.п. Слобода Смолевичского района до н.п. Яловица Смолевичскогорайона) | Участок реки | 29,6 | 173 |  |  |  |
| 73 BY010805/02 | Участок р. Плисса (от н.п. Яловица Смолевичскогорайона до г. Борисова Борисовского района) | Участок реки | 33,8 | 447 |  |  |  |
| 74 not identified | Мужанка, левый приток р. Березина, расстояние от устья 389 км | Река | 34 | 259 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 10, их общая длина – 26 км. Количество озер на водосборе – 9, их общая площадь – 0,07 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 75 Total BY010806 | Рова, правый приток р. Березина, расстояние от устья 376 км | Река | 33 | 245 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 13, их общая длина – 34 км. Количество озер на водосборе – 6, их общая площадь – 0,98 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 75 BY010806/01 | Участок р. Рова (от н.п. Зеленый Бор Смолевичского района до н.п Зеленый Бор Смолевичского района) | Участок реки | 10,7 | 95 |  |  |  |
| 75 BY010806/02 | Участок р. Рова (от н.п. Зеленый Бор Смолевичского района до н.п Новоселки Борисовского района) | Участок реки | 20,2 | 141 |  |  |  |
| 76 not identified | Сыч, правый приток р. Березина, расстояние от устья 365 км | Река | 14 | 75 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 6 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 77 Total BY010807 | Бобр, левый приток р. Березина, расстояние от устья 357 км | Река | 124 | 2190 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 28, их общая длина – 70 км. Количество озер на водосборе – 43, их общая площадь – 1,57 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 77 BY010807 | Участок реки Бобр (от н.п. Рафолово Толочинского района до н.п. Чернавка Борисовского района) | Участок реки | 105,4 | 1005 |  |  |  |
| 78 Total BY01080703 | Река Нача, правый приток р. Бобр (Крупский и Борисовский районы) | Река | 80 | 530 | Место отдыха. Любительское рыболовство | – | Место отдыха. |
| 78 BY01080703¦01 | Участок р. Нача (от н.п. Жаберичи Крупского района до н.п. Валятичи Борисовского района) | Участок реки | 30,6 | 252 |  |  |  |
| 78 BY01080703/02 | Участок р. Нача (от н.п. Борки Крупского района до н.п. Жаберичи Крупского района) | Участок реки | 30,4 | 277 |  |  |  |
| 79 Total BY010808 | Уша, правый приток р. Березина, расстояние от устья 345 км | Река | 89 | 725 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 33, их общая длина – 82 км. Количество озер на водосборе – 20, их общая площадь – 0,27 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 79 BY010808 | Участок р. Уша (от н.п. Смольница Смолевичского района до н.п. Уша Березинского района) | Участок реки | 81,5 | 725 |  |  |  |
| 80 not identified | Манча, левый приток р. Березина, расстояние от устья 344 км | Река | 17 | 56 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 1, их общая длина – 1 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 81 not identified | Ужница, левый приток р. Березина, расстояние от устья 325 км | Река | 13 | 82 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Место отдыха. | Место отдыха. |
| 82 Total BY010809 | Брусята, левый приток р. Березина, расстояние от устья 325 км | Река | 37 | 372 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 19, их общая длина – 49 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,32 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 82 BY010809/01 | Участок р. Брусята (от н.п. Ложки Крупского района до н.п. Лесковичи Березинского района) | Участок реки | 22,8 | 283 |  |  |  |
| 82 BY010809/02 | Участок р. Брусята (от н.п. Лесковичи Березинского района до н.п. Жорновка Березинского района) | Участок реки | 9,4 | 89 |  |  |  |
| 83 not identified | Жорновка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 322 км | Река | 29 | 139 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 25 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 84 not identified | Полоза, правый приток р. Березина, расстояние от устья 311 км | Река | 13 | 42 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 11 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 85 not identified | Без названия у. н.п. Негоничи, правый приток р. Березина, расстояние от устья 306 км | Река | 13 | 39 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 10 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 86 Total BY010810 | Клёва, левый приток р. Березина, расстояние от устья 305 км | Река | 80 | 501 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 32, их общая длина – 82 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,89 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 86 BY010810 | Участок р. Клева (от н.п. Заозерье Белыничского района до н.п. Красный Берег Березинского района) | Участок реки | 71,7 | 501 |  |  |  |
| 87 not identified | Крапивенка, левый приток р. Березина, расстояние от устья 295 км | Река | 14 | 72 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 24 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 88 not identified | Пентрица, правый приток р. Березина, расстояние от устья 291 км | Река | 14 | 41 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 4 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 89 Total BY010811 | Уса, правый приток р. Березина, расстояние от устья 276 км | Река | 55 | 549 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 24, их общая длина – 62 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 89 BY010811 | Участок р. Уса (от н.п. Домовицк Червенского района до н.п. Якшицы березинского района) | Участок реки | 46,6 | 545 |  |  |  |
| 90 not identified | Жалинка, левый приток р. Березина, расстояние от устья 270 км | Река | 11 | 48,9 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 2 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 91 not identified | Каменка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 257 км | Река | 19 | 95 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 8 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 92 Total BY010812 | Свислочь, правый приток р. Березина, расстояние от устья 240 км | Река | 327 | 5160 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 84, их общая длина – 274 км. Количество озер на водосборе – 77, их общая площадь – 9,29 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 92 BY010812/01 | Участок р. Свислочь от устья (н.п. Веделево Воложинского района) до г. Минска (Заславское вдхр., г. Заславль, Минский район) | Участок реки | 12,2 | 240 |  |  |  |
| 92 BY010812/02 | Участок р. Свислочь от г. Минска (Заславское вдхр., н.п. Ждановичи, Минский район) до н.п. Новый Двор (Минский район), нижний бьеф Минской станции аэрации | Участок реки | 38,5 | 578 |  |  |  |
| 92 BY010812/03 | Участок р. Свислочь от нижнего бьефа Минской станции аэрации (н.п. Новый Двор Минского района) до Осиповичского водохранилища (н.п. Лапичи Осиповичского района) | Участок реки | 115,1 | 1926 |  |  |  |
| 92 BY010812/04 | Участок р. Свислочь от Осиповичского водохранилища (н.п. Вязье Осиповичского района) до устья (н.п. Свислочь Осиповичского района) | Участок реки | 33,8 | 987 |  |  |  |
| 93 not identified | Без названия у н.п. Рыдле, правый приток р. Березина, расстояние от устья 216 км | Река | 11 | 66 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 10 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 94 not identified | Волчанка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 210 км | Река | 31 | 400 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 11, их общая длина – 26 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 95 Total BY010813 | Ольса, левый приток р. Березина, расстояние от устья 203 км | Река | 92 | 1691 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 39, их общая длина – 104 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,21 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 95 BY010813 | Участок р. Ольса от н.п.Матевичи Березинского района до н.п. Щетково Кировского района | Участок реки | 77,3 | 1691 |  |  |  |
| 96 not identified | Гутянка, левый приток р. Березина, расстояние от устья 194 км | Река | 10 | 50 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 11, их общая длина – 17 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 97 not identified | Бобруйка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 180 км | Река | 12 | 78 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 20 км. Количество озер на водосборе – 13, их общая площадь – 0,06 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 98 not identified | Продвинка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 157 км | Река | 28 | 374 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 16, их общая длина – 62 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 99 not identified | Вирь, левый приток р. Березина, расстояние от устья 150 км | Река | 20 | 153 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 7, их общая длина – 24 км. Количество озер на водосборе – 6, их общая площадь – 1,12 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 100 not identified | Без названия у н.п. Красновка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 129 км | Река | 16 | 71.5 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 18 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 101 not identified | Без названия у н.п. Старая Белица, правый приток р. Березина, расстояние от устья 123 км | Река | 19 | 83 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 12 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 102 not identified | Без названия у н.п. Пекалин, левый приток р. Березина, расстояние от устья 117 км | Река | 15 | 62 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Место отдыха. | Место отдыха. |
| 103 not identified | Рудянка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 101 км | Река | 33 | 217 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 27 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 104 Total BY010814 | Ола, левый приток р. Березина, расстояние от устья 81 км | Река | 122 | 1290 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 37, их общая длина – 119 км. Количество озер на водосборе – 12, их общая площадь – 0,21 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 104 BY010814/01 | Участок р. Ола от н.п. Виленка Кировского района до н.п. Турковская Слобода Бобруйского района | Участок реки | 47 | 627 |  |  |  |
| 104 BY010814/02 | Участок р. Ола от н.п. Турковская Слобода Бобруйского района до н.п. Чирковичи Светлогорского района | Участок реки | 42,9 | 609 |  |  |  |
| 105 Total BY010815 | Жердянка, правый приток р. Березина, расстояние от устья 73 км | Река | 29 | 371 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 16, их общая длина – 64 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 105 BY010815 | Участок р. Жердянка от н.п. Славан Светлогорского района до г. Светлогорска Светлогорского района | Участок реки | 27,9 | 371 |  |  |  |
| 106 not identified | Выдрица, левый приток р. Березина, расстояние от устья 66 км | Река | 19 | 86 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 10 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,04 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 107 Total BY010816 | Сведь, правый приток р. Березина, расстояние от устья 26 км | Река | 49 | 702 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 37, их общая длина – 110 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,13 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 107 BY010816 | Участок р. Сведь от н.п. Подлуки Калинковичского района до н.п. Сведское Речицкого района | Участок реки | 44,1 | 623 |  |  |  |
| 108 not identified | Мошна, правый приток р. Сож, расстояние от устья 620 км | Река | 23 | 87,5 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 9, их общая длина – 14 км. Количество озер на водосборе – 6, их общая площадь – 0,08 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 109 not identified | Россажа, левый приток р. Сож, расстояние от устья 609 км | Река | 24 | 135 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 9, их общая длина – 26 км. Количество озер на водосборе – 14, их общая площадь – 0,23 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 110 not identified | Полна, правый приток р. Сож, расстояние от устья 587 км | Река | 14 | 75,4 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 9, их общая длина – 22 км. Количество озер на водосборе – 24, их общая площадь – 0,13 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 111 not identified | Ветрянка, правый приток р. Сож, расстояние от устья 576 км | Река | 18 | 120 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 21, их общая длина – 40 км. Количество озер на водосборе – 25, их общая площадь – 0,15 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 112 not identified | Тушемлянка, правый приток р. Сож, расстояние от устья 569 км | Река | 12 | 41,2 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 5, их общая длина – 7 км. Количество озер на водосборе – 5, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 113 not identified | Хмара, левый приток р. Сож, расстояние от устья 560 км | Река | 82 | 980 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 41, их общая длина – 137 км. Количество озер на водосборе – 28, их общая площадь – 1,12 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 114 not identified | Выдра, левый приток р. Сож, расстояние от устья 536 км | Река | 12 | 62 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 5 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 115 not identified | Березовка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 525 км | Река | 27 | 361 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 23, их общая длина – 59 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 116 not identified | Белица, левый приток р. Сож, расстояние от устья 517 км | Река | 20 | 108 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 18, их общая длина – 38 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 117 not identified | Лызка, правый приток р. Сож, расстояние от устья 510 км | Река | 27 | 134 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 14, их общая длина – 28 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 118 not identified | Лыза, правый приток р. Сож, расстояние от устья 508 км | Река | 26 | 134 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 14, их общая длина – 36 км. Количество озер на водосборе – 8, их общая площадь – 0,015 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 119 not identified | Городня, правый приток р. Сож, расстояние от устья 496 км | Река | 13 | 45,4 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 12, их общая длина – 24 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 120 not identified | Осленка, правый приток р. Сож, расстояние от устья 485 км | Река | 20 | 89,7 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 26 км. Количество озер на водосборе – 6, их общая площадь – 0,09 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 121 Total BY011001 | Вихра, правый приток р. Сож, расстояние от устья 479 км | Река | 158 | 2230 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 69, их общая длина – 199 км. Количество озер на водосборе – 138, их общая площадь – 1,40 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 121 BY011001 | Участок р. Вихра от н.п. Рассвет Мстиславского района до н.п. Парадино Мстиславского района | Участок реки | 84,8 | 280 |  |  |  |
| 122 not identified | Скверетянка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 470 км | Река | 20 | 130 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 7, их общая длина – 19 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,23 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 123 not identified | Молотовка, правый приток р. Сож, расстояние от устья 461 км | Река | 23 | 96 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 9, их общая длина – 20 км. Количество озер на водосборе – 12, их общая площадь – 0,16 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 124 Total BY011002 | Черная Натопа, правый приток р. Сож, расстояние от устья 452 км | Река | 49 | 541 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 13, их общая длина – 28 км. Количество озер на водосборе – 8, их общая площадь – 0,12 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 124 BY011002 | Участок р. Черная Натопа от н.п. Ходосы Мстиславского района до н.п. Селец Мстиславского района | Участок реки | 39,7 | 462 |  |  |  |
| 125 Total BY011003 | Остер, левый приток р. Сож, расстояние от устья 431 км | Река | 274 | 3490 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 102, их общая длина – 283 км. Количество озер на водосборе – 93, их общая площадь – 1,64 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 125 BY011003 | Участок р. Остер от н.п. Ивановск Климовичского района до г. Кричева Кричевского района | Участок реки | 211 | 544 |  |  |  |
| 126 not identified | Белянка (ручей Рышта), правый приток р. Сож, расстояние от устья 429 км | Река | 14 | 57 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 6 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 127 not identified | Свинка (ручей Околица), правый приток р. Сож, расстояние от устья 424 км | Река | 7,3 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 2 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 128 not identified | Худобычка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 412 км | Река | 15 | 74 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 18 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 129 not identified | Добрость (Задобрость), правый приток р. Сож, расстояние от устья 409 км | Река | 23 | 87 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 6 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 130 Total BY011004 | Лобжанка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 402 км | Река | 61 | 514 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 28, их общая длина – 81 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,02 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 130 BY011004/01 | Участок р. Лобжанка от н.п. Недведь Климовичского района до г. Климовичи Климовичского района | Участок реки | 34,1 | 332 |  |  |  |
| 130 BY011004/02 | Участок р. Лобжанка от г. Климовичи Климовичского района до г. Кричева Кричевского района | Участок реки | 13,2 | 156 |  |  |  |
| 131 Total BY011005 | Волчас (Волчица), правый приток р. Сож, расстояние от устья 373 км | Река | 80 | 427 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 15, их общая длина – 46 км. Количество озер на водосборе – 5, их общая площадь – 0,11 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 131 BY011005/01 | Участок р. Волчас от н.п. Долговичи Мстиславского района до н.п. Верховцы Чериковского района | Участок реки | 26,6 | 112 |  |  |  |
| 131 BY011005/02 | Участок р. Волчас от н.п. Верховцы Чериковского района до н.п. Устье Чериковского района | Участок реки | 40,3 | 314 |  |  |  |
| 132 Total BY011006 | Удога, правый приток р. Сож, расстояние от устья 356 км | Река | 37000 | 284 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 7, их общая длина – 14 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,08 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 132 BY011006 | Участок р. Удога от н.п. Веремейки Чериковского района до г. Черикова Чериковского района | Участок реки | 31,4 | 282 |  |  |  |
| 133 Total BY011007 | Сенна, левый приток р. Сож, расстояние от устья 322 км | Река | 59 | 543 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 10, их общая длина – 22 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 133 TBY011007 | Участок р. Сенна от н.п. Клины Чериковского района до н.п. Баков Чериковского района | Участок реки | 46,9 | 542 |  |  |  |
| 134 not identified | Лобчанка, правый приток р. Сож, расстояние от устья 316 км | Река | 30 | 129 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 21 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 135 not identified | Ельня, левый приток р. Сож, расстояние от устья 307 км | Река | 30 | 182 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 17, их общая длина – 45 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 136 Total BY011008 | Проня, правый приток р. Сож, расстояние от устья 296 км | Река | 172 | 4910 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 58, их общая длина – 169 км. Количество озер на водосборе – 178, их общая площадь – 2,20 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 136 BY011008 | Участок р. Проня от н.п. Лашинка Оршанского района до г. Славгорода Славгородского района | Участок реки | 171 | 1991 |  |  |  |
| 137 not identified | Голуба, левый приток р. Сож, расстояние от устья 287 км | Река | 23 | 77 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 7 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 138 not identified | Песчанка, правый приток р. Сож, расстояние от устья 284 км | Река | 22 | 135 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 12, их общая длина – 35 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 139 not identified | Каменка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 275 км | Река | 16 | 50 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 12 км. Количество озер на водосборе – 5, их общая площадь – 0,10 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 140 not identified | Якушевка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 272 км | Река | 20 | 63 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км –17, их общая длина – 31 км. Количество озер на водосборе – 11, их общая площадь – 0,10 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 141 not identified | Без названия у н.п. Литвиновичи, правый приток р. Сож, расстояние от устья 251 км | Река | 12 | 43 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 6 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 142 not identified | Кормянка, правый приток р. Сож, расстояние от устья 240 км | Река | 14 | 61 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 5, их общая длина – 13 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,03 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 143 not identified | Дороживель, левый приток р. Сож, расстояние от устья 228 км | Река | 13 | 33 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 4 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 144 not identified | Девица, левый приток р. Сож, расстояние от устья 227 км | Река | 16 | 64 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 4, их общая длина – 7 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 145 Total BY011009 | Добрич, правый приток р. Сож, расстояние от устья 225 км | Река | 38 | 234 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 21, их общая длина – 57 км. Количество озер на водосборе – 13, их общая площадь – 0,19 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 145 BY011009 | Участок р. Добричь от н.п. Задубье Кормянского района до н.п. высокая Кормянского района | Участок реки | 37 | 233 |  |  |  |
| 146 not identified | Горна, правый приток р. Сож, расстояние от устья 222 км | Река | 20 | 109 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 12 км. Количество озер на водосборе – 7, их общая площадь – 0,05 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 147 not identified | Куринка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 215 км | Река | 11 | 45 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 4 км. Количество озер на водосборе – 2, их общая площадь – 0,30 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 148 not identified | Молинка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 208 км | Река | 15 | 69 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 3, их общая длина – 9 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 149 Total BY011010 | Чечера, правый приток р. Сож, расстояние от устья 205 км | Река | 60 | 551 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 17, их общая длина – 64 км. Количество озер на водосборе – 7, их общая площадь – 0,07 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 149 BY011010 | Участок р. Чечера от н.п. Буда Боровая Кормянского района до г. Чечерска Чечерского района | Участок реки | 50,8 | 551 |  |  |  |
| 150 Total BY011011 | Покоть, левый приток р. Сож, расстояние от устья 189 км | Река | 76 | 504 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 19, их общая длина – 48 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,07 м2 | Место отдыха. |
| 150 BY011011 | Участок р. Покоть от н.п. Болин Краснопольского района до н.п. Петрополье Ветковского района | Участок реки | 71,5 | 501 |  |  |  |
| 151 not identified | Без названия у н.п. Себровичи, правый приток р. Сож, расстояние от устья 185 км | Река | 16 | 102 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 10, их общая длина – 24 км. Количество озер на водосборе – 8, их общая площадь – 1,47 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 152 Total BY011012 | Липа, правый приток р. Сож, расстояние от устья 169 км | Река | 62 | 580 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 12, их общая длина – 39 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,12 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 152 BY011012 | Участок р. Липа от н.п. Буда-Лушевская Буда-Кошелевского района до н.п. Андреевка Буда-Кошелевского района | Участок реки | 54 | 577 |  |  |  |
| 153 not identified | Гнива, левый приток р. Сож, расстояние от устья 165 км | Река | 20 | 144 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 20 км. Количество озер на водосборе – 9, их общая площадь – 0,28 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 154 not identified | Неманка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 151 км | Река | 24 | 128 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 14, их общая длина – 32 км. Место отдыха. | Место отдыха. |
| 155 Total BY011013 | Беседь, левый приток р. Сож, расстояние от устья 147 км | Река | 261 | 5600 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 63, их общая длина – 157 км. Количество озер на водосборе – 147, их общая площадь – 3,08 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 155 BY011013 | Участок р. Беседь от н.п. Тростино Хотимского района до н.п. Беседь Ветковского района | Участок реки | 244,7 | 3844 |  |  |  |
| 156 not identified | Спонка, левый приток р. Сож, расстояние от устья 127 км | Река | 23 | 223 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 6, их общая длина – 14 км. Количество озер на водосборе – 1, их общая площадь – 0,01 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 157 Total BY011014 | Ипуть, левый приток р. Сож, расстояние от устья 109 км | Река | 437 | 10900 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 86, их общая длина – 301 км. Количество озер на водосборе – 391, их общая площадь – 15,66 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 157 BY011014/01 | Участок р. Ипуть от н.п. Недведь Климовичского района до н.п. Макеевичи Климовичского района | Участок реки | 31,9 | 273 |  |  |  |
| 157 BY011014/02 | Участок р. Ипуть от н.п. Демьянки Добрушского района до г. Гомеля Гомельского района | Участок реки | 59,5 | 375 |  |  |  |
| 158 Total BY011015 | Уза, правый приток р. Сож, расстояние от устья 85 км | Река | 84 | 944 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 25, их общая длина – 87 км. Количество озер на водосборе – 4, их общая площадь – 0,07 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 158 BY011015 | Участок р. Уза от н.п. Березовка Буда-Кошелевского района до н.п. Бобовичи Гомельского района | Участок реки | 74,4 | 944 |  |  |  |
| 159 not identified | Случь–Мильча, правый приток р. Сож, расстояние от устья 71 км | Река | 24 | 89 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 8, их общая длина – 30 км. Количество озер на водосборе – 6, их общая площадь – 0,51 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 160 BY01101501 | Мильчанская канава (участок р. Случь-Мильча), приток реки Уза | Канал, участок реки | 7,7 | 11,7 | Приемник сточных вод промышленных предприятий и поверхностных сточных вод | – | – |
| 161 Total BY011016 | Уть, левый приток р. Сож, расстояние от устья 65 км | Река | 77 | 459 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 18, их общая длина – 52 км. Количество озер на водосборе – 3, их общая площадь – 0,08 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 161 BY011016 | Участок р. Уть от н.п. Дубровка Добрушского района до н.п. Терешковичи Гомельского района | Участок реки | 63,1 | 458 |  |  |  |
| 162 Total BY011017 | Терюха, левый приток р. Сож, расстояние от устья 56 км | Река | 57 | 525 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 14, их общая длина – 46 км. Количество озер на водосборе – 10, их общая площадь – 0,08 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 162 BY011017 | Участок р. Терюха от н.п. Ольховое Добрушского района до н.п. Терюха Гомельского района | Участок реки | 55,4 | 359 |  |  |  |
| 163 not identified | Немыльня, левый приток р. Сож, расстояние от устья 23 км | Река | 37 | 38 | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 13, их общая длина – 51 км. Количество озер на водосборе – 6, их общая площадь – 0,17 м2 Место отдыха. | Место отдыха. |
| 164 not identified | Вир (Вирь), левый приток р. Сож, расстояние от устья 5 км | Река | 14 | - | Место отдыха. Любительское рыболовство. | Количество притоков длиной менее 10 км – 2, их общая длина – 14 км. Место отдыха. | Место отдыха. |

*- более подробные сведения об участках водотоков, используемых в транспортных и рекреационных целях, а также переданных в обособленное водопользование и аренду, представлены в таблицах 15,16,17, 19.

**- более подробные сведения об использовании прилегающей территории по конкретным участкам поверхностных водных объектов (водоохранных зонах, прибрежных полосах и объектах, расположенных в пределах водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов) представлены в таблицах 18, 20.

***- направления перспективного использования прилегающей к поверхностному водному объекту территории следует определять для конкретного участка водотока.

****- в процессе инвентаризации были обследованы конкретные участки поверхностных водных объектов, гидрографические характеристики которых отличаются от ранее полученных характеристик рек от истока до устья (справочные или энциклопедические данные). Справочные данные приведены для рек Днепр, Березина и Сож и их притоков 1-го порядка. Для реки Брагинка можно отметить следующее – по течению реки выделяют три участка – Верхняя Брагинка, Средняя Брагинка (бассейн Днепра) и Нижняя Брагинка (бассейн Припяти), для Верхней и Средней Брагинок приведены справочные характеристики. При инвентаризации обследовался один (из общего течения реки) участок реки Брагинка.

## Таблица 4.1 – Типизация водотоков бассейна Днепра

| Дескриптор | Типы |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| Экорегион | 16 |
| Преобладающая подстилающая порода | Силикатная | Известняки |
| Площадь бассейна водосбора, км2 | < 100 | 100 – 1000 | 1000 – 10000 | >10000 | < 100 | 100 – 1000 | 1000 –10000 | >10000 |
| Высота, м | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | 200–800 | <200 | <200 |
| Количество ВО | 1 | 29 | 9 | 6 | 2 | 43 | 2 | 6 | 6 |

## Таблица 4.2 – Типизация водоемов бассейна Днепра

| Дескриптор | Типы |
| --- | --- |
|  | I | II |
| Экорегион | 16 |
| Преобладающая подстилающая порода | Органическая | Известняки |
| Площадь зеркала, км2 | 1-10 | 1-10 |
| Высота, м | <200 | <200 |
| Количество ВО | 5 | 4 |

## Таблица 4.3 – Результаты идентификации поверхностных водных объектов в бассейне Днепра в пределах Беларуси

| Код поверхностного водного объекта | Длина, км | Площадь, км2 | Название реки | Описание участка | Границы поверхностного водного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BY01/01 | 73.1 | 1080 | Днепр | устье р. Мерея - устье р. Адров | н.п. Александрия (Дубровенский р-н) - г. Орша (Оршанский р-н) |
| BY01/02 | 36.9 | 990 | Днепр | устье р. Адров - ниже г. Орша | г. Орша (Оршанский р-н) - г. Шклов (Шкловский р-н) |
| BY01/03 | 62.9 | 818 | Днепр | ниже г. Орша - ниже ОС г. Могилев (Химволокно) | г. Шклов (Шкловский р-н) - н.п. Новоселки (Могилевский р-н) |
| BY01/04 | 167.1 | 2451 | Днепр | до устье р. Друть | н.п. Новоселки (Могилевский р-н) - г. Рогачев (Рогачевский р-н) |
| BY01/05 | 111.5 | 1452 | Днепр | устье р. Друть - устье р. Березина | г. Рогачев (Рогачевский р-н) - н.п. Береговая Слобода (Речицкий р-н) |
| BY01/06 | 122.0 | 1658 | Днепр | устье р. Березина - устье р. Сож | н.п. Береговая Слобода (Речицкий р-н) - г. Лоев (Лоевский р-н) |
| BY01/07 | 118.9 | 768 | Днепр | устье р. Сож - гр. Украина | г. Лоев (Лоевский р-н) - н.п. Нижние Жары (Брагинский р-н) |
| BY0101 | 50.2 | 356 | Мерея | приток Днепра | н.п. Стефаново (Горецкий р-н) - н.п. Александрия (Дубровенский р-н) |
| BY0102 | 26.9 | 598 | Оршица | приток Днепра | н.п. Ореховск (Оршанский р-н) - г. Орша (Оршанский р-н) |
| BY0103 | 58.4 | 674 | Адров | приток Днепра | н.п. Дубницы (Оршанский р-н) - г. Орша (Оршанский р-н) |
| BY0104 | 80.0 | 687 | Лахва | приток Днепра | н.п. Старая Водва (Шкловский р-н) - н.п. Залохвинье (Быховский р-н) |
| BY0105 | 40.1 | 500 | Ухлясть | приток Днепра | н.п. Красница (Быховский р-н ) - н.п. Прибор (Быховский р-н) |
| BY0106/01 | 24.7 | 283 | Друть | участок от истока до вдхр. Тетеринское | н.п. Новое Село (Толочинский р-н) - н.п. Друцк (Толоченский р-н) |
| BY0106/02 | 22.4 | 463 | Друть | участок от истока до вдхр. Тетеринское | н.п. Друцк (Толочинский р-н) - н.п. Тетерино (Круглянский р-н) |
| BY0106/03 | 104.6 | 1536 | Друть | от вдхр. Тетеринское до вдхр.Чигиринское | н.п. Тетерино (Круглянский р-н) - н.п. Чигиринка (Кировский р-н) |
| BY0106/04 | 63.3 | 1065 | Друть | от вдхр. Чигиринское до устье в г. Рогачев | н.п. Чигиринка (Кировский р-н) - г. Рогачев (Рогачевский р-н) |
| BY010601 | 63.8 | 437 | Ослик | приток Друти | н.п. Санники (Круглянский р-н) - н.п. Осовец (Белынический р-н) |
| BY010602 | 60.4 | 577 | Вабич | приток Друти | н.п. Буровщина (Круглянский р-н) - н.п. Прибор (Белыничский р-н) |
| BY010603 | 49.3 | 449 | Греза | приток Друти | н.п. Загрезье (Могилевский р-н) - н.п. Вязьма (Быховский р-н) |
| BY0107 | 82.1 | 874 | Добысна | приток Днепра | н.п. Скачок (Кировский р-н) - г. Жлобин (Жлобинской р-н) |
| BY0108/01 | 112.3 | 1608 | Березина | приток Днепра | н.п. Докшицы (Докшицкий р-н) - н.п. Палик (Борисовский р-н) |
| BY0108/02 | 18.6 | 615 | Березина | приток Днепра | н.п. Палик (Борисовский р-н) - н.п. Веселово (Борисовский р-н) |
| BY0108/03 | 36.8 | 381 | Березина | приток Днепра | н.п. Веселеово (Борисовский р-н) - г. Борисов (Борисовский р-н) |
| BY0108/04 | 144.6 | 1559 | Березина | приток Днепра | г. Борисов (Борисовский р-н) - н.п. Свислочь (Осиповичский р-н) |
| BY0108/05 | 222.5 | 2987 | Березина | устье р.Свислочь - устье р. Березина (место впадения в р.Днепр) | н.п. Свислочь (Осиповичский р-н) - н.п. Береговая Слобода (Речецкий р-н) |
| BY010801 | 40.3 | 503 | Поня | приток Березины - впадение ниже оз. Медзозол | н.п. Вардомичи (Вилейский р-н) - н.п. Береспонье (Докшицкий р-н) |
| BY010802 | 42.4 | 242 | Сергуч | приток р. Березина 1-й участок | н.п. Заборье (Лепельский р-н) - н.п. Броды (Борисовский р-н) |
| BY010803/01 | 14.0 | 128 | Гайна | приток р. Березина - до впадения р. Цна | н.п. Резячино (Логойский р-н) - н.п. Кузевичи (Логойский р-н) |
| BY010803/02 | 27.5 | 238 | Гайна | приток р. Березина - до впадения р. Цна | н.п. Кузевичи (Логойский р-н) - н.п. Сутоки (Смолевичский р-н) |
| BY010803/03 | 36.1 | 212 | Гайна | устье р. Цна - устье (впадение в р. Березину) | н.п. Сутоки (Смолевичский р-н) - н.п. Веселово (Борисовский р-н) |
| BY01080301 | 55.4 | 638 | Цна | приток р. Гайна | н.п. Домашковичи (Логойский р-н) - н.п. Сутоки (Смолевичского р-на) |
| BY01080302/01 | 5.2 | 128 | Усяжа | приток р. Гайны - устье - до вдхр. | н.п. Прилепы (Смолевичский р-н) - н.п. Юрьево (Смолевичский р-н) |
| BY01080302/02 | 29.6 | 350 | Усяжа | до устья | н.п. Острошицкий Городок (Минский р-н) - н.п. Околица (Минский р-н) |
| BY010804 | 61.7 | 578 | Сха | приток р. Березина | н.п. Михайлово (Борисовский р-н) - г. Борисов (Борисовский р-н) |
| BY010805/01 | 29.6 | 173 | Плисса | приток р. Березина | н.п. Слобода (Смолевичский р-н) - н.п. Яловица (Смолевичский р-н) |
| BY010805/02 | 33.8 | 447 | Плисса | приток р. Березина | н.п. Яловица (Смолевичский р-н) - г. Борисов (Борисовский р-н) |
| BY010806/01 | 10.7 | 95 | Рова | приток р. Березина | н.п. Зеленый Бор (Смолевичский р-н) - н.п. Зеленый Бор (Смолевичский р-н) |
| BY010806/02 | 20.2 | 141 | Рова | приток р. Березина | н.п. Зеленый Бор (Смолевичский р-н) - н.п. Новоселки (Борисовский р-н) |
| BY010807 | 105.4 | 1005 | Бобр | приток р. Березина | н.п. Рафолово (Толочинский р-н) - н.п. Чернявка (Борисовский р-н) |
| BY01080701 | 29.8 | 182 | Плиса | приток р. Бобр | н.п. Евлахи (Толочинский р-н) - н.п. Плиса (Крупский р-н) |
| BY01080702 | 66.0 | 527 | Можа | приток р. Бобр | н.п. Шинки (Крупский р-н) - н.п. Выдрица (Крупский р-н) |
| BY01080703/01 | 30.6 | 252 | Нача | приток р. Бобр | н.п. Бол. Жаберичи (Крупский р-н) - н.п. Валятичи (Борисовский р-н) |
| BY01080703/02 | 30.4 | 277 | Нача | приток р. Бобр | н.п. Борки (Крупский р-н) - н.п. Бол. Жаберичи (Крупский р-н) |
| BY010808 | 81.5 | 725 | Уша | приток р. Березина | н.п. Смольница (Смолевичский р-н) - н.п. Уша (Березинский р-н) |
| BY010809/01 | 22.8 | 283 | Брусята | приток р. Березина | н.п. Ложки (Крупский р-н) - н.п. Лесковичи (Березинский р-н) |
| BY010809/02 | 9.4 | 89 | Брусята | приток р. Березина | н.п. Лесковичи (Березенский р-н) - н.п. Жорновка (Березенский р-н) |
| BY010810 | 71.7 | 501 | Клева | приток р. Березина | н.п. Заозерье (Белынический р-н) - н.п. Красный Берег (Березинский р-н) |
| BY010811 | 46.6 | 545 | Уса | приток р. Березина | н.п. Дамавицк (Червенский р-н) - н.п. Якшицы (Березенский р-н) |
| BY010812/01 | 12.2 | 240 | Свислочь | исток - г. Минск (Заславское вдхр) | н.п. Веделево (Воложинский р-н) - г. Заславль (Минский р-н) |
| BY010812/02 | 38.5 | 578 | Свислочь | г. Минск (Заславское вдхр.) - ниже МОС | н.п. Ждановичи (Минский р-н) - н.п. Новый Двор (Минский р-н) |
| BY010812/03 | 115.1 | 1926 | Свислочь | ниже МОС - Осиповичское вдхр. | н.п. Новый Двор (Минский р-н) - н.п. Лапичи (Осиповичский р-н) |
| BY010812/04 | 33.8 | 987 | Свислочь | Осиповичское вдхр. - впадение в р. Березину | н.п. Вязье (Осиповичский р-н) - н.п. Свислочь (Осиповичский р-н) |
| BY01081201/01 | 12.4 | 89 | Вяча | приток р. Свислочь | н.п. Селище (Логойский р-н) - н.п. Белоручи (Логойский р-н) |
| BY01081201/02 | 6.9 | 50 | Вяча | приток р. Свислочь | н.п. Белоручи (Логойский р-н) - н.п. Мочаны (Логойский р-н) |
| BY01081201/03 | 14.8 | 163 | Вяча | приток р. Свислочь | н.п. Пильница (Минский р-н) - н.п. Семково (Минский р-н) |
| BY01081202/01 | 21.8 | 172 | Волма | приток р. Свислочь – исток - вдхр. Петровичское | н.п. Слободщина (Минский р-н) - н.п. Волма (Смолевичский р-н) |
| BY01081202/02 | 12.1 | 287 | Волма | приток р. Свислочь вдхр. Петровичское - пруды | н.п. Петровичи (Смолевичский р-н) - н.п. Смиловичи (Червенский р-н) |
| BY01081202/03 | 14.0 | 258 | Волма | приток р. Свислочь вдхр. Петровичское - пруды | н.п. Смиловичи (Червенский р-н) - н.п. Озерный (Червенский р-н) |
| BY01081202/04 | 32.8 | 509 | Волма | приток р.Свислочь – устье | н.п. Озерный (Червенский р-н) - н.п. Светлый Бор (Пуховичский р-н) |
| BY010813/01 | 77.3 | 1691 | Ольса | приток р. Березина | н.п. Матевичи (Березинский р-н) - н.п. Щаткова (Кировский р-н) |
| BY010814/01 | 47.0 | 627 | Ола | приток р. Березина | н.п. Виленка (Кировский р-н) - н.п. Турковская Слобода (Бобруйский р-н) |
| BY010814/02 | 42.9 | 609 | Ола | приток р. Березина | н.п. Турковская Слабода (Бобруйский р-н) - н.п. Чирковичи (Светлогорский р-н) |
| BY010815 | 27.9 | 371 | Жердянка | приток р. Березина | н.п. Славань (Светлогорский р-н) - г. Светлогорск (Светлогорский р-н) |
| BY010816 | 44.1 | 623 | Сведь | приток р. Березина | н.п. Подлуки (Калинковичский р-н) - н.п. Сведское (Речицкий р-н) |
| BY0109/02 | 19.3 | 1123 | Ведрич | приток р. Днепр | н.п. Новый Свет (Речицкий р-н) - г. Речица (Речицкий р-н) |
| BY0109/02 | 47.6 | 314 | Ведрич | приток р. Днепр | н.п. Подлуки (Калинковичский р-н) - н.п. Новый Свет (Речицкий р-н) |
| BY0110/01 | 194.5 | 1288 | Сож | приток р. Днепр гр РФ-РБ - устье р. Проня | н.п. Парадино (Мстиславский р-н) - г. Славгород (Славгородский р-н) |
| BY0110/02 | 284.9 | 3324 | Сож | приток р. Днепр - устье р. Проня – устье | г. Славгород (Славгородский р-н) - г. Лоев (Лоевский р-н) |
| BY011001 | 84.8 | 280 | Вихра | приток р. Сож | н.п. Рассвет (Мстиславский р-н) - н.п. Парадино (Мстиславский р-н) |
| BY011002 | 39.7 | 462 | Черная Натопа | приток р. Сож | н.п. Ходосы (Мстиславский р-н) - н.п. Селец (Мстиславский р-н) |
| BY011003 | 211.0 | 544 | Остер | приток р. Сож | н.п. Ивановск (Климовический р-н) - г. Кричев (Кричевский р-н) |
| BY011004/01 | 34.1 | 332 | Лобжанка | приток р. Сож | н.п. Недвед (Климовичиский р-н) - г. Климовичи (Климовичиский р-н) |
| BY011004/02 | 13.2 | 156 | Лобжанка | приток р. Сож | г. Климовичи (Климовичский р-н) - г. Кричев (Кричевский р-н) |
| BY011005/01 | 26.6 | 112 | Волчес | приток р. Сож | н.п. Долговичи (Мстиславский р-н) - н.п. Верховцы (Чериковский р-н) |
| BY011005/02 | 40.3 | 314 | Волчес | приток р. Сож | н.п. Верховцы (Чериковский р-н) - н.п. Устье (Чериковкий р-н) |
| BY011006 | 31.4 | 282 | Удога | приток р. Сож | н.п. Веремейки (Чериковский р-н) - г. Чериков (Чериковский р-н) |
| BY011007 | 46.9 | 542 | Сенна | приток р. Сож | н.п. Клины (Чериковский р-н) - н.п. Баков (Чериковский р-н) |
| BY011008 | 171.0 | 1991 | Проня | приток р. Сож | н.п. Лашинка (Оршанский р-н) - г. Славгород (Славгородский р-н) |
| BY01100801 | 46.7 | 686 | Быстрая | приток р. Проня | н.п. Бол. Рубановка (Мстиславский р-н) - г. Дрибин (Дрибинский р-н) |
| BY01100802/01 | 111.8 | 990 | Бася | приток р. Проня | н.п. Антипенки (Оршанский р-н) - г. Чаусы (Чауски р-н) |
| BY01100803/01 | 34.5 | 203 | Реста | приток р. Проня исток - р. Рудея | н.п. Александровка (Шкловский р-н) - н.п. Темнолесье (Чауский р-н) |
| BY01100803/02 | 63.0 | 770 | Реста | приток р. Проня | н.п. Темнолесье (Чауский р-н) - н.п. Хоронево (Славгородский р-н) |
| BY0110080301/01 | 11.3 | 58 | Рудея | приток р. Реста | н.п. Маковня (Могилевский р-н) - н.п. Макеранцы (Могилевский р-н) |
| BY0110080301/02 | 20.5 | 262 | Рудея | приток р. Реста | н.п. Макаренцы (Могилевский р-н) - н.п. Темнолесье (Чауский р-н) |
| BY011009 | 37.0 | 233 | Добрич | приток р. Сож | н.п. Задубье (Кормянский р-н) - н.п. Высокая (Кормянский р-н) |
| BY011010 | 50.8 | 551 | Чечера | приток р. Сож | н.п. Буда Боровая (Кормянский р-н) - г. Чечерск (Чечерский р-н) |
| BY011011 | 71.5 | 501 | Покоть | приток р. Сож | н.п. Болин (Краснопольский р-н) - н.п. Петрополье (Ветковский р-н) |
| BY011012 | 54.0 | 577 | Липа | приток р. Сож | н.п. Буда Люшевская (Буда-Кошелевский р-н) - н.п. Андреевка (Буда-Кошелевский р-н) |
| BY011013 | 244.7 | 3844 | Беседь | приток р. Сож | н.п. Тростино (Хотимский р-н) - н.п. Беседь (Ветковский р-н) |
| BY01101301/01 | 32.8 | 453 | Жадунька | приток р. Беседь | н.п. Высокое (Климовичский р-н) - г. Костюковичи (Костюковичский р-н) |
| BY01101301/02 | 13.1 | 36 | Жадунька | приток р. Беседь | г. Костюковичи (Костюковичский р-н) - н.п. Белынковичи (Костюковичский р-н) |
| BY01101302/01 | 14.1 | 91 | Деряжня | приток р. Беседь | н.п. Савиничи (Климовичский р-н) - н.п. Дубровка (Костюковичский р-н) |
| BY01101302/02 | 33.7 | 220 | Деряжня | приток р. Беседь | н.п. Дубровка (Костюковичский р-н) - н.п. Белая Дуброва (Костюковичский р-н) |
| BY01101303/01 | 17.0 | 128 | Колпита | приток р. Беседь | н.п. Ковпита (Краснопольский р-н) - н.п. Заводок (Краснопольский р-н) |
| BY01101303/02 | 37.0 | 422 | Колпита | приток р. Беседь | н.п. Заводок (Краснопольский р-н) - н.п. Казацкие Болсуны (Ветковский р-н) |
| BY011014/01 | 31.9 | 273 | Ипуть | приток р. Сож | н.п. Недвед (Климовичский р-н) - н.п. Макеевичи (Климовичский р-н) |
| BY011014/02 | 59.5 | 375 | Ипуть | приток р. Сож | н.п. Демьянки (Добрушский р-н) - г. Гомель (Гомельский р-н) |
| BY01101401 | 30.2 | 130 | Очеса | приток р. Ипуть | н.п. Синицин (Ветковский р-н) - н.п. Демьянки (Добрушский р-н) |
| BY01101402 | 40.3 | 409 | Хоропуть | приток р. Ипуть | н.п. Галое (Добрушский р-н) - г. Добруш (Добрушский р-н) |
| BY011015 | 74.4 | 944 | Уза | приток р. Сож | н.п. Березовка (Буда-Кошелевский р-н) - н.п. Бобовичи (Гомельский р-н) |
| BY011016 | 63.1 | 458 | Уть | приток р. Сож | н.п. Дубровка (Добрушский р-н) - н.п. Терешковичи (Гомельский р-н) |
| BY011017 | 55.4 | 359 | Терюха | приток р. Сож | н.п. Ольховое (Добрушский р-н) - н.п. Терюха (Гомельский р-н) |
| BY0111 | 50.8 | 340 | Песоченка | приток р. Днепр | н.п. Липняки (Лоевский р-н) - н.п. Глушец (Лоевский р-н) |
| BY0112 | 122.2 | 2480 | Брагинка | приток р. Днепр | н.п. Прокисель (Речицкий р-н) - н.п. Гдень (Брагинский р-н) |
| BY01101501 | 7,7 | 11,7 | Мильчанская канава | приток р. Уза | Весь водный объект (Гомельский район) |
| BY01081203 | 11,4 | 73,5 | Лошица (г. Минск) | приток р. Свислочь | Весь водный объект Г. Минск |
| BY01100804 | 26 | 112 | Поросица (г.Горки) | приток р. Проня | Весь водный объект (Горецкий район) |
| BY01081301 | 20 | 174 | Сушанка (н.п.Суша) | приток р. Ольса | Весь водный объект (Кличевский район) |

## Таблица  4.4 – Нарушение непрерывности течения  рек

| № п/п | Код участка | Река | Границы участка | Количество выявлений нарушений непрерывности течения, всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водохранилища руслового типа | искуственные водоемы на водотоках | насосные станции и водосбросные плотины |
| 1. | BY010812/02 | СВИСЛОЧЬ | н.п. Ждановичи (Минский р-н) - н.п. Новый Двор (Минский р-н) | 10 | 5 | - | 5 |
| 2. | BY01081202/01 | ВОЛМА | н.п. Слободщина (Минский р-н) - н.п. Волма (Смолевичский р-н) | 3 | - | 3 | - |
| 3. | BY011009 | ДОБРИЧ | н.п. Задубье (Кормянский р-н) - н.п. Высокая (Кормянский р-н) | 3 | - | 3 | - |
| 4. | BY010814/01 | ОЛА | н.п. Виленка (Кировский р-н) - н.п. Турковская Слобода (Бобруйский р-н) | 3 | - | 2 | 1 |
| 5. | BY010812/01 | СВИСЛОЧЬ | н.п. Веделево (Воложинский р-н) - г. Заславль (Минский р-н) | 3 | - | - | 3 |
| 6. | BY010808 | УША | н.п. Смольница (Смолевичский р-н) - н.п. Уша (Березинский р-н) | 3 | - | 3 | - |
| 7. | BY01100802/01 | БАСЯ | н.п. Антипенки (Оршанский р-н) - г. Чаусы (Чауски р-н) | 2 | - | 2 | - |
| 8. | BY0106/01 | ДРУТЬ | н.п. Новое Село (Толочинский р-н) - н.п. Друцк (Толоченский р-н) | 2 |  |  |  |
| 9. | BY010815 | ЖЕРДЯНКА | н.п. Славань (Светлогорский р-н) - г. Светлогорск (Светлогорский р-н) | 2 | - | 1 | 1 |
| 10. | BY01080701 | ПЛИСА | н.п. Евлахи (Толочинский р-н) - н.п. Плиса (Крупский р-н) | 2 | - | 2 | - |
| 11. | BY010805/02 | ПЛИССА | н.п Яловица (Смолевичский р-н) - г. Борисов (Борисовский р-н) | 2 | 1 | - | 1 |
| 12. | BY0110080301/02 | РУДЕЯ | н.п. Макаренцы (Могилевский р-н) - н.п. Темнолесье (Чауский р-н) | 2 | 1 | 1 | - |
| 13. | BY010812/03 | СВИСЛОЧЬ | н.п. Новый Двор (Минский р-н) - н.п. Лапичи (Осиповичский р-н) | 2 | - | 2 | - |
| 14. | BY011002 | ЧЕРНАЯ НАТОПА | н.п. Ходосы (Мстиславский р-н) - н.п. Селец (Мстиславский р-н) | 2 | - | 2 | - |
| 15. | BY0108/01 | БЕРЕЗИНА | н.п. Докшицы (Докшицкий р-н) - н.п. Палик (Борисовский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 16. | BY010807 | БОБР | н.п. Рафолово (Толочиский р-н) - н.п. Чернявка (Борисовский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 17. | BY0112 | БРАГИНКА | н.п. Прокисель (Речицкий р-н) - н.п. Гдень (Брагинский р-н) | 1 | - | - | 1 |
| 18. | BY01100801 | БЫСТРАЯ | н.п. Бол. Рубановка (Мстиславский р-н) - г. Дрибин (Дрибинский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 19. | BY01081202/02 | ВОЛМА | н.п. Петровичи (Смолевичский р-н) - н.п. Смиловичи (Червенский р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 20. | BY01081202/04 | ВОЛМА | н.п. Озерный (Червенский р-н) - н.п. Светлый Бор (Пуховичский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 21. | BY011005/01 | ВОЛЧЕС | н.п. Долговичи (Мстиславский р-н) - н.п. Верховцы (Чериковский р-н) | 1 | - | - | 1 |
| 22. | BY01081201/01 | ВЯЧА | н.п. Селище (Логойский р-н) - н.п. Белоручи (Логойский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 23. | BY01081201/03 | ВЯЧА | н.п. Пильница (Минский р-н) - н.п. Семково (Минский р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 24. | BY010803/01 | ГАЙНА | н.п. Резячино (Логойский р-н) - н.п. Кузевичи (Логойский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 25. | BY010803/03 | ГАЙНА | н.п. Кузевичи (Логойский р-н) - н.п. Сутоки (Смолевичский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 26. | BY010603 | ГРЕЗА | н.п. Загрезье (Могилевский р-н) - н.п. Вязьма (Быховский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 27. | BY0107 | ДОБЫСНА | н.п. Скачок (Кировский р-н) - г. Жлобин (Жлобинской р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 28. | BY0106/03 | ДРУТЬ | н.п. Тетерино (Круглянский р-н) - н.п. Чигиринка (Кировский р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 29. | BY0106/04 | ДРУТЬ | н.п. Чигиринка (Кировсккий р-н) - г. Рогачев (Рогачевский р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 30. | BY011014/01 | ИПУТЬ | н.п. Недвед (Климовичский р-н) - н.п. Макеевичи (Климовичский р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 31. | BY011014/02 | ИПУТЬ | н.п. Демьянки (Добрушский р-н) - г. Гомель (Гомельский р-н) | 1 | - | - | 1 |
| 32. | BY010810 | КЛЕВА | н.п. Заозерье (Белынический р-н) - н.п. Красный Берег (Березинский р-н) | 1 | - | - | 1 |
| 33. | BY0104 | ЛАХВА | н.п. СтараяВодва (Шкловский р-н) - н.п. Залохвинье (Быховский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 34. | BY011012 | ЛИПА | н.п. Буда Люшевская (Буда-Кошелевский р-н) - н.п. Андреевка (Буда-Кошелевский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 35. | BY0101 | МЕРЕЯ | н.п. Стефаново (Горецкий р-н) - н.п. Александрия (Дубровенский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 36. | BY01080703/01 | НАЧА | н.п. Бол. Жаберичи (Крупский р-н) - н.п. Валятичи (Борисовский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 37. | BY010805/01 | ПЛИССА | н.п. Слобода (Смолевичский р-н) - н.п. Яловица (Смолевичский р-н) | 1 | - | - | 1 |
| 38. | BY01100803/01 | РЕСТА | н.п. Александровка (Шкловский р-н) - н.п. Темнолесье (Чаусский р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 39. | BY010806/02 | РОВА | н.п. Зеленый Бор (Смолевичский р-н) - н.п. Новоселки (Борисовский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 40. | BY010812/04 | СВИСЛОЧЬ | н.п. Вязье (Осиповичский р-н) - н.п. Свислочь (Осиповичский р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 41. | BY011007 | СЕННА | н.п. Клины (Чериковский р-н) - н.п. Баков (Чериковский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 42. | BY010804 | СХА | н.п. Михайлово (Борисовский р-н) - г. Борисов (Борисовский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 43. | BY01080302/01 | УСЯЖА | н.п. Прилепы (Смолевичский р-н) - н.п. Юрьево (Смолевичский р-н) | 1 | - | 1 | - |
| 44. | BY01080302/02 | УСЯЖА | н.п. Острошицкий городок (Минский р-н) - н.п. Околица (Минский р-н) | 1 | 1 | - | - |
| 45. | BY011016 | УТЬ | н.п. Дубровка (Добрушский р-н) - н.п. Терешковичи (Гомельский р-н) | 1 | - | - | 1 |
| 46. | BY011010 | ЧЕЧЕРА | н.п. Буда Боровая (Кормянский р-н) - г. Чечерск (Чечерский р-н) | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | 73 | 17 | 37 | 19 |

## Таблица 4.5  – Гидрологические изменения  участков водотоков за счет влияния водохранилищ

| № п/п | Код участка | Река | Границы участка | Кол-во вдхр. | Название вдхр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY010812/02 | СВИСЛОЧЬ | н.п. Ждановичи (Минский р-н) - н.п. Новый Двор (Минский р-н) | 5 | Заславское, Криница. Дрозды, Комсомольское озеро, Чижовское |
| 2 | BY01081202/02 | ВОЛМА | н.п. Петровичи (Смолевичский р-н) - н.п. Смиловичи (Червенский р-н) | 1 | Петровичи |
| 3 | BY01081201/03 | ВЯЧА | н.п. Пильница (Минский р-н) - н.п. Семково (Минский р-н) | 1 | Вяча |
| 4 | BY0107 | ДОБЫСНА | н.п. Скачок (Кировский р-н) - г. Жлобин (Жлобинской р-н) | 1 | Добысна |
| 5 | BY0106/03 | ДРУТЬ | н.п. Тетерино (Круглянский р-н) - н.п. Чигиринка (Кировский р-н) | 1 | Тетеринское |
| 6 | BY0106/04 | ДРУТЬ | н.п. Чигиринка (Кировсккий р-н) - г. Рогачев (Рогачевский р-н) | 1 | Чигиринское |
| 7 | BY011014/01 | ИПУТЬ | н.п. Недвед (Климовичский р-н) - н.п. Макеевичи (Климовичский р-н) | 1 | Милословичское |
| 8 | BY010805/02 | ПЛИССА | н.п. Яловица (Смолевичский р-н) - г. Борисов (Борисовский р-н) | 1 | Смолевичское ГРЭС |
| 9 | BY01100803/01 | РЕСТА | н.п. Александровка (Шкловский р-н) - н.п. Темнолесье (Чаусский р-н) | 1 | Зарестье |
| 10 | BY0110080301/02 | РУДЕЯ | н.п. Макаренцы (Могилевский р-н) - н.п. Темнолесье (Чаусский р-н) | 1 | Рудея |
| 11 | BY010812/04 | СВИСЛОЧЬ | н.п. Вязье (Осиповичский р-н) - н.п. Свислочь (Осиповичский р-н) | 1 | Осиповичское |
| 12 | BY01080302/02 | УСЯЖА | н.п. Острошицкий городок (Минский р-н) - н.п. Околица (Минский р-н) | 1 | Дубровское |
| 13 | BY011010 | ЧЕЧЕРА | н.п. Буда Боровая (Кормянский р-н) - г. Чечерск (Чечерский р-н) | 1 | Меркуловичи |

## Таблица 4.6  – Участки рек бассейна Днепра, подвергшиеся спрямлению русла

| № п/п | Код участка реки | Река | Границы участка | Длина всего участка реки, км | Процент спрямления русла реки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY01101401 | ОЧЕСА | н.п. Синицин (Ветковский р-н) - н.п. Демьянки (Добрушский р-н) | 30.2 | 99 |
| 2 | BY010801 | ПОНЯ | н.п. Вардомичи (Вилейский р-н) - н.п. Береспонье (Докшицкий р-н) | 40.3 | 99 |
| 3 | BY010814/02 | ОЛА | н.п. ТурковскаяСлобада (Бобруйский р-н) - н.п. Чирковичи (Светлогорский р-н) | 42.9 | 98 |
| 4 | BY0110080301/01 | РУДЕЯ | н.п. Маковня(Могилевский р-н) - н.п. Макеранцы (Могилевский р-н) | 11.3 | 97 |
| 5 | BY010809/01 | БРУСЯТА | н.п. Ложки (Крупский р-н) - н.п. Лесковичи (Березинский р-н) | 22.8 | 97 |
| 6 | BY010806/01 | РОВА | н.п. Зеленый Бор (Смолевичский р-н) - н.п. Зеленый Бор (Смолевичский р-н) | 10.7 | 93 |
| 7 | BY0112 | БРАГИНКА | н.п. Прокисель (Речицкий р-н) - н.п. Гдень (Брагинский р-н) | 122.2 | 92 |
| 8 | BY01081202/02 | ВОЛМА | н.п. Петровичи (Смолевичский р-н) - н.п. Смиловичи (Червенский р-н) | 12.1 | 91 |
| 9 | BY011010 | ЧЕЧЕРА | н.п. Буда Боровая (Кормянский р-н) - г. Чечерск (Чечерский р-н) | 50.8 | 90 |
| 10 | BY010803/01 | ГАЙНА | н.п. Резячино (Логойский р-н) - н.п. Кузевичи (Логойский р-н) | 14.0 | 90 |
| 11 | BY010815 | ЖЕРДЯНКА | н.п. Славань (Светлогорский р-н) - г. Светлогорск (Светлогорский р-н) | 27.9 | 89 |
| 12 | BY010814/01 | ОЛА | н.п. Виленка (Кировский р-н) - н.п. Турковская Слобода (Бобруйский р-н) | 47.0 | 89 |
| 13 | BY010603 | ГРЕЗА | н.п. Загрезье (Могилевский р-н) - н.п. Вязьма (Быховский р-н) | 49.3 | 89 |
| 14 | BY01080703/02 | НАЧА | н.п. Борки (Крупский р-н) - н.п. Бол. Жаберичи (Крупский р-н) | 30.4 | 87 |
| 15 | BY0109/02 | ВЕДРИЧ | н.п. Подлуки (Калинковичский р-н) - н.п. Новый Свет (Речицкий р-н) | 47.6 | 86 |
| 16 | BY010805/01 | ПЛИССА | н.п. Слобода (Смолевичский р-н) - н.п. Яловица (Смолевичский р-н) | 29.6 | 85 |
| 17 | BY0111 | ПЕСОЧЕНКА | н.п. Липняки (Лоевский р-н) - н.п. Глушец (Лоевский р-н) | 50.8 | 84 |
| 18 | BY01081202/01 | ВОЛМА | н.п. Слободщина (Минский р-н) - н.п. Волма (Смолевичский р-н) | 21.8 | 83 |
| 19 | BY010816 | СВЕДЬ | н.п. Подлуки (Калинковичский р-н) - н.п. Сведское (Речицкий р-н) | 44.1 | 79 |
| 20 | BY010809/02 | БРУСЯТА | н.п. Лесковичи (Березенский р-н) - н.п. Жорновка (Березинский р-н) | 9.4 | 78 |
| 21 | BY011012 | ЛИПА | н.п. Буда Люшевская (Буда-Кошелевский р-н) - н.п. Андреевка (Буда-Кошелевский р-н) | 54.0 | 76 |
| 22 | BY01101303/01 | КОЛПИТА | н.п. Ковпита (Краснопольский р-н) - н.п. Заводок (Краснопольский р-н) | 17.0 | 74 |
| 23 | BY01080301 | ЦНА | н.п. Домашковичи (Логойский р-н) - н.п. Сутоки (Смолевичского р-на) | 55.4 | 74 |
| 24 | BY011014/01 | ИПУТЬ | н.п. Недвед (Климовичский р-н) - н.п. Макеевичи (Климовичский р-н) | 31.9 | 72 |
| 25 | BY010812/01 | СВИСЛОЧЬ | н.п. Веделево (Воложинский р-н) - г. Заславль (Минский р-н) | 12.2 | 71 |
| 26 | BY01101402 | ХОРОПУТЬ | н.п. Галое (Добрушский р-н) - г. Добруш (Добрушский р-н) | 40.3 | 70 |
| 27 | BY011017 | ТЕРЮХА | н.п. Ольховое (Добрушский р-н) - н.п. Терюха (Гомельский р-н) | 55.4 | 68 |
| 28 | BY0107 | ДОБЫСНА | н.п. Скачок (Кировский р-н) - г. Жлобин (Жлобинской р-н) | 82.1 | 68 |
| 29 | BY011015 | УЗА | н.п. Березовка (Буда-Кошелевский р-н) - н.п. Бобовичи (Гомельский р-н) | 74.4 | 59 |
| 30 | BY01081201/03 | ВЯЧА | н.п. Пильница (Минский р-н) - н.п. Семково (Минский р-н) | 14.8 | 57 |
| 31 | BY010806/02 | РОВА | н.п. Зеленый Бор (Смолевичский р-н) - н.п. Новоселки (Борисовский р-н) | 20.2 | 56 |
| 32 | BY011004/01 | ЛОБЖАНКА | н.п. Недвед (Климовичиский р-н) - г. Климовичи (Климовичиский р-н) | 34.1 | 52 |
| 33 | BY011005/01 | ВОЛЧЕС | н.п. Долговичи (Мстиславский р-н) - н.п. Верховцы (Чериковский р-н) | 26.6 | 50 |
| 34 | BY011002 | ЧЕРНАЯ НАТОПА | н.п. Ходосы (Мстиславский р-н) - н.п. Селец (Мстиславский р-н) | 39.7 | 49 |
| 35 | BY0105 | УХЛЯСТЬ | н.п. Красница (Быховский р-н ) - н.п. Прибор (Быховский р-н) | 40.1 | 46 |
| 36 | BY010602 | ВАБИЧ | н.п. Буровщина (Круглянский р-н) - н.п. Прибор (Белыничский р-н) | 60.4 | 45 |
| 37 | BY010811 | УСА | н.п. Дамавицк (Червенский р-н) - н.п. Якшицы (Березенский р-н) | 46.6 | 41 |
| 38 | BY01101302/01 | ДЕРЯЖНЯ | н.п. Савиничи (Климовичский р-н) - н.п. Дубровка (Костюковичский р-н) | 14.1 | 40 |
| 39 | BY01080702 | МОЖА | н.п. Шинки (Крупский р-н) - н.п. Выдрица (Крупский р-н) | 66.0 | 38 |
| 40 | BY01101301/01 | ЖАДУНЬКА | н.п. Высокое (Климовичский р-н) - г. Костюковичи (Костюковичский р-н) | 32.8 | 37 |
| 41 | BY010601 | ОСЛИК | н.п. Санники (Круглянский р-н) - н.п. Осовец (Белынический р-н) | 63.8 | 36 |
| 42 | BY011004/02 | ЛОБЖАНКА | г. Климовичи (Климовичский р-н) - г. Кричев (Кричевский р-н) | 13.2 | 33 |
| 43 | BY011007 | СЕННА | н.п. Клины (Чериковский р-н) - н.п. Баков (Чериковский р-н) | 46.9 | 30 |
| 44 | BY01080302/02 | УСЯЖА | н.п. Острошицкий городок (Минский р-н) - н.п. Околица (Минский р-н) | 29.6 | 29 |
| 45 | BY01080701 | ПЛИСА | н.п. Евлахи (Толочинский р-н) - н.п. Плиса (Крупский р-н) | 29.8 | 29 |
| 46 | BY011016 | УТЬ | н.п. Дубровка (Добрушский р-н) - н.п. Терешковичи (Гомельский р-н) | 63.1 | 25 |
| 47 | BY0106/01 | ДРУТЬ | н.п. Новое Село (Толочинский р-н) - н.п. Друцк (Толоченский р-н) | 24.7 | 24 |
| 48 | BY0103 | АДРОВ | н.п. Дубницы (Оршанский р-н) - г. Орша (Оршанский р-н) | 58.4 | 23 |
| 49 | BY010810 | КЛЕВА | н.п. Заозерье (Белынический р-н) - н.п. Красный Берег (Березинский р-н) | 71.7 | 23 |
| 50 | BY01081202/03 | ВОЛМА | н.п. Смиловичи (Червенский р-н) - н.п. Озерный (Червенский р-н) | 14.0 | 22 |
| 51 | BY0101 | МЕРЕЯ | н.п. Стефаново (Горецкий р-н) - н.п. Александрия (Дубровенский р-н) | 50.2 | 22 |
| 52 | BY0104 | ЛАХВА | н.п. СтараяВодва (Шкловский р-н) - н.п. Залохвинье (Быховский р-н) | 80.0 | 20 |
| 53 | BY01100801 | БЫСТРАЯ | н.п. Бол. Рубановка (Мстиславский р-н) - г. Дрибин (Дрибинский р-н) | 46.7 | 19 |
| 54 | BY011009 | ДОБРИЧ | н.п. Задубье (Кормянский р-н) - н.п. Высокая (Кормянский р-н) | 37.0 | 19 |
| 55 | BY010808 | УША | н.п. Смольница (Смолевичский р-н) - н.п. Уша (Березинский р-н) | 81.5 | 19 |
| 56 | BY0110080301/02 | РУДЕЯ | н.п. Макаренцы (Могилевский р-н) - н.п. Темнолесье (Чаусский р-н) | 20.5 | 18 |
| 57 | BY01100802/01 | БАСЯ | н.п. Антипенки (Оршанский р-н) - г. Чаусы (Чаусский р-н) | 111.8 | 16 |
| 58 | BY010804 | СХА | н.п. Михайлово (Борисовский р-н) - г. Борисов (Борисовский р-н) | 61.7 | 15 |
| 59 | BY0108/01 | БЕРЕЗИНА | н.п. Докшицы (Докшицкий р-н) - н.п. Палик (Борисовский р-н) | 112.3 | 14 |
| 60 | BY010813/01 | ОЛЬСА | н.п. Матевичи (Березинский р-н) - н.п. Щаткова (Кировский р-н) | 77.3 | 12 |
| 61 | BY01100803/01 | РЕСТА | н.п. Александровка (Шкловский р-н) - н.п. Темнолесье (Чаусский р-н) | 34.5 | 12 |
| 62 | BY01101303/02 | КОЛПИТА | н.п. Заводок (Краснопольский р-н) - н.п. Казацкие Болсуны (Ветковский р-н) | 37.0 | 11 |
| 63 | BY011011 | ПОКОТЬ | н.п. Болин (Краснопольский р-н) - н.п. Петрополье (Ветковский р-н) | 71.5 | 10 |
| 64 | BY01081202/04 | ВОЛМА | н.п. Озерный (Червенский р-н) - н.п. Светлый Бор (Пуховичский р-н) | 32.8 | 8 |
| 65 | BY01080703/01 | НАЧА | н.п. Бол. Жаберичи (Крупский р-н) - н.п. Валятичи (Борисовский р-н) | 30.6 | 8 |
| 66 | BY011008 | ПРОНЯ | н.п. Лашинка (Оршанский р-н) - г. Славгород (Славгородский р-н) | 171.0 | 7 |
| 67 | BY010802 | СЕРГУЧ | н.п. Заборье (Лепельский р-н) - н.п. Броды (Борисовский р-н) | 42.4 | 5 |
| 68 | BY010807 | БОБР | н.п. Рафолово (Толочиский р-н) - н.п. Чернявка (Борисовский р-н) | 105.4 | 3 |
| 69 | BY01100803/02 | РЕСТА | н.п. Темнолесье( Чаусский р-н) - н.п. Хоронево (Славгородский р-н) | 63.0 | 2 |

## Таблица 4.7 – Анализ других возможных нагрузок и  их воздействий в бассейне Днепра на территории Беларуси

| Нагрузки | Воздействия |
| --- | --- |
| Изменение антропогенной деятельности, связанное с прогнозом социально-экономического развития | Изменение водопользования, включая количественные и качественные характеристики водопотребления и водоотведения. Согласно Национальной Стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. индекс промышленной продукции на период до 2020 г. может составить 109 – 110 %, сельскохозяйственной продукции – 107-108%. Возможно незначительное увеличение объемов отвода поверхностных сточных вод из поверхностных водных объектов на различные нужды, которое в среднем может привести к несущественному сокращению поверхностного стока в бассейне р. Днепр (не более чем на 1%), причем в жилищно-коммунальном хозяйстве безвозвратное водопотребление может остаться на прежнем уровне, либо уменьшится. Согласно Государственной программе строительства гидроэлектростанций в Республике Беларусь дальнейшее увеличение выработки электроэнергии ГЭС будет осуществляться в 2016-2019 годах с поэтапным вводом крупных ГЭС на р. Днепр, которые будут находиться в хозяйственном ведении ГПО «Белэнерго»: Речицкая ГЭС (4,6 МВт) – 2018 год; Шкловская ГЭС (4,9 МВт) – 2018 год; Могилевская ГЭС (5,1 Мвт) – 2019 год. Также рассматривается возможность увеличение выработки электроэнергии на р. Днепр за счет ввода дополнительно Быховской ГЭС и Жлобинской ГЭС. До 2015 г планируется ввести в эксплуатацию 12 микро и мини ГЭС в бассейне р. Днепр. Размещение ГЭС на водотоках окажет воздействие на их гидрологический режим, а также на гидрогеологический режим прилегающих территорий. |
| Опасные гидрометеорологические явления: - весенние половодья и летне-осенние дождевые паводки; - засушливые периоды | Затопления и подтопления территорий, приводящие к экономическим ущербам вследствие наводнений. Согласно информации Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь и Республиканского гидрометеорологического центра Минприроды Республики Беларусь в бассейне Днепра ряд районов подвержен негативному воздействию вод весеннего половодья. В первую очередь к ним относятся населенные пункты следующих районов: Гомельский район, Гомельской области – реки Сож, Ипуть; Борисовский район, минской области – реки Березина, Сха, Плисса; Речицкий район, Гомельской области – реки Днепр, Березина; Бобруйский район, могилевской области – реки Березина, Ола; Брагинский район, Гомельской области – реки Днепр, Брагинка; Добрушский район, Гомельской области – реки Ипуть, Хоропуть. В перечисленных районах в период весеннего половодья отмечаться регулярные значительные затопления населённых пунктов, объектов инженерной инфраструктуры, а также сельскохозяйственных земель. Целесообразна разработка и реализация пилотных проектов для территорий, в наибольшей степени подверженных затоплениям, направленных на совершенствование управлением рисками наводнений с учетом рекомендаций соответствующей Директивы ЕС. Значительное сокращение поверхностного стока в маловодные периоды. При этом может произойти ухудшение экологического состояния и рекреационного потенциала поверхностных водных объектов (особенно малых рек) и прилегающих территорий, изменение гидрогеологического режима грунтовых вод, истощение почвенного покрова в пойме и т. п. Помимо экономического ущерба (в основном для сельского хозяйства), это может привести к тому, что в сельских населенных пунктах, не связанных с системами централизованного водоснабжения, из-за понижения уровней грунтовых вод и обмеления колодцев окажется под угрозой безопасность водоснабжения. |
| Изменение климата | Данные, представленные в 2013 г. в материалах пятого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), свидетельствуют о том, что изменение климата подтверждается наблюдениями за повышением глобальной средней температуры воздуха и океанов, широко распространенным таянием снега и льда, повышением уровня Мирового океана. Прогнозируется, что в бассейне Днепра на территории Беларуси до 2035 г. в среднем по бассейну повышение температуры воздуха в зависимости от сценариев изменения климата может составить в зимний период от 1,5 до 2,0°С, в летний – от 1,0 до 1,5°С. Также прогнозируется изменение количества осадков: в осенний и зимний период возможно их незначительное увеличение (максимально – на 10%); а в весенний и летний – возможное уменьшение (максимально – на 10%). При этом среднегодовой сток в бассейне Днепра может уменьшиться в период с 2016 по 2035 гг. в среднем на 10%, что значительно усиливает вероятность наступления и негативные последствия маловодных периодов. Необходима разработка и реализация мер по адаптации водных ресурсов бассейна Днепра к изменению климата и реализация пилотных проектов по адаптации. |

## Таблица 4.8 – Основные характеристики подземных водных объектов в бассейне Днепра на территории  Беларуси по результатам их идентификации

| Наименование ПЗВО и общий статус | Тесты по классификации подземных водных объектов |
| --- | --- |
|  | Тест 1. Интрузии соленых вод | Тест 2. Взаимодействие с поверхностными водами | Тест 3. Воздейсвие на экосистемы суши | Тест 4. Охранные зоны подземных вод | Тест 5. Общая химия | Тест 6. Водный баланс |
| Подземный водный объект в голоценовых болотах и озерно-болотистой местности (bIV), код ПЗВО GW01 Хороший статус | Нет соленых и других интрузий | Подземные воды питают заболоченные земли и болота | Нет негативного воздействия на ЭСЗПВ | Водоотбор очень ограничен, всего несколько колодцев. Нет воздействия на обработку питьевой воды | Преобладающие ионы Ca2+ и HCO3-. Подземные воды пресные и не наблюдается тенденции к повышению концентрации какого-либо загрязнителя | Уровень подземных вод имеет естественные сезонные колебания; тенденция понижения уровня не наблюдается. Водоотбор ограничен несколькими колодцами |
| Высокая достоверность данных |  |  |  |  |  |  |
| Подземный водный объект в голоценовых и верхнечетвертичных алювиальных отложениях (aIV, aIIIpz), код ПЗВО GW02 Хороший статус | Нет соленых и других интрузий | ПЗВО взаимосвязан с поверхностными водами. Разгрузка подземных вод не оказывает негативного воздействия на качество поверхностных вод | Нет негативного воздействия на ЭСЗПВ | Подземный водоотбор не требует дополнительной обработки питьевой воды | Преобладающие катионы и анионы Са, Mg, НСО3-. Не наблюдается тенденции к повышению концентрации какого-либо загрязнителя | Уровень подземных вод имеет естественные (сезонные) колебания |
| Высокая достоверность данных |  |  |  |  |  |  |
| Подземный водный объект в межморенных верхне- и среднечетвертичных отложениях (f,lgI, f,lgI-IIbr-d, f,lgIId-sž, f,lgIIsžs), код ПЗВО GW03 Хороший статус | Нет соленых и других интрузий | ПЗВО разгружается в долины рек. Разгрузка не оказывает негативного воздействия на качество поверхностных вод | Нет негативного воздействия на ЭСЗПВ | Водоотбор не требует дополнительной обработки питьевой воды | Преобладающие ионы Ca2+, HCO3-, иногда Na+, SO42- не наблюдается тенденции к повышению концентрации какого-либо загрязнителя | Уровень подземных вод имеет тенденцию к понижению из-за интенсивной эксплуатации. Вокруг Минска образовалась депрессионная воронка в Днепро-Сожском водоносном горизонте |
| Высокая достоверность данных |  |  |  |  |  |  |
| Подземный водный объект в палеогеновые отложениях (Pkn-hr), код ПЗВО GW04 Хороший статус | Нет соленых и других интрузий | ПЗВО разгружается в долины рек. Разгрузка не оказывает негативного воздействия на качество поверхностных вод | Нет негативного воздействия на ЭСЗПВ | Водоотбор не требует дополнительной обработки питьевой воды | Преобладающие ионы Са, Mg, НСО3, M 0,2-0,4 г/л. Не наблюдается тенденции к повышению концентрации какого-либо загрязнителя | Естественные (сезонные) колебания уровней подземных вод |
| Высокая достоверность данных |  |  |  |  |  |  |
| Подземный водный объект в меловых отложениях (K1-K2), код ПЗВО GW05 Хороший статус | Нет соленых и других интрузий | Разгрузка подземных вод в поверхностные воды не оказывает негативного воздействия на качество поверхностных вод | Нет негативного воздействия на ЭСЗПВ | Водоотбор не требует дополнительной обработки питьевой воды | Преобладающие ионы Са, Mg, НСО3) M 0,3–0,4 г/л. Не наблюдается тенденции к повышению концентрации какого-либо загрязнителя | Естественные (сезонные) колебания уровней подземных вод |
| Высокая достоверность данных |  |  |  |  |  |  |
| Подземный водный объект в девонских отложениях (D), код ПЗВО GW06 Хороший статус | Нет соленых и других интрузий | Разгрузка подземных вод в поверхностные воды не оказывает негативного воздействия на качество поверхностных вод | Нет негативного воздействия на ЭСЗПВ | Водоотбор не требует дополнительной обработки питьевой воды | Преобладающие ионы Са, Mg, HCO3. M 0,2-0,4 г/л. Не наблюдается тенденции к повышению концентрации какого-либо загрязнителя | Естественные (сезонные) колебания уровней подземных вод |
| Высокая достоверность данных |  |  |  |  |  |  |
| Подземный водный объект в протерозойских породах (PR2), код ПЗВО GW07 Хороший статус Повышенный риск | Наблюдаются интрузии из соседних водоносных горизонтов | Добыча подземных вод негативно влияет на ток рек. Реки питают водоносные горизонты | Наблюдается некоторое негативное влияние на ЭСЗПВ | Водоотбор не требует дополнительной обработки питьевой воды | Преобладающие ионы Na, Са, Сl, SО4. Не наблюдается тенденции к повышению концентрации какого-либо загрязнителя | Тенденция к понижению, крупная депрессионная воронка образовалась вокруг Минска |
| Высокая достоверность данных |  |  |  |  |  |  |

Таблица  5 –Характеристика водопользования  по речному бассейну

тыс. м3/год

| Район | Объем добываемой (изымаемой) воды | Объем использованной воды | Объем сброшенных сточных вод в окружающую среду | Безвозв-ратное водо- потреб-ление | Расход воды в системах оборот-ного водоснаб-жения | Расход воды в системах повторно-последо-ватель-ного водо-снаб-жения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подзем- ной | поверх- ностной | всего | В том числе по видам водопользования | всего | в поверх-ностные водные объекты |  |  |  |
|  |  |  |  | Хозяйственно- питьевые нужды | Нужды промышлен-ности | Нужды сельского хозяйства | Энергетичес- кие нужды | Лечебные нужды | Иные нужды |  |  |  |  |  |
| г. Орша | 9,987 | 2,353 | 4,795 | 0,671 | 1,941 | 0,479 | 0,811 | 0 | 0,893 | 12,399 | 11,855 | 0,804 | 0,203 | 0 |
| Докшицкий | 1,791 | 0 | 1,116 | 0,256 | 0 | 0,729 | 0 | 0,077 | 0,048 | 0,544 | 0,23 | 0,751 | 0 | 0 |
| Дубровенский | 1,218 | 0,02 | 0,788 | 0,166 | 0,02 | 0,576 | 0 | 0 | 0,026 | 0,354 | 0,201 | 0,326 | 0 | 0 |
| Лепельский | 2,391 | 0,132 | 0,977 | 0,248 | 0,376 | 0,285 | 0 | 0,002 | 0,066 | 1,847 | 1,523 | 0,181 | 10,193 | 0,014 |
| Оршанский | 12,52 | 2,418 | 6,033 | 0,911 | 2,004 | 1,31 | 0,856 | 0 | 0,952 | 13,09 | 12,175 | 1,15 | 0,339 | 0,118 |
| Толочинский | 1,965 | 0,12 | 1,132 | 0,186 | 0,289 | 0,654 | 0 | 0 | 0,003 | 0,929 | 0,635 | 0,548 | 0,228 | 0 |
| Ушачский | 0,812 | 0 | 0,417 | 0,078 | 0 | 0,271 | 0 | 0,013 | 0,054 | 0,477 | 0,35 | 0,13 | 0 | 0 |
| г. Могилев | 32,997 | 10,928 | 17,813 | 1,705 | 9,152 | 0 | 4,001 | 0 | 2,955 | 55,948 | 55,848 | 2,259 | 178,453 | 1,713 |
| г. Бобруйск | 16,544 | 5,154 | 9,354 | 1,619 | 4,128 | 0 | 2,341 | 0,009 | 10,17 | 28,267 | 28,215 | 1,524 | 141,909 | 0,689 |
| Белыничский | 2,132 | 0 | 1,405 | 0,044 | 0,196 | 1,118 | 0 | 0 | 0,047 | 0,831 | 0,123 | 0,001 | 0 | 0 |
| Бобруйский | 14,405 | 5,154 | 9,886 | 1,636 | 4,135 | 0,508 | 2,341 | 0,009 | 0,926 | 28,38 | 28,256 | 1,625 | 141,911 | 0,689 |
| Быховский | 2,947 | 0 | 1,626 | 0,056 | 0,556 | 0,952 | 0 | 0 | 0,062 | 1,229 | 1,129 | 0,04 | 0,497 | 0 |
| Горецкий | 3,735 | 0 | 2,186 | 0,632 | 0,351 | 1,165 | 0 | 0 | 0,037 | 1,613 | 1,527 | 0,68 | 0,036 | 0 |
| Дрибинский | 0,789 | 0 | 0,493 | 0,063 | 0 | 0,377 | 0 | 0 | 0,053 | 0,272 | 0,151 | 0,123 | 0 | 0 |
| Кировский | 2,078 | 0,816 | 3,68 | 0,527 | 0,025 | 2,537 | 0 | 0,001 | 0,59 | 2,121 | 1,942 | 0 | 0 | 0 |
| Климовичский | 2,09 | 0 | 1,089 | 0,029 | 0,112 | 0,664 | 0 | 0 | 0,275 | 1,014 | 0,123 | 0,433 | 1,128 | 0 |
| Кличевский | 0,943 | 0 | 0,624 | 0,162 | 0,001 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0,027 | 0 | 0 |
| Костюковичский | 19,858 | 0 | 1,64 | 0,025 | 0,741 | 0,738 | 0,033 | 0 | 0,103 | 18,417 | 18,37 | 0,632 | 0,444 | 0,004 |
| Краснопольский | 0,363 | 0 | 0,051 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,041 | 0,115 | 0,115 | 0 | 0 | 0 |
| Кричевский | 1,597 | 0,004 | 1,469 | 0,998 | 0,067 | 0,227 | 0 | 0 | 0,177 | 0,995 | 0,979 | 0,044 | 7,59 | 1,2 |
| Круглянский | 1,304 | 0 | 0,827 | 0,077 | 0,001 | 0,592 | 0 | 0 | 0,157 | 0,23 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
| Могилевский | 5,019 | 1,553 | 5,895 | 1,026 | 0,63 | 4,17 | 0 | 0,021 | 0,021 | 3,243 | 2,733 | 0,816 | 11,144 | 0 |
| Мстиславский | 2,177 | 0,019 | 1,466 | 0,08 | 0,162 | 1,046 | 0 | 0 | 0,178 | 0,727 | 0,39 | 0,533 | 0 | 0 |
| Осиповичский | 3,73 | 12,843 | 13,823 | 0,288 | 0,598 | 12,929 | 0 | 0,001 | 0,007 | 15,667 | 15,416 | 0,109 | 4,442 | 0,004 |
| Славгородский | 1,709 | 0 | 0,818 | 0,036 | 0,092 | 0,622 | 0 | 0 | 0,068 | 0,583 | 0 | 0,443 | 0 | 0 |
| Хотимский | 0,634 | 0,012 | 0,308 | 0,117 | 0,033 | 0,158 | 0 | 0 | 0 | 0,154 | 0,138 | 0,011 | 0,046 | 0,006 |
| Чаусский | 1,793 | 0,399 | 1,364 | 0,128 | 0,023 | 0,945 | 0 | 0,002 | 0,266 | 1,211 | 1,159 | 0,664 | 0 | 0 |
| Чериковский | 1,148 | 0,11 | 0,698 | 0,057 | 0,001 | 0,624 | 0 | 0 | 0,016 | 0,373 | 0,248 | 0,289 | 0 | 0 |
| Шкловский | 3,774 | 2,275 | 4,492 | 0,366 | 2,183 | 1,697 | 0 | 0 | 0,246 | 2,891 | 2,715 | 0,072 | 8,633 | 0,011 |
| г. Гомель | 40,265 | 6,056 | 14,604 | 3,081 | 8,992 | 0 | 2,421 | 0,034 | 0,076 | 81,743 | 81,723 | 1,609 | 336,416 | 2,362 |
| Буда–Кошелевский | 3,003 | 0 | 2,173 | 0,084 | 0,133 | 1,885 | 0 | 0 | 0,071 | 1,004 | 0,898 | 0,186 | 0,038 | 0,015 |
| Ветковский | 1,258 | 0,11 | 0,662 | 0,074 | 0,001 | 0,571 | 0 | 0 | 0,016 | 0,508 | 0,491 | 0,093 | 0,001 | 0 |
| Гомельский | 5,747 | 0,91 | 6,062 | 2,841 | 0,243 | 2,279 | 0,022 | 0,041 | 0,633 | 2,032 | 0,134 | 0,004 | 0,013 | 0,002 |
| Добрушский | 3,524 | 0,934 | 2,738 | 0,233 | 1,333 | 0,985 | 0,115 | 0 | 0,072 | 1,777 | 0,188 | 0,383 | 3,768 | 0,014 |
| Жлобинский | 7,847 | 1,953 | 6,33 | 0,969 | 3,633 | 0,971 | 0,179 | 0,006 | 0,572 | 7,197 | 6,827 | 1,52 | 369,912 | 0,865 |
| Лоевский | 0,98 | 0 | 0,581 | 0,038 | 0 | 0,521 | 0 | 0 | 0,022 | 0,233 | 0 | 0,183 | 0 | 0 |
| Кормянский | 1,235 | 0 | 0,503 | 0,1 | 0 | 0,398 | 0 | 0 | 0,005 | 0,303 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
| Речицкий | 9,462 | 0,322 | 5,029 | 0,492 | 2,071 | 1,551 | 0,005 | 0 | 0,91 | 6,428 | 4,713 | 0,865 | 49,854 | 0,77 |
| Рогачевский | 5,976 | 0,482 | 4,09 | 0,353 | 1,267 | 1,925 | 0,155 | 0,003 | 0,387 | 3,044 | 2,293 | 0,379 | 2,115 | 0,007 |
| Светлогорский | 7,721 | 6,745 | 9,702 | 1,213 | 4,549 | 1,123 | 1,917 | 0 | 0,9 | 11,784 | 10,234 | 2,042 | 76,184 | 1,192 |
| Чечерский | 0,931 | 0 | 0,445 | 0,074 | 0,008 | 0,363 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0,229 | 0,359 | 0 | 0 |
| Брагинский | 0,798 | 0 | 0,423 | 0,038 | 0 | 0,385 | 0 | 0 | 0 | 0,242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Минск* | 43,698 | 2,069 | 45,871 | 7,889 | 15,823 | 0,202 | 15,448 | 0,02 | 6,24 | 214,101 | 213,996 | 29,587 | 495,558 | 2,535 |
| г. Жодино | 5,191 | 2,654 | 4,078 | 0,911 | 2,399 | 0 | 0,721 | 0 | 0,044 | 7,031 | 7,022 | 0,395 | 12,13 | 5,608 |
| Березинский | 2,127 | 0,6 | 2,545 | 0,844 | 0,505 | 1,194 | 0 | 0,002 | 0 | 1,012 | 0 | 0,019 | 5,105 | 0 |
| Борисовский | 16,738 | 2,106 | 7,04 | 1,464 | 2,878 | 1,15 | 1,469 | 0,007 | 0,056 | 16,826 | 16,391 | 1,01 | 49,536 | 2,154 |
| Крупский | 2,434 | 0,014 | 1,477 | 0,104 | 0,252 | 1,106 | 0 | 0 | 0,015 | 0,82 | 0,648 | 0,009 | 0,005 | 0 |
| Логойский | 3,44 | 1,025 | 2,904 | 0,325 | 0,214 | 2,339 | 0 | 0 | 0,026 | 1,34 | 1,197 | 0,07 | 2,92 | 0 |
| Минский* | 67,029 | 0,383 | 10,975 | 2,157 | 0,734 | 2,608 | 0 | 0,098 | 5,23 | 3,83 | 0,384 | 3,356 | 0,024 | 0,001 |
| Пуховичский | 13,891 | 3,132 | 7,246 | 1,717 | 0,476 | 1,29 | 3,482 | 0 | 0,278 | 4,605 | 3,50 | 2,441 | 285,378 | 0,157 |
| Смолевичский | 18,632 | 2,654 | 8,377 | 1,598 | 3,397 | 1,524 | 0,734 | 0 | 1,104 | 10,658 | 9,817 | 0,6 | 12,334 | 5,943 |
| Червенский | 13,789 | 24,0 | 25,666 | 0,28 | 0,041 | 25,113 | 0 | 0 | 0,228 | 17,637 | 17,307 | 2,501 | 0 | 0 |

*- добываемой подземной воды передается субъектам хозяйствования г. Минска

**- данные представлены по административно-территориальным единицам, представить эти данные в разрезе поверхностных водных объектов не представляется возможным (по техническим причинам – отсутствие привязки этих данных к поверхностным водным объектам в формах государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды))

## Таблица  5.1 – Удельное водопотребление по речному бассейну, л/сут/чел

| Район | Удельное водопотребление | Район | Удельное водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Орша | 89,7 | Чаусский | 137,7 |
| Докшицкий | 68,6 | Чериковский | 69,4 |
| Дубровенский | 60,1 | Шкловский | 172,5 |
| Лепельский | 89,9 | г. Гомель | 107,9 |
| Оршанский | 99,6 | Буда–Кошелевский | 89,0 |
| Толочинский | 96,5 | Ветковский | 44,8 |
| Ушачский | 102,6 | Гомельский | 47,6 |
| г. Могилев | 153,7 | Добрушский | 93,4 |
| г. Бобруйск | 128,4 | Жлобинский | 112,2 |
| Белыничский | 88,4 | Лоевский | 62,4 |
| Бобруйский | 126,3 | Кормянский | 218,7 |
| Быховский | 108,0 | Речицкий | 107,7 |
| Горецкий | 134,6 | Рогачевский | 140,0 |
| Дрибинский | 92,1 | Светлогорский | 43,3 |
| Кировский | 82,3 | Чечерский | 101,5 |
| Климовичский | 88,2 | Брагинский | 79,4 |
| Кличевский | 57,8 | г. Минск* | 126,0 |
| Костюковичский | 100,5 | г. Жодино | 120,2 |
| Краснопольский | 76,7 | Березинский | 122,8 |
| Кричевский | 83,4 | Борисовский | 110,3 |
| Круглянский | 87,5 | Крупский | 166,3 |
| Могилевский | 108,2 | Логойский | 84,5 |
| Мстиславский | 76,2 | Минский* | 130,8 |
| Осиповичский | 130,2 | Пуховичский | 153,2 |
| Славгородский | 98,7 | Смолевичский | 196,1 |
| Хотимский | 193,1 | Червенский | 84,7 |

*-по данным Нацинального статистического комитета и  Государственной статистической отчетности по форме 1-вода (Минприроды) за 2017 год

Таблица 6 –Сведения о водопользователях, оказывающих вредное воздействие на поверхностные водные объекты

| Наименование водополь-зователя | Наименова- ние и местона-хождение водоприемника | Вид воздействия | Показатель воздействия | Процент воздействия от общего показателя по речному бассейну | Доля загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, от общей массы этих веществ по речному бассейну (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Железо общее | ХПК | БПК | Нефть и нефтепродукты | Фосфат-ион | Аммоний- ион | Взвешенные вещества | Фософр общий | Азот нитратный | СПАВ анион. |
| УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» - г. Дубровно | р. Днепр, BY01/01 г. Дубровно, Витебская область | Добыча подземных вод | Объем добычи – 321,24 тыс. м3/год | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –165,5 тыс. м3/год | 0,04 | 0,33 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| ГП «Оршаводоканал» - г. Орша | р. Днепр, BY01/01 г. Орша | Добыча подземных вод | Объем добычи – 7692,56 тыс. м3/год | 4,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –11020,95 тыс. м3/год | 2,47 | 4,59 | 5,38 | 6,87 | 3,42 | 5,96 |  | 3,51 | 2,38 |  | 12,92 |
| ГП «Оршаводоканал» - Оршанский район |  | Добыча подземных вод | Объем добычи – 1462,57 тыс. м3/год | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р. Ульяновка, н.п.Химы, Оршанский район | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –1,21 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | р. Оршица, BY0102 н.п. Обухово, Оршанский район | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –6,89 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0 | 0,01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | р. Адров, BY0103 н.п. Заслоновка, Оршанский район" | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –9,96 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ручей, н.п. Копысь, Оршанский район | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –12,97 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0,01 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 |  | 0 |
|  | р. Скунья, н.п. Юрцево, Оршанский район | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –35,20 тыс. м3/год | 0,01 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0 |  | 0,01 |
|  | мел. канал (оз. Большое Ореховское), пгт. Ореховск, Оршанский район | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –96,22 тыс. м3/год | 0,02 |  | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |  | 0,03 |
|  | мел. канал (р. Адров), BY0103 н.п. Болбасово, Оршанский район | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –136,14 тыс. м3/год | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |  | 0,02 |
| КПУП ЖКХ «Коханово-ЖКХ» - г.п. Коханово | р. Соколянка, гп. Коханово | Добыча подземных вод | Объем добычи – 321,6 тыс. м3/год | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 1,2 тыс. м3/год | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –0,69 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0,28 | 0,20 |  | 0,05 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | Объем сброса –141,56 тыс. м3/год | 0,03 |  | 0,52 | 0,68 | 0,02 | 0,09 | 0,50 | 0,04 |  |  | 0,06 |
| КПУП ЖКХ «Коханово-ЖКХ» - г. Толочин | р. Друть, BY0106/01/02 г. Толочин | Добыча подземных вод | Объем добычи – 517,39 тыс. м3/год | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –468,04 тыс. м3/год | 0,10 |  | 0,54 | 0,66 | 0,13 |  | 0,12 | 0,28 | 0,09 | 0,06 |  |
| СКЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» - г. Буда-Кошелево |  | Добыча подземных вод | Объем добычи – 891,09 тыс. м3/год | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Уза, BY011015 г. Буда- Кошелево | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –56,14 тыс. м3/год | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Липа, BY011012 г. Буда- Кошелево |  | Объем сброса –372,06 тыс. м3/год | 0,08 | 0,16 | 0,27 | 0,30 | 0,24 | 0,14 | 0,22 | 0,16 | 0,06 | 0,09 | 1,04 |
| КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" Зябровка | р. Уть, BY011016 Гомельский р- н, Прибытковский сельсовет | Добыча подземных вод | Объем добычи – 219,04 тыс. м3/год | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –93,15 тыс. м3/год | 0,02 | 0,03 | 0,19 | 0,24 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |  | 0,04 |
| филиал 'Речицаблагоустройство' КУП 'Речицкий райжилкомхоз' |  | Добыча подземных вод | Объем добычи – 5393,47 тыс. м3/год | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Ведрич BY0109/01/02 Речицкий р-н, Гомельская обл. | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –400,0 тыс. м3/год | 0,09 | 0,17 |  |  | 0,12 | 0,01 | 0 | 0,08 | 0 |  |  |
|  | р. Днепр BY01/05/06 Речицкий р-н, Гомельская обл. |  | Объем сброса –1250,0 тыс. м3/год | 0,28 | 1,44 |  | 0,18 | 0,33 | 0,07 | 0,25 | 0,30 | 0,03 |  | 0,86 |
|  | р. Днепр BY01/05/06 Речицкий р-н, Гомельская обл. |  | Объем сброса –2850,11 тыс. м3/год | 0,64 | 1,60 | 1,49 | 1,75 | 0,78 | 1,54 |  | 1,57 | 0,62 |  | 1,75 |
| КЖЭУП 'Рогачев' г.Рогачев |  | Добыча подземных вод | Объем добычи – 2460,52 тыс. м3/год | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Днепр BY01/04 Рогачевский р-н | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –7,80 тыс. м3/год | 0,00 | 0 |  | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,04 |
|  | р. Друть BY0106/04 Рогачевский р-н |  | Объем сброса –33,40 тыс. м3/год | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,03 |  | 0,01 | 0,17 |
|  | р. Днепр BY01/04 Рогачевский р-н |  | Объем сброса –2236,16 тыс. м3/год | 0,50 | 1,86 | 1,22 | 1,40 | 0,83 |  |  | 0,76 | 0,52 |  | 2,81 |
| ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» | р. Березина, BY0108/05 Светлогорский р-н | Добыча подземных вод | Объем добычи – 744,6 тыс. м3/год | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –7388,62 тыс. м3/год | 1,66 | 2,59 | 4,24 | 2,1 | 0,36 | 1,03 |  | 0,88 | 0,41 |  | 1,71 |
| КЖУП 'Светочь' | р. Березина, BY0108/05 г. Светлогорск | Добыча подземных вод | Объем добычи – 3936,97 тыс. м3/год | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –1080,0 тыс. м3/год | 0,24 |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,32 |  |  |  |
| КЖУП 'Чечерское' | р. Сож, BY0110/02 г. Чечерск | Добыча подземных вод | Объем добычи – 661,18 тыс. м3/год | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –229,33 тыс. м3/год | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,06 |  |  | 0,10 |
| ОАО 'Гомельский химический завод' | Мильчанская канава, BY01101501 г. Гомель | Добыча подземных вод | Объем добычи – 424,17 тыс. м3/год | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 5205,03 тыс. м3/год | 8,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –394,66 тыс. м3/год | 0,09 |  | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |  | 0,08 |
|  |  |  | Объем сброса –2193,04 тыс. м3/год | 0,49 |  | 0,39 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,14 | 0,50 | 0,16 |  | 0,51 |
| ОАО 'Гомельстекло' | Мелиоративный канал впад. в р. Беличанка, г. Гомель | Добыча подземных вод | Объем добычи – 340,23 тыс. м3/год | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –24,32 тыс. м3/год | 0,01 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0 | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Объем сброса –377,09 тыс. м3/год | 0,08 | 0,83 | 0,22 | 0,26 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,31 |  |  | 0,31 |
| КПУП 'Гомельводоканал' |  | Добыча подземных вод | Объем добычи – 36974 тыс. м3/год | 20,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 496 тыс. м3/год | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Сож BY0110/02 водозабор Кореневский, г. Гомель | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –719,00 тыс. м3/год | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Сож BY0110/02 водозабор Сож, Гомельский р-н |  | Объем сброса –1677,00 тыс. м3/год | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Уза, BY011015 д. Уза, Гомельский р-н |  | Объем сброса –43100,00 тыс. м3/год | 9,66 | 14,1 | 19,2 | 17,2 | 4,0 | 52,4 | 31,7 | 7,4 | 25,1 | 67,6 | 14,0 |
|  | р. Беличанка, г. Гомель |  | Объем сброса –917,10 тыс. м3/год | 0,21 | 0,67 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 0,07 | 0,63 | 0,01 |  | 0,24 |
| КУПП 'МИНСКВОДОКАНАЛ' | р. Свислочь BY010812/03 | Добыча подземных вод | Объем добычи – 31686,57 тыс. м3/год | 17,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –169417,4 тыс. м3/год | 37,95 | 39,8 | 35,1 | 41,2 | 31,6 | 21,1 | 43,0 | 40,2 | 62,9 | 29,6 | 24,7 |
| Крупское РКУП 'Жилтеплострой'" | р. Бобр BY010807 Крупский район" | Добыча подземных вод | Объем добычи – 931,0 тыс. м3/год | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –330,37 тыс. м3/год | 0,07 |  | 0,56 | 0,67 | 0,23 |  | 1,07 | 0,23 | 0,116 | 0,00 | 0,57 |
| РУП 'Логойский комхоз' город Логойск | р. Гайна BY010803/01/02 Логойский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 1761,2 тыс. м3/год | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –550,88 тыс. м3/год | 0,12 |  | 0,51 | 0,26 | 0,45 | 0,42 | 0,78 | 0,12 | 0,17 | 0 | 0,72 |
| ГП 'Водоканал Минского р-на' | р. Чернявка Минский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 11961,28 тыс. м3/год | 6,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –41,46 тыс. м3/год | 0,01 |  | 0,01 | 0,02 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| УЗ 'Минский областной центр медицинской реабилитации 'Загорье' | р. Слоуст, Минский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 7,2 тыс. м3/год | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –14,50 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0,25 | 0,24 | 0,05 |  | 0,13 | 0,14 | 0,21 |  | 0,37 |
| СООО "ПроЛив", станция тех. обслуж. большегруз. автомобилей с адм. зданием, гостин. компл. и кафе | р. Птичь Минский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 9,81 тыс. м3/год | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –2,89 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0,48 | 0,63 | 0,37 |  | 0,76 | 0,34 | 0,05 |  | 1,26 |
|  |  |  | Объем сброса –3,19 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0,48 | 0,63 | 0,37 |  | 0,76 | 0,34 | 0,05 |  | 1,26 |
| УП 'Жилтеплосервис' Пуховичский район |  | Добыча подземных вод | Объем добычи – 3744,31 тыс. м3/год | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Свислочь BY010812/03 Пуховичский район | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –31,29 тыс. м3/год | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0,03 |
|  | р. Шать Пуховичский район |  | Объем сброса –32,34 тыс. м3/год | 0,01 |  |  | 0,01 | 0 |  | 0,01 | 0 |  | 0 | 0,01 |
|  | р. Свислочь BY010812/03 Пуховичский район |  | Объем сброса –882,06 тыс. м3/год | 0,20 |  |  | 0,30 | 0,17 | 0,25 | 0,26 | 0,17 |  | 0,05 | 0,43 |
|  | р. Талька Пуховичский район |  | Объем сброса –1513,27 тыс. м3/год | 0,34 |  | 0,62 | 0,32 | 0,27 |  | 0,30 | 0,22 |  |  | 0,64 |
| РУП 'Минскэнерго' фил. ТЭЦ - 5 | р. Свислочь BY010812/03 Пуховичский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 821,525 тыс. м3/год | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 2847,02 тыс. м3/год | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –850,21 тыс. м3/год | 0,19 | 0,35 | 0,39 | 0,10 | 0,06 | 0,03 |  | 0,11 | 0,01 |  | 0,23 |
| ОАО «СМОЛЕВИЧИ БРОЙЛЕР»' | р. Плисcа BY010805/01/02 Смолевичский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 1732,268 тыс. м3/год | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –7,95 тыс. м3/год | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Объем сброса –43,22 тыс. м3/год | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Объем сброса –110,97 тыс. м3/год | 0,02 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Объем сброса –112,39 тыс. м3/год | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Объем сброса –943,41 тыс. м3/год | 0,21 |  | 0,56 | 0,57 | 0,09 |  | 0,03 | 0,31 |  |  | 0,21 |
| КУП 'Смолевичское ЖКХ', г. Смолевичи | р. Черница Смолевичский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 2876 тыс. м3/год | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –1384,0 тыс. м3/год | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,27 |  | 0,40 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,78 |
| ОАО 'Рыбхоз' Волма | река Волма, BY01081202/02 Червенский р-н | Добыча подземных вод | Объем добычи – 9,0 тыс. м3/год | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 15200,0 тыс. м3/год | 25,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –13600,0 тыс. м3/год | 3,05 |  | 0,88 | 0,44 |  |  | 0,10 |  | 0,07 | 0 |  |
| УП 'Червенское ЖКХ' | река Игуменка Червенский р-н | Добыча подземных вод | Объем добычи – 810,61 тыс. м3/год | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –292,37 тыс. м3/год | 0,07 |  |  | 0,22 | 0,05 |  |  | 0,06 | 0,04 |  | 0,12 |
| КПУП 'БОРИСОВВОДОКАНАЛ' Борисовский район, г. Борисов | река Березина BY0108/03/04 Борисовский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 11840,13 тыс. м3/год | 6,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –13864,51 тыс. м3/год | 3,11 | 10,2 | 6,8 | 5,7 | 4,6 | 10,5 | 9,9 | 3,2 | 4,2 | 1,0 | 8,7 |
| ГКУП 'Жодинский водоканал' | р. Рова BY010806/02 Борисовский район | Добыча подземных вод | Объем добычи – 5177,8 тыс. м3/год | 2,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –6191,44 тыс. м3/год | 1,39 | 1,81 | 1,18 | 1,22 | 0,56 | 3,97 | 3,01 | 0,50 |  | 0,67 | 2,12 |
| УПКП "Быховрайводоканал", Быхов | р. Ирдица | Добыча подземных вод | Объем добычи – 1340,3 тыс. м3/год | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –814,2 тыс. м3/год | 0,18 | 0,17 | 0,43 | 0,45 | 0,12 | 1,04 | 0,69 | 0,13 | 0,23 | 0,05 | 0,19 |
| Дрибинское УКП 'Жилкомхоз' | р. Проня BY011008 гп. Дрибин | Добыча подземных вод | Объем добычи – 201,7 тыс. м3/год | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –127,9 тыс. м3/год | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,002 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Кировское УКП "Жилкомхоз | р Добысна BY0107 | Добыча подземных вод | Объем добычи – 526,3 тыс. м3/год | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –438,0 тыс. м3/год | 0,10 | 0,51 |  | 0,09 | 0,26 | 0,08 | 0,08 | 0,05 |  | 0,02 | 0,44 |
| КФХ 'Рыбовод'" | р. Добысна BY0107 | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 276,0 тыс. м3/год | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –163,5 тыс. м3/год | 0,04 |  | 0,55 | 0,21 |  | 0,01 | 0,05 | 0,12 |  | 0,01 |  |
| Костюковичское КУП "Водоканал" | р. Жадунька BY01101301 | Добыча подземных вод | Объем добычи – 787,0 тыс. м3/год | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –748,0 тыс. м3/год | 0,17 | 0,31 | 0,25 | 0,12 | 0,07 |  | 0,12 | 0,10 |  | 0,16 | 0,75 |
| Краснопольское УПКП 'Жилкоммунхоз' | р. Турья | Добыча подземных вод | Объем добычи – 362,314 тыс. м3/год | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –115,2 тыс. м3/год | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |  | 0 | 0,05 |
| Кричевское УКПП 'Водоканал' |  | Добыча подземных вод | Объем добычи – 1232,0 тыс. м3/год | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Худобычка д. Красная Буда | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –7,40 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0,27 | 0,31 | 0,17 |  | 0,08 | 0,19 |  | 0,07 | 0,20 |
|  | р. Худобычка, д. Бель |  | Объем сброса –7,60 тыс. м3/год | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Добрость, д. Свадковичи |  | Объем сброса –8,60 тыс. м3/год | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Сож, BY0110/01 г. Кричев |  | Объем сброса –915,1 тыс. м3/год | 0,20 |  | 0,21 | 0,39 | 0,17 |  | 0,10 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,22 |
| МУКП 'Жилкомхоз', д. Вейно | р. Вильчанка | Добыча подземных вод | Объем добычи – 129 тыс. м3/год | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –329,0 тыс. м3/год | 0,07 |  | 0,27 | 0,26 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,08 |  | 0,35 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство 'Куцанов и К' |  | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 1200,0 тыс. м3/год | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Полна | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –360,0 тыс. м3/год | 0,08 |  | 0,25 | 0,23 |  |  | 0,01 | 0,16 | 0,02 | 0,03 |  |
|  | р. Днепр BY01 |  | Объем сброса –840,0 тыс. м3/год | 0,19 |  | 0,57 | 0,53 |  |  | 0,03 | 0,38 | 0,04 | 0,06 |  |
| Мстиславское УКПП 'Водоканал' г. Мстис лавль | р. Вихра BY 011001 | Добыча подземных вод | Объем добычи – 455,02 тыс. м3/год | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –285,45 тыс. м3/год | 0,06 |  | 0,44 | 0,63 | 0,14 |  | 0,29 | 0,19 | 0,08 | 0,01 | 0,69 |
| ОАО Рыбхоз "Свислочь" | р. Свислочь BY010812 | Добыча подземных вод | Объем добычи – 4,59 тыс. м3/год | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 12572,0 тыс. м3/год | 21,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –12572,00 тыс. м3/год | 2,82 |  | 0,51 | 0,15 |  |  | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,05 |  |
| Чаусское УКП "Жилкомхоз" г.Чаусы | р. Бася, BY01100802 Чаусский р-н | Добыча подземных вод | Объем добычи – 671,16 тыс. м3/год | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –759,67 тыс. м3/год | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,25 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,14 |
| Шкловское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз | р. Днепр BY01/03 г. Шклов | Добыча подземных вод | Объем добычи – 1319,41 тыс. м3/год | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –1174,98 тыс. м3/год | 0,26 | 0,78 | 0,72 | 0,84 | 0,35 | 0,12 | 0,59 | 0,42 | 0,08 | 0,04 | 0,99 |
| ОАО 'Александрийское' Шкловский р-н | руч. Ульянка, д. Александрия | Добыча подземных вод | Объем добычи – 355,7 тыс. м3/год | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изъятие поверхностных вод | Объем изъятия – 95,6 тыс. м3/год | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –20,0 тыс. м3/год | 0,00 |  | 0,18 | 0,14 |  |  | 0,07 | 0,09 | 0,03 |  | 0,19 |
| Бобруйское УКДПП 'Водоканал' | р. Березина, BY0108/04/05 Бобруйский р-н | Добыча подземных вод | Объем добычи – 14721,76 тыс. м3/год | 8,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект | Объем сброса –18428,39 тыс. м3/год | 4,13 | 8,28 | 6,73 | 3,99 | 1,37 |  |  | 1,57 | 1,25 |  | 11,98 |

Примечание: по данным государственной статистической отчетности 1-вода (минприрода)

голубой фон – не очень значимое воздействие;

светложелтый фон – умеренное значимое воздействие;

оранжевый фон – значительное значимое воздействие. * - Среднегодовые данные за последние 5 лет до начала разработки проекта плана

## Таблица 6.1 - Данные государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды» за 2016 г. об отведении сточных вод в окружающую среду с использованием полей фильтрации в бассейне Днепра, уточненные по данным натурных обследований

| № | Район | Наименование водопользователя | Разрешенный объем сброса в окружающую среду, тыс. м3/год | Суточная проектная мощность полей фильтрации, м3/сутки | Площадь полей фильтрации, га | Отведено сточных вод на поля фильтрации, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |
| 1 | Докшицкий | ГУ "Санаторий "Боровое" | 71.10 | 320.00 | 2.00 | 65.10 |
| 2 |  | ГП Санаторий «Лесное» | 106.00 | 500.00 | 3.60 | 49.80 |
| 3 |  | РУП ЖКХ Докшицы, н.п.Барсуки | 58.00 | 60.00 | 0.67 | 3.70 |
| 4 |  | н.п.Прудники | 2.52 | 60.00 | 0.67 | 2.02 |
| 5 |  | н.п.Бегомль | 36.90 | 200.00 | 0.90 | 29.71 |
| 6 |  | н.п.Крулевщизна | 33.25 | 130.00 | 0.85 | 26.60 |
| 7 |  | н.п.Торгуны | 6.62 | 50.00 | 0.67 | 5.30 |
| 8 |  | н.п. Крипули | 2.40 | 70.00 | 0.67 | 1.90 |
| 9 | Дубровенский | УП ЖКХ Дубровно, г. Дубровно | 4.40 | 1000.00 | 1.90 | 1.80 |
| 10 |  | РУП "Дорводоканал" БелЖД на территории Дубровенского района | 9.10 | 24.50 | 0.01 | 1.84 |
| 11 | Лепельский | Лепельское КУПП ЖКХ "Боровка", г. Лепель | 1255.00 | 523.00 | 4.33 | 32.60 |
| 12 |  | КУПП "Боровка", н.п. Боровка | 666.40 | 289.50 | 0.90 | 105.92 |
| 13 |  | н.п.Стаи |  | 200.00 | 1.20 | 16.43 |
| 14 |  | н.п.Домжерицы |  | 200.00 | 2.30 | 18.25 |
| 15 |  | н.п.Большой Полсвиж |  | 23.00 | 0.10 | 2.92 |
| 16 |  | н.п.Заслоново |  | 1200.00 | 4.20 | 94.90 |
| 17 |  | н.п.Межица |  | 700.00 | 5.60 | 11.68 |
| 18 |  | н.п.Слобода |  | 100.00 | 0.80 | 3.65 |
| 19 | Оршанский | ГП "Оршаводоканал", в том числе: | 448.50 | 446.40 | 3.00 | 97.32 |
| 20 |  | н.п.Смольяны |  | 114.00 | 3.84 | 11.94 |
| 21 |  | н.п.Устье |  | 170.00 | 0.48 | 24.24 |
| 22 |  | н.п.Антоновка |  | 29.00 | 1.05 | 3.83 |
| 23 |  | н.п.Крапивно |  | 97.00 | 0.84 | 11.83 |
| 24 |  | н.п.Лисуны |  | 72.00 | 0.60 | 8.40 |
| 25 |  | н.п.Ореховск |  | 225.00 | 0.45 | 36.57 |
| 26 |  | н.п.Андреевщина |  | 6.00 | 0.24 | 0.69 |
| 27 | Оршанский | н.п.Зубревичи |  | 39.00 | 0.72 | 4.49 |
| 28 |  | н.п.Росский Селец |  | 20.00 | 6.40 | 2.99 |
| 29 |  | н.п.Бабиничи |  | 39.00 | 0.60 | 4.71 |
| 30 |  | РУП "Витебскэнерго" филиал Оршанская ТЭЦ | 200.00 | 200.00 | 2.30 | 134.61 |
| 31 |  | ОАО "Птицефабрика Оршанская", аг. Бабиничи | 210.00 | 2000.00 | 7.70 | 146.36 |
| 32 |  | УП "Оршанское ПМС" | 0.40 | 50.00 | 1.20 | 0.33 |
| 33 |  | ГУСО "Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 20.00 | 150.70 | 1.20 | 19.00 |
| 34 | Толочинский | УКСП "Рыдомльский" | 8.50 | 40.00 | 3.00 | 8.50 |
| 35 |  | Кохановское УПП ЖКХ "Коханово-ЖКХ", н.п. Коханово | 26.00 | 78.00 | 1.00 | 13.83 |
| 36 |  | н.п.Горщевщина | 6.85 | 50.00 | 0.30 | 5.48 |
| 37 |  | н.п.Мартюхово | 3.65 | 8.00 | 0.30 | 2.92 |
| 38 |  | н.п.Рацево | 7.30 | 20.00 | 0.30 | 5.84 |
| 39 |  | н.п.Славени | 16.00 | 200.00 | 1.10 | 12.78 |
| 40 |  | н.п.Серковицы | 2.74 | 25.00 | 0.80 | 2.19 |
| 41 |  | КПУП ЖКХ "Толочин-коммунальник", г.п. Толочин-1 | 70.00 | 200.00 | 1.00 | 15.70 |
| 42 |  | г.п. Толочин-2 | 3.00 | 200.00 | 1.00 | 3.00 |
| Могилевская область |
| 43 | Белыничский | УКП "Жилкомхоз" г.п.Белыничи | 758.20 | 1500.00 | 6.00 | 631.82 |
| 44 |  | д.Техтин | 5.00 | 40.00 | 1.00 | 4.00 |
| 45 |  | д. Головчин | 2.00 | 60.00 | 0.80 | 1.95 |
| 46 |  | д. Вишово | 16.30 | 140.00 | 1.80 | 13.55 |
| 47 |  | д. Искра | 4.20 | 60.00 | 0.60 | 3.55 |
| 48 |  | д. Эсьмоны | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 2.65 |
| 29 |  | д. Светиловичи | 3.00 | 30.00 | 0.20 | 2.15 |
| 50 |  | д.Б.Мошаница | 5.00 | 40.00 | 0.80 | 3.00 |
| 51 | Бобруйский | УКП "Жилкомхоз" Бобруйский район д. Глуша | 12.00 | 80.00 | 1.80 | 10.30 |
| 52 |  | д. Михалево | 15.00 | 0.00 | 1.60 | 13.70 |
| 53 |  | д. Ковали | 15.30 | 0.00 | 1.60 | 11.00 |
| 54 | Бобруйский | д. Телуша | 5.00 | 24.00 | 2.00 | 3.50 |
| 55 |  | д. Химы | 12.00 | 0.00 | 1.60 | 9.30 |
| 56 |  | "Осово" | 11.00 | 0.00 | 1.60 | 8.40 |
| 57 |  | д. Воротынь | 12.00 | 80.00 | 1.60 | 7.20 |
| 58 |  | ОДО "Птицефабрика Вишневка" | 4.00 | 548.00 | 0.60 | 4.00 |
| 59 |  | ГУ "Бобруйское эксплуатационное управление ВС" | 5.60 | 15.12 | 0.96 | 8.66 |
| 60 |  | ОАО "Масличный край" | 0.72 | 42.20 | 3.00 | 0.60 |
| 61 |  | Филиал "Бобруйское сельскохозяйственное отделение" ЧУП «Калинковичское зверохозяйство Белкоопсоюза», д.Бабино-1 | 14.00 | 82.00 | 1.00 | 13.87 |
| 62 | Быховский | УПКП "Быховрайводоканал", д.Годылево | 52.90 | 600.00 | 1.00 | 12.90 |
| 63 |  | д. Ирдица |  | 200.00 | 0.48 | 7.40 |
| 64 |  | ОАО "Могилёвлифтмаш" филиал СК "Дуброва" | 7.20 | 27.40 | 1.00 | 2.10 |
| 65 | Горецкий | Горецкое УКП "Тепловая энергетика", д. Овсянка | 152.10 | 400.00 | 0.60 | 109.50 |
| 66 |  | д.Комаровичи | 8.00 | 1200.00 | 0.38 | 5.76 |
| 67 |  | а.г Каменка | 5.00 | 1100.00 | 0.10 | 4.74 |
| 68 |  | д. Ленино | 96.33 | 350.00 | 1.20 | 69.40 |
| 69 |  | п. Ходоровка | 18.00 | 180.00 | 2.00 | 13.81 |
| 70 |  | а.г Рудковщина | 4.00 | 400.00 | 0.40 | 0.90 |
| 71 |  | д.Полна | 7.00 | 1000.00 | 0.10 | 0.29 |
| 72 |  | д. Паршино | 15.00 | 400.00 | 0.20 | 10.62 |
| 73 |  | д. Добрая | 4.00 | 1300.00 | 0.54 | 3.41 |
| 74 |  | д. Староселье | 12.00 | 400.00 | 0.40 | 10.00 |
| 75 |  | д. Маслаки | 20.00 | 1000.00 | 0.54 | 16.79 |
| 76 |  | д.Коптевка | 3.00 | 300.00 | 0.99 | 2.12 |
| 77 |  | ОАО" Полоцктранснефть Дружба" ЛПДС " Горки" | 16.00 | 100.00 | 1.00 | 5.15 |
| 78 | Дрибинский | Дрибинское УКП "Жилкомхоз", г.п. Дрибин | 210.00 | 640.00 | 6.40 | 133.20 |
|  |  | п. Коровчино | 30.00 | 400.00 | 8.00 | 29.70 |
| 79 |  | п. Михеевка | 60.00 | 640.00 | 2.00 | 24.90 |
| 80 |  | п. Рясно | 50.00 | 400.00 | 3.00 | 18.10 |
| 81 |  | п. Белая | 40.00 | 640.00 | 2.00 | 23.00 |
| 82 |  | п. Пудовая | 75.00 | 455.00 | 5.00 | 52.00 |
| 83 |  | п. Трилесино | 85.00 | 640.00 | 6.00 | 52.80 |
| 84 | Кировский | Кировское УКП "Жилкомхоз", д Левковичи | 10.00 | 150.00 | 1.00 | 9.00 |
| 85 |  | д.Любуничи | 10.00 | 150.00 | 1.00 | 10.00 |
| 86 |  | д.Шалаевка | 8.00 | 150.00 | 0.80 | 8.00 |
| 87 |  | д.Городец | 10.10 | 40.00 |  | 9.13 |
| 88 |  | ОАО "Рассвет" им.К.П.Орловского (хозяйство) | 408.96 | 658.00 | 6.80 | 340.80 |
| 89 |  | СПК " им.К.П. Орловского (санаторий) | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 90 | Климовичский | Климовичское УКП "Коммунальник", г.Климовичи | 809.50 | 1400.00 | 13.00 | 546.32 |
| 91 |  | участки: п.Тимоново |  | 700.00 | 7.78 | 71.12 |
| 92 |  | п.Барсуки |  | 700.00 | 2.00 | 65.87 |
| 93 |  | п.Высокое |  | 100.00 | 1.30 | 31.56 |
| 94 |  | п.Киселева-Буда |  | 200.00 | 0.56 | 30.07 |
| 95 |  | п.Лобжа |  | 76.70 | 0.50 | 22.50 |
| 96 |  | п.Милославичи |  | 274.00 | 1.20 | 30.83 |
| 97 | Кличевский | Кличевское УКП "Жилкомхоз", г. Кличев | 320.00 | 1200.00 | 8.00 | 169.70 |
| 98 |  | п. Заполье | 236.00 | 236.00 | 2.00 | 12.26 |
| 99 |  | п. Колбча | 19.70 | 173.00 | 6.00 | 7.01 |
| 100 |  | д..Долгое | 136.00 | 136.00 | 2.00 | 6.86 |
| 101 |  | д. Максимовичи | 209.00 | 209.00 | 2.00 | 11.53 |
| 102 |  | п. Ореховка | 333.00 | 333.00 | 12.00 | 24.60 |
| 103 |  | п.Дмитреевка | 282.00 | 282.00 | 5.00 | 14.73 |
| 104 | Костюковичский | Костюковичское КУП " Водоканал", д.Тупичино | 200.00 | 600 | 2.50 | 87.00 |
| 105 |  | в том числе участки: д.Муравилье |  | 600 | 2.50 |  |
| 106 |  | д.Шарейки |  | 600 | 0.90 |  |
| 107 |  | д.Забычанье |  | 300 | 1.00 |  |
| 108 |  | д.Демидовичи |  | 400 | 1.00 |  |
| 109 | Костюковичский | д.Прусино |  | 300 | 1.00 |  |
| 110 |  | д.Белынковичи |  | 300 | 1.00 |  |
| 111 |  | д.Красный курган |  | 300 | 1.00 |  |
| 112 |  | д.Видуйцы |  | 300 | 1.00 |  |
| 113 |  | д.Смольки |  | 300 | 1.00 |  |
| 114 |  | д.Мошевое |  | 400 | 1.00 |  |
| 115 |  | д.Бороньки |  | 400 | 1.00 |  |
| 116 |  | д.Гавриленка |  | 300 | 1.00 |  |
| 117 |  | д.Пролетарское |  | 300 | 1.00 |  |
| 118 |  | д.Мурин Бор |  | 400 | 1.00 |  |
| 119 |  | д.Б. Дуброва |  | 600 | 2.50 |  |
| 120 |  | д.Б.Крапивня |  | 600 | 1.00 |  |
| 121 |  | д.Селецкое |  | 600 | 2.50 |  |
| 122 |  | РУП "Могилевавтодор" ДЭУ № 78 г.Костюковичи | 0.25 | 45.00 | 0.10 | 0.25 |
| 123 |  | ДСУ № 37 ОАО "ДСТ- 3" | 4.00 | 8.00 | 0.20 | 0.50 |
| 124 | Краснопольский | УПКП Жилкоммунхоз г.п.Краснополье | 396.00 | 985.00 | 7.00 | 329.96 |
| 125 | Кричевский | Кричевское УКПП, д..Сокольничи | 58.00 | 150.00 | 1.00 | 8.80 |
| 126 |  | д.Ботвиновка | 18.60 | 150.00 | 1.30 | 12.41 |
| 127 |  | д.Костюшковичи | 6.03 | 150.00 | 0.50 | 4.02 |
| 128 |  | д.Лобковичи | 4.40 | 150.00 | 0.30 | 2.92 |
| 129 |  | Филиал "Кричевцемент" ОАО "Кричевцементношифер" | 11.00 | 12.00 | 0.20 | 3.39 |
| 130 |  | Кричевская ТЭЦ Могилевских тепловых сетей | 11.40 | 375.00 | 1.00 | 9.49 |
| 131 | Круглянский | Круглянское УКП "Жилкомхоз", г. Круглое | 280.00 | 1080.00 | 4.00 | 220.05 |
| 132 |  | д.Некрасово |  | 400.00 | 2.50 |  |
| 133 |  | д.Круча |  | 200.00 | 0.70 |  |
| 134 |  | д.Грибино |  | 200.00 | 1.40 |  |
| 135 | г. Могилев | Могилевское ГКУ дорожно-мостовое предприятие | 62.50 | 600.00 | 0.87 | 50.00 |
| 136 |  | Могилевское ГКУП "Горводоканал" | 105.40 | 960.00 | 1.14 | 79.41 |
| 137 |  | Филиал РУП "Могилевэнерго" Могилевские тепловые сети МТЭЦ-1 г. Могилев | 33.00 | 148.00 | 2.00 | 8.63 |
| 138 | Могилевский | б/о"Кировец" ГУ "Могилевский областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов", урочище "Любуж" | 40.30 | 672.00 | 1.12 | 0.00 |
| 139 |  | ОАО"Могилевхимволокно", санаторий "Сосны" | 127.70 | 800.00 | 1.50 | 93.08 |
| 140 |  | РУСПП "Могилевская птицефабрика" д.Лыково | 191.63 | 800.00 | 1.40 | 191.63 |
| 141 |  | МУКП"Жилкомхоз", д. Княжицы | 7.00 | 120.00 | 0.20 | 3.00 |
| 142 |  | ст.Буйничи | 166.00 | 680.00 | 3.60 | 129.94 |
| 143 |  | д.Новое Пашково | 23.00 | 400.00 | 1.20 | 18.00 |
| 144 |  | д.Боровка | 5.20 | 200.00 | 1.00 | 4.02 |
| 145 |  | д.Солтановка | 22,0,52 | 120.00 | 0.80 | 17.01 |
| 146 |  | д.Сухари | 10.00 | 200.00 | 2.80 | 4.02 |
| 147 |  | ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевский район | 130.00 | 750.00 | 6.48 | 130.00 |
| 148 |  | ТУП "Могилевская межрайбаза" ОЛ "Любуж" | 0.48 | 960.00 | 0.01 | 0.48 |
| 149 |  | ООО "Кристалл" Могилевский район д. Макаренцы | 14.50 | 115.20 | 0.78 | 5.60 |
| 150 |  | ОАО " Борок-агро" | 8.20 | 147.00 | 24.20 | 8.10 |
| 151 |  | ПТУП Птицефабрика "Елец", д.Лыково | 72.00 | 420.00 | 6.00 | 50.18 |
| 152 |  | РУП "Могилевэнерго", санаторий "Энергетик" | 88.20 | 279.10 | 1.23 | 8.76 |
| 153 |  | Филиал "Могилевские электрические сети" |  | 3.60 | 0.01 | 0.35 |
| 154 | Мстиславский | ОАО"Мстиславльлен" | 28.00 | 148.00 | 1.50 | 23.00 |
| 155 |  | УКПП "Водоканал", д.Мазалово | 109.40 | 300.00 | 0.90 | 9.00 |
| 156 |  | д.Кирово |  | 700.00 | 0.60 | 21.90 |
| 157 |  | д.Ходосы |  | 2000.00 | 1.00 | 16.00 |
| 158 |  | д.Андроны |  | 500.00 | 2.50 | 29.00 |
| 159 |  | д.Мишни |  | 500.00 | 3.00 | 9.95 |
| 160 |  | д.Рязанцы |  | 700.00 | 2.30 | 16.60 |
| 161 |  | д.Подлужье |  | 200.00 | 1.20 | 3.36 |
| 162 |  | д.Копачи |  | 400.00 | 0.60 | 9.36 |
| 163 | Осиповичский | Осиповичское УМГ ОАО "Белтрансгаз" | 15.00 | 50.00 | 0.53 | 6.20 |
| 164 |  | Осиповичское ДУКПП "Водоканал", д.Ясень | 15.00 | 400.00 | 0.96 | 9.93 |
| 165 |  | д.Вязовница | 10.00 | 170.00 | 1.44 | 5.84 |
| 166 |  | в/г Верейцы | 10.00 | 400.00 | 1.20 | 7.36 |
| 167 |  | в/г Лапичи | 80.00 | 400.00 | 2.60 | 48.00 |
| 168 |  | д. Вязье | 10.00 | 170.00 | 1.92 | 6.10 |
| 169 |  | д. Красное | 10.00 | 170.00 | 0.96 | 1.80 |
| 170 |  | д. Корытное | 24.00 | 190.00 | 0.96 | 1.96 |
| 171 |  | д.Жорновка | 15.00 | 120.00 | 1.68 | 9.78 |
| 172 |  | д.Каменичи | 12.00 | 170.00 | 0.96 | 4.12 |
| 173 |  | д.Дричин | 10.00 | 120.00 | 1.20 | 1.83 |
| 174 |  | п.Татарка | 15.00 | 400.00 | 5.40 | 10.00 |
| 175 |  | в/г Б.Горожа | 5.00 | 400.00 | 0.96 | 2.94 |
| 176 |  | в/г Цель | 70.00 | 400.00 | 6.56 | 59.62 |
| 177 |  | п.Сосновый | 15.00 | 50.00 | 0.60 | 10.19 |
| 178 |  | п.Дараганово | 8.00 | 50.00 | 0.54 | 4.02 |
| 179 |  | Войсковая часть 12147 | 0.52 | 3.60 | 1.50 | 0.44 |
| 180 | Славгородский | Славгородское УКП "Жилкомхоз", г.Славгород | 559.00 | 1414.00 | 9.65 | 530.00 |
| 181 |  | участки: д.Лесная | 50.00 | 60.00 | 1.20 | 30.00 |
| 182 |  | д.Свенск |  | 600.00 | 1.10 |  |
| 183 |  | д.Телеши |  | 60.00 | 0.90 |  |
| 184 | Хотимский | Хотимское УКП "Жилкомхоз" г.п.Хотимск | 248.10 | 1000.00 | 3.60 | 143.30 |
| 185 |  | в том числе участки: д.Тростино |  | 300.00 | 1.60 |  |
| 186 |  | д.Березки |  | 300.00 | 1.00 |  |
| 187 | Чаусский | Чаусское УКП"Жилкомхоз" аг.Каменка | 26.70 | 480.00 | 0.50 | 5.60 |
| 188 |  | аг.Радомля | 25.10 | 480.00 | 0.50 | 7.34 |
| 189 |  | аг.Антоновка | 25.00 | 50.00 | 0.25 | 9.20 |
| 190 |  | аг.Волковичи | 26.60 | 105.00 | 1.44 | 8.60 |
| 191 |  | аг.Осиновка | 25.00 | 50.00 | 1.44 | 5.00 |
| 192 |  | п.Приозерный | 25.00 | 150.00 | 4.00 | 3.65 |
| 193 |  | ОЛ "ЗАРЯ" филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" | 5.00 | 1200.00 | 1.00 | 3.34 |
| 194 | Чериковский | УКПП"Чериковский жилкоммунхоз", д.Богдановка | 23.50 | 500.00 | 0.60 | 2.40 |
| 195 |  | п.Майский | 23.50 | 700.00 | 2.00 | 13.50 |
| 196 |  | д.Езеры | 23.50 | 400.00 | 0.80 | 5.40 |
| 197 |  | д.Веремейки | 23.50 | 700.00 | 1.60 | 26.80 |
| 198 |  | д.Лобановка | 23.50 | 400.00 | 1.00 | 1.40 |
| 199 |  | д.Зори | 23.50 | 300.00 | 1.20 | 4.40 |
| 200 |  | г.Чериков, ул. К.Маркса | 23.50 | 400.00 | 0.70 | 0.90 |
| 201 |  | а/г Речица | 23.50 | 100.00 | 0.50 | 5.00 |
| 202 |  | Чериковский ПКЗ | 235.00 | 400.00 | 0.60 | 181.90 |
| 203 | Шкловский | УКП"Жилкомхоз", п.Говяды | 32.00 | 400.00 | 1.90 | 28.02 |
| 204 |  | д.Фащевка | 16.00 | 400.00 | 0.30 | 14.56 |
| 205 |  | д.Городище | 36.00 | 400.00 | 1.90 | 28.10 |
| 206 |  | д.Борсуки | 22.00 | 400.00 | 0.60 | 18.25 |
| 207 |  | д.Городец | 22.00 | 400.00 | 1.90 | 13.58 |
| 208 |  | д.Славени | 18.00 | 400.00 | 1.00 | 11.44 |
| 209 |  | д.Ордать | 11.00 | 400.00 | 0.80 | 10.62 |
| 210 |  | ГУО"Областной центр творчества" ОЛ "Родник | 9.70 | 96.90 | 0.68 | 9.70 |
| 211 | Шкловский | ЗАО " АСБ-Агро Городец" | 4.10 | 340.00 | 32.00 | 3.40 |
| Гомельская область |
| 213 | Брагинский | КЖУП «Брагинское», г. Брагин | 228.56 | 700.00 | 8.00 | 228.56 |
| 214 |  | г. Комарин |  | 300.00 | 3.00 | 59.55 |
| 215 |  | КДУП «Брагинское ПМС» |  | 342.00 | 1.60 | не экспллуат. |
| 216 | Буда-Кошелевский | КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», г.Буда-Кошелево | 50.00 | 120.00 | 0.50 | 43.80 |
| 217 |  | г.п Уваровичи |  | 200.00 | 1.00 | 57.81 |
| 218 |  | н.п. Николаевка |  | 120.00 | 1.00 | 4.80 |
| 219 |  | н.п.Бацунь |  | 120.00 | 1.00 | 4.40 |
| 220 |  | н.п.Октябрь |  | 120.00 | 1.00 | 30.76 |
| 221 |  | н.п. Уза |  | 120.00 | 1.00 | 4.80 |
| 222 |  | н.п. Гусевица |  | 120.00 | 1.00 | 4.38 |
| 223 |  | н.п. Красное Знамя |  | 220.00 | 1.00 | 8.03 |
| 224 |  | н.п. Уза (овощесушка) |  | 100.00 | 2.50 | 3.65 |
| 225 |  | г.п. Уваровичи (дом инвалидов) |  | 120.00 | 1.00 | 43.80 |
| 226 |  | Филиал ОАО «Гомельлен» Уваровичский льнозавод | 4.00 | 160.00 | 3.70 | 2.00 |
| 227 |  | РДСУП «Белоруснефть-Особино» | 10.00 | 100.00 | 1.00 | 4.00 |
| 228 |  | СПК «Губичи» | 21.00 | 140.00 | 2.00 | 15.00 |
| 229 | Ветковский | КЖУП «Ветковское», н.п.Новоселки | 793.00 | 400.00 | 2.70 | 9.00 |
| 230 |  | н.п.Даниловичи |  | 380.00 | 2.70 | 5.30 |
| 231 |  | н.п.Ст.Село |  | 380.00 | 2.95 | 10.70 |
| 232 |  | н.п.Хальч |  | 380.00 | 1.30 | 15.70 |
| 233 |  | н.п.Светиловичи |  | 380.00 | 2.70 | 13.60 |
| 234 |  | г.Ветка |  | 2000.00 | 25.00 | 284.93 |
| 235 |  | н.п.Шубино |  | 380.00 | 0.30 | 25.00 |
| 236 |  | ИУ«Исправительная колония-поселение № 21» |  | 108.00 | 0.40 | 21.90 |
| 237 | Гомельский | КЖУП "Гомельский райжилкомхоз", н.п. Еремино | 14.00 | 110.00 | 2.00 | 5.82 |
| 238 |  | н.п. Ченки | 92.00 | 110.00 | 2.00 | 32.22 |
| 239 |  | н.п. Большевик | 23.00 | 165.00 | 2.50 | 10.73 |
| 240 |  | н.п. Зябровка | 55.00 | 180.00 | 5.80 | 22.87 |
| 241 |  | н.п. Урицкое | 40.00 | 110.00 | 2.00 | 19.94 |
| 242 |  | н.п. Березки | 17.00 | 60.00 | 2.00 | 7.93 |
| 243 |  | н.п.Лопатино | 11.68 | 140.00 | 2.00 | 5.84 |
| 244 |  | н.п.Бобовичи | 86.10 | 330.00 | 2.00 | 43.07 |
| 245 |  | н.п.Чкалово | 7.30 | 70.00 | 1.00 | 3.65 |
| 246 |  | н.п.Рассветный | 10.96 | 80.00 | 2.00 | 5.48 |
| 247 |  | н.п. Климовка | 11.68 | 40.00 | 1.80 | 5.84 |
| 248 |  | н.п. Дуяновка | 35.04 | 190.00 | 2.70 | 17.52 |
| 249 |  | н.п. Лисички |  | 40.00 | 2.00 | не эксплуат. |
| 250 |  | н.п. Прибор |  | 220.00 | 2.00 | не эксплуат. |
| 251 |  | н.п. Марковичи | 25.56 | 300.00 | 2.00 | 12.78 |
| 252 |  | н.п. Грабовка | 67.00 | 270.00 | 2.00 | 31.18 |
| 253 |  | н.п. Глыбоцкое |  | 275.00 | 1.80 | не эксплуат. |
| 254 |  | н.п.Маковье |  | 275.00 | 0.52 | не эксплуат. |
| 255 |  | н.п. Новая Гута | 271.00 | 400.00 | 4.00 | 127.64 |
| 256 |  | н.п. Терюха |  | 165.00 | 0.50 | 8.40 |
| 257 |  | н.п.Рудня Маримонова | 71.00 | 190.00 | 9.00 | 28.59 |
| 258 |  | н.п. Долголесье |  | 205.00 | 2.85 | не эксплуат. |
| 259 |  | н.п. Михальки |  | 140.00 | 2.00 | не экспуат. |
| 260 |  | н.п. Шарпиловка | 12.12 | 170.00 | 2.00 | 16.06 |
| 261 |  | ЧСУП «Славмол» | 35.10 | 74.00 | 2.00 | 27.01 |
| 262 |  | ОАО «Агрокомбинат «Южный» | 249.80 | 210.00 | 2.00 | 24.09 |
| 263 |  | ОАО «Гомельская птицефабрика» | 495.00 | 1480.00 | 16.00 | 452.00 |
| 264 |  | ОАО «Птицефабрика «Рассвет» | 260.00 | 1103.00 | 8.80 | 210.00 |
| 265 |  | КУП "Гомельский ветеринарно-санитарный утилизац. з-д" | 23.70 | 300.00 | 2.00 | 18.25 |
| 266 |  | ОАО "Завод торфяного машиностроения "Большевик" | 81.00 | 720.00 | 5.00 | 57.00 |
| 267 |  | Санаторий «Золотые пески» им.И.М.Золотухина ОАО «Гомельпромстрой» | 67.30 | 200.00 | 0.80 | 64.00 |
| 268 |  | ОАО «Белтрансгаз» Гомельское УМГ | 6.60 | 15.00 | 0.30 | 5.11 |
| 269 |  | КДУП "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Качье" | 20.60 | 50.00 | 1.00 | 8.90 |
| 270 |  | РСУП «Гомельгосплемпредприятие» | 10.00 | 100.00 | 0.40 | 10.00 |
| 271 |  | Гомельское РУП электрожнергетики "Гомельэнерго" Филиал Гомельские тепловые сети | 14.40 | 352.25 | 0.30 | 7.00 |
| 272 |  | ОАО "Гомельский ДСК" | 20.00 | 190.00 | 0.72 | 1.00 |
| 273 |  | ОАО " Гомельстекло" филиал "Гомельский горно-обогатительный комбинат" | 5.50 | 100.00 | 0.60 | 2.75 |
| 274 | Добрушский | КУП «Добрушский коммунальник», г.п.Тереховка | 915.00 | 440.00 | 3.60 | 46.50 |
| 275 |  | н.п.Борщевка |  | 164.00 | 1.10 | 10.68 |
| 276 |  | н.п. Усохо Буда |  | 240.00 | 1.00 | 10.68 |
| 277 |  | н.п. Жгунь |  | 160.00 | 4.00 | 20.60 |
|  |  | н.п. Логуны |  | 240.00 | 1.60 | 3.55 |
| 278 |  | н.п. Носовичи |  | 240.00 | 1.40 | 18.11 |
| 279 |  | н.п. Антоновка |  | 240.00 | 1.60 | 9.36 |
| 280 |  | н.п. Круговец |  | 160.00 | 4.00 | 26.77 |
| 281 |  | г. Добруш, м-р «Молокозавод» |  | 480.00 | 1.00 | 39.31 |
| 282 |  | г. Добруш, р-н СМУ "Мелиоратор" |  | 720.00 | 4.90 | 103.85 |
| 283 |  | КСУП «Агрокомбинат Новый Путь», н.п. Иговка | 30.00 | 274.00 | 2.00 | 20.44 |
| 284 |  | ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», уч.1 | 237.00 | 650.00 | 4.20 | 164.25 |
| 285 |  | уч.2 |  | 650.00 | 4.20 | 48.80 |
| 286 |  | РКП "Центр утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов" | 5.80 | 0.00 | 0.12 | 1.96 |
| 287 |  | Филиал «Добрушская бумажная ф-ка «Герой труда» | 2380.00 | 6850.00 | 18.20 | 1144.91 |
| 288 | Жлобинский | КУП ДРОЦ «Пралеска», н.п. Цупер | 66.00 | 250.00 | 1.30 | 38.00 |
| 289 |  | ОАО «Жлобинский карьер формовочных материалов» г.Жлобин, пос.Вирский | 18.00 | 250.00 | 1.20 | 4.00 |
| 290 |  | КЖУП «Уником», н.п.Щедрин | 600.00 | 336.00 | 2.40 | 6.84 |
| 291 |  | н.п.Пиревичи |  | 1200.00 | 8.55 | 39.05 |
| 292 |  | н.п.Антоновка |  | 240.00 | 1.04 | 7.86 |
| 293 |  | н.п.Бобовка |  | 80.00 | 0.66 | 8.26 |
| 294 |  | н.п.Бобовка (новые) |  | 88.00 | 0.84 | 7.36 |
| 295 |  | н.п.Новые Луки |  | 60.00 | 0.36 | 2.78 |
| 296 |  | н.п.Дворище |  | 240.00 | 2.02 | 3.48 |
| 297 |  | н.п.Радуша |  | 300.00 | 2.16 | 6.51 |
| 298 |  | н.п.Степы |  | 120.00 | 1.08 | 5.70 |
| 299 |  | н.п.Папоротное |  | 360.00 | 2.10 | 5.99 |
| 300 |  | н.п.Доброгоща |  | 60.00 | 0.53 | 3.03 |
| 301 |  | н.п.Китин |  | 240.00 | 0.36 | 4.41 |
| 302 |  | г.п.Стрешин |  | 360.00 | 1.50 | 15.86 |
| 303 |  | н.п.Проскурни |  | 160.00 | 0.64 | 4.78 |
| 304 |  | н.п.Майское |  | 150.00 | 0.88 | 5.24 |
| 305 |  | н.п.Кирово |  | 288.00 | 3.60 | 16.93 |
| 306 |  | н.п.Нивы |  | 24.00 | 0.20 | 4.07 |
| 307 |  | н.п.Скепня |  | 60.00 | 0.55 | 2.94 |
| 308 |  | н.п.Коротковичи |  | 75.00 | 1.00 | 3.19 |
| 309 |  | н.п.Красный Берег-1 |  | 252.00 | 2.10 | 21.45 |
| 310 |  | н.п.Красный Берег-2 |  | 372.00 | 3.11 | 45.54 |
| 311 |  | н.п.Хальч |  | 90.00 | 1.60 | 30.40 |
| 312 |  | н.п.Малевичи |  | 120.00 | 0.77 | 17.64 |
| 313 |  | н.п.Нов.Марковичи |  | 80.00 | 1.47 | 5.67 |
| 314 |  | н.п.Плесовичская Слободка |  | 60.00 | 0.10 | 0.79 |
| 315 |  | н.п.Прибудок |  | 180.00 | 2.25 | 4.79 |
| 316 |  | н.п.Верхняя Олба |  | 60.00 | 1.00 | 4.23 |
| 317 |  | Войсковая часть 55461 | 8.00 | 120.00 | 1.00 | 1.40 |
| 318 | Кормянский | КЖПУП «Корма», г.п. Корма | 550.00 | 3800.00 | 10.50 | 287.30 |
| 319 |  | н.п. Коротьки |  | 800.00 | 0.65 | 13.70 |
| 320 |  | н.п. Барсуки |  | 700.00 | 1.50 | 8.50 |
| 321 |  | н.п. Литвиновичи |  | 550.00 | 3.00 | 19.35 |
| 322 |  | н.п. Хизов |  | 600.00 | 1.20 | 9.50 |
| 323 |  | н.п.Боровая Буда |  | 500.00 | 1.50 | 12.00 |
| 324 |  | Филиал №2 ОАО «Речицкий текстиль» |  | 110.00 | 3.00 | 40.15 |
| 325 |  | «Белоруснефть-Особино» участок «Сож» | 10.00 | 301.00 | 2.50 | 4.00 |
| 326 | Лоевский | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз», г.Лоев | 350.00 | 2197.00 | 17.50 | 237.50 |
| 327 |  | н.п. Переделка |  |  |  | 5.49 |
| 328 |  | н.п. Страдубка |  |  |  | 1.22 |
| 329 |  | п. Уборок |  |  |  | 5.52 |
| 330 |  | н.п. Малиновка |  |  |  | 4.32 |
| 331 |  | н.п. Бывальки |  |  |  | 5.73 |
| 332 |  | Лоевское РайПО |  | 492.00 | 28.00 | н.с |
| 333 | Речицкий | Филиал «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз», в том числе н.п. Артуки | 255.00 | 63.13 | 1.24 | 2.60 |
| 334 |  | н.п. Бабичи |  | 120.00 | 2.62 | 5.80 |
| 335 |  | н.п. Белое Болото |  | 100.00 | 0.13 | 2.40 |
| 336 |  | н.п. Ведрич |  | 120.00 | 0.30 | 7.10 |
| 337 |  | н.п. Василевичи |  | 55.00 | 1.70 | 12.60 |
| 338 |  | н.п. Вышемир |  | н.с | 0.30 | 4.10 |
| 339 |  | н.п. Дворец |  | 120.00 | 1.23 | 7.30 |
| 340 |  | н.п. Заречье |  | 600.00 | 5.32 | 172.80 |
| 341 |  | н.п. Защебье-1 |  | 240.00 | 0.70 | 17.10 |
| 342 |  | н.п. Защебье-2 |  | н.с | 1.43 | 3.90 |
| 343 |  | н.п. Лески |  | 16.00 | 0.43 | 1.00 |
| 344 |  | н.п. Лиски |  | 120.00 | 0.50 | 5.00 |
| 345 |  | н.п. Милоград |  | 200.00 | 1.70 | 15.00 |
| 346 |  | н.п. Переволока |  | 70.00 | 1.38 | 6.60 |
| 347 |  | н.п. Прокисель |  | 100.00 | 1.19 | 1.30 |
| 348 |  | н.п. Холмеч |  | 480.00 | 4.67 | 73.10 |
| 349 |  | Учреждение «Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 30.00 | 200.00 | 0.20 | 26.00 |
| 350 |  | Филиал «ГОАВ» Дом отдыха «Днепровские сосны» | 6.70 | 100.00 | 1.20 | 0.10 |
| 351 |  | Филиал «Автобусный парк №3» | 8.00 | 32.90 | 0.89 | 7.99 |
| 352 |  | Филиал КПП «Полесье» РУП "Гомельский ЛВЗ", аг. Солтаново | 262.80 | 720.00 | 7.00 | 177.24 |
| 353 |  | Филиал НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» | 18.00 | 50.00 | 0.42 | 4.10 |
| 354 |  | РРС «Борщевка» МУЭС-2 филиал «Междугородняя связь» РУП «Белтелеком» | 3.20 | 22.00 | 1.60 | 2.48 |
| 355 | Рогачевский | КЖЭУП «Рогачев», г.Рогачев | 353.10 | 0.00 | 0.00 | 353.10 |
| 356 |  | н.п.Белицк |  | 230.00 | 0.70 |  |
| 357 |  | н.п. Высокое |  | 25.00 | 0.60 |  |
| 358 |  | н.п. Виков |  | 200.00 | 0.90 |  |
| 359 |  | н.п. Гадиловичи |  | 55.00 | 0.62 |  |
| 360 |  | н.п. Городец |  | 32.00 | 0.76 |  |
| 361 |  | н.п. Дворец |  | 79.80 | 0.98 |  |
| 362 |  | н.п. Довск |  | 410.00 | 6.08 |  |
| 363 |  | н.п. Заболотье |  | 120.00 | 1.00 |  |
| 364 |  | н.п. Заполье |  | 120.00 | 1.28 |  |
| 365 |  | н.п. Зборов |  | 200.00 | 0.69 |  |
| 366 |  | н.п. Звонец |  | 18.00 | 0.40 |  |
| 367 |  | н.п. Ильич |  | 1100.00 | 45.60 |  |
| 368 |  | н.п. Кистени |  | 79.20 | 0.72 |  |
| 369 |  | н.п. Кошара |  | 52.50 | 0.63 |  |
| 370 |  | н.п. Кр. Пахарь |  | 200.00 | 1.40 |  |
| 371 |  | н.п. Красница |  | 31.70 | 0.53 |  |
| 372 |  | н.п. Крушиновка |  | 200.00 | 1.44 |  |
| 373 |  | н.п. Курганье |  | 50.00 | 0.40 |  |
| 374 |  | н.п. Озераны |  | 20.00 | 0.35 |  |
| 375 |  | н.п. Остров |  | 256.00 | 2.34 |  |
| 376 |  | н.п. Ст.Алешня |  | 20.00 | 0.30 |  |
| 377 |  | н.п. Ст. Журавичи |  | 120.00 | 1.12 |  |
| 378 |  | н.п. Столпня |  | 40.20 | 0.70 |  |
| 379 |  | н.п. Стреньки |  | 82.00 | 1.60 |  |
| 380 |  | н.п. Тихиничи |  | 538.60 | 3.66 |  |
| 381 |  | н.п. Щибрин |  | 25.00 | 0.34 |  |
| 382 |  | н.п. Юдичи |  | 18.00 | 0.25 |  |
| 383 |  | КСПУП СГЦ «Заречье» | 371.80 | 164.00 | 0.90 | 58.40 |
| 384 |  | ЧУП «Санаторий «Приднепровский» | 377.90 | 1400.00 | 2.00 | 359.89 |
| 385 |  | Рогачевское районное потребительское общество | 3.30 | 14.00 | 0.40 | 3.12 |
| 386 | Светлогорский | Филиал «Светлогорский Хлебозавод» | 20.00 | 150.00 | 1.00 | 17.10 |
| 387 |  | КЖУП «Светочь», н.п. Паричи | 227.30 | 142.00 | 2.69 | 95.07 |
| 388 |  | н.п.С.Бор |  | 284.00 | 6.00 | 278.90 |
| 389 |  | н.п. Кореничи |  | 54.00 | 1.00 | 31.25 |
| 390 |  | н.п. Вежны |  | 114.00 | 1.00 | 17.86 |
| 391 |  | н.п. Красновка |  | 57.00 | 2.02 | 2.86 |
| 392 |  | н.п. Козловка |  | 66.00 | 2.88 | 19.59 |
| 393 |  | н.п. Судовица |  | 52.00 | 0.97 | 19.22 |
| 394 |  | н.п. Даниловка |  | 54.00 | 1.14 | 5.21 |
| 395 |  | н.п. Ковчицы-2 |  | 71.00 | 0.12 | 2.84 |
| 396 |  | н.п.Давыдовка |  | 85.00 | 1.20 | 8.73 |
| 397 |  | н.п.Чирковичи |  | 57.00 | 1.14 | 23.00 |
| 398 |  | н.п.Хутор |  | 28.00 | 0.68 | 18.12 |
| 399 |  | н.п. Дуброва |  | 142.00 | 1.09 | 1.64 |
| 400 |  | н.п. Печищи и н.п. Медведово |  | 150.00 | 2.20 | н.с |
| 401 |  | ЧУП «Санаторий «Серебряные ключи» | 146.10 | 500.00 | 2.00 | 198.59 |
| 402 | Чечерский | КЖУП «Чечерское», н.п.Ботвиново | 56.00 | 29.00 | 0.45 | 9.47 |
| 403 |  | н.п. Ровковичи |  | 70.00 | 1.10 | 4.38 |
| 404 |  | н.п. Беляевка |  | 23.00 | 0.36 | 2.19 |
| 405 |  | н.п. Отор |  | 95.00 | 1.50 | 13.51 |
| 406 |  | н.п. Меркуловичи |  | 19.00 | 0.30 | 4.38 |
| г. Минск и Минская область |
| 407 | Минск | ОДО Белпромстрой" | 14.6 | 40 | 0.02 | 7.7 |
| 408 |  | ПУП "Вторичный щебень" | 0.60 | 2.60 | 0.01 | 0.59 |
| 409 | Березинский | РКУПП "Березинское ЖКХ", г.Березино | 1020.00 | 3287.70 | 31.80 | 800.00 |
| 410 |  | Филиал ООО "Ома", д.Михалево | 27.00 | 100.00 | н.с | 4.00 |
| 411 |  | СПК "Новино", д.Новино | н.с | 82.00 | н.с | н.с |
| 412 |  | ОАО "Березинский райагросервис", д.Погостский | н.с | 120.00 | н.с | 2.80 |
| 413 |  | СПК "Богушевичи", д.Богушевичи | 3.50 | 136.00 | н.с | 3.20 |
| 414 |  | в том числе: д.Якшицы |  | 245.00 |  |  |
| 415 |  | д.Чижаха |  | 50.00 |  |  |
| 416 |  | СХУП "Агро МАЗ" | 6.00 | 100.00 | 1.60 | 6.30 |
| 417 |  | Филиал ТП "Березинское" | 16.00 | 60.00 | 0.18 | 14.98 |
| 418 |  | ООО "Березина-тур" | 24.00 | 2400.00 | 0.80 | 3.93 |
| 419 |  | ЗАО "Клевица" | 4.00 | 50.00 | 0.30 | 3.70 |
| 420 | Борисовский | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" Филиал "Большие новоселки" | 9.00 | 180.80 | 1.00 | 4.20 |
| 421 |  | ГУ "Борисовский физкультурно-оздоровительный центр" | 43.00 | 400.00 | 1.44 | 13.60 |
| 422 |  | ОАО"Торфобрикетный завод Цна" | 299.00 | 282.00 | 3.00 | 64.00 |
| 423 |  | ОАО "Борки Агро", аг.Зачистье | 7.00 | 375.34 | 2.00 | 1.00 |
| 424 |  | ОАО "Борисовская Агропромтехника", д.Заболотье | 5.00 | 30.14 | 4.00 | 4.00 |
| 425 |  | ОАО Борисовский завод «Автогидроусилитель", ОК "Белино", д.Белино | 11.25 | 124.00 | 1.40 | 9.00 |
| 426 |  | ОАО "Свинокомплекс Борисовский" | 12.50 | 75.10 | 100.00 | 10.00 |
| 427 |  | ОАО "Пищевой комбинат "Веселово", д.Веселово | 87.00 | 252.10 | 15.00 | 79.95 |
| 428 |  | Филиал "Подсобное хозяйство РУП "Белтелеком", д.Павловцы | 0.60 | 58.00 | 0.56 | 0.37 |
| 429 |  | Профилакторий Белино, д.Белино | 81.00 | 740.00 | н.с | 40.00 |
| 430 |  | ГУ "Дом ребенка «Блонь", д.Блонь | н.с | 55.00 | н.с | н.с |
| 431 |  | ОАО "Птицефабрика "Велятичи", д.Велятичи | 350.00 | 959.00 | 5.00 | 17.92 |
| 432 |  | ОАО "Борисов Союз-Агро", д.Хохолица | н.с | 88.00 | н.с | н.с |
| 433 | Крупский | КУП "Жилтеплострой", г.Крупки-2 | 308.50 | 328.00 | н.с | 49.00 |
| 434 |  | г.Крупки-3 |  | 100.00 | н.с | 23.73 |
| 435 |  | Филиал "Ленок", ОАО "Воложинский льнокомбинат" | 35.20 | 900.00 | 8.00 | 27.73 |
| 436 |  | ОАО "Туршовка" ГПО "Белтопгаз", д.Ухвала | 76.80 | 337.00 | 5.00 | 65.70 |
| 437 |  | Холопеничский филиал ОАО "Здравушка - милк" | 145.00 | 610.00 | 10.20 | 171.91 |
| 438 | Минский | КУП "ЖКХ Минского района" | 7539.00 | 14746.00 | 88.14 | 2253.93 |
| 439 |  | уч.Новое поле |  | 125.00 | н.с |  |
| 440 |  | уч.Новоселье |  | 135.00 | 1.35 |  |
| 441 |  | уч.Петришки |  | 209.00 | 3.00 |  |
| 442 |  | уч.Ст.Село |  | 526.00 | 2.00 |  |
| 443 |  | уч.Хатежино |  | 449.00 | 3.00 | 70.10 |
| 444 |  | уч.Бровки |  | 600.00 | 6.40 |  |
| 445 |  | уч.Лошаны |  | 300.00 | 2.50 |  |
| 446 |  | уч.Шершуны |  | 140.00 | 3.00 |  |
| 447 |  | уч.Новый Двор |  | 210.00 | 3.00 |  |
| 448 |  | уч.Юзуфово |  | 680.00 | 4.50 |  |
| 449 |  | уч.Юхновка |  | 90.00 | н.с |  |
| 450 |  | уч.Острошицкий Городок |  | 1050.00 | н.с | 86.41 |
| 451 |  | уч.Селище |  | 50.00 | н.с |  |
| 452 |  | уч.Большевик |  | 1500.00 | 3.00 |  |
| 453 |  | уч.Паперня |  | 500.00 | н.с |  |
| 454 |  | уч.Дачное |  | 120.00 | 1.00 |  |
| 455 |  | уч.Привольный |  | 480.00 | 1.80 |  |
| 456 |  | уч.Чуриловичи |  | 200.00 | 2.00 |  |
| 457 |  | уч.Михановичи |  | 1080.00 | 9.00 |  |
| 458 |  | уч.Прилуки |  | 1000.00 | 5.00 | 352.04 |
| 459 |  | уч.Самохваловичи |  | 452.00 | 3.00 |  |
| 460 |  | уч.Заславль |  | 2680.00 | 12.32 | 464.94 |
| 461 |  | уч.Крупица |  | 200.00 | 6.00 |  |
| 462 |  | уч.Луговая слобода |  | 290.00 | н.с |  |
| 463 |  | уч.Дехновка, г.Заславль |  | 1000.00 | 5.47 | 106.59 |
| 464 |  | ТПКУП "Минский хлодокомбинат №2" | 6.09 | н.с | 2.40 | 4.87 |
| 465 |  | ООО "Айчына", ул.Лазо, 12 | 3.40 | 170.00 | 1.00 | 2.72 |
| 466 |  | ОАО "1-ая Минская птицефабрика" Минский район | 715.00 | 2040.00 | 10.15 | 607.00 |
| 467 |  | ОАО "КЕРАМИН " Горный цех карьер "Гайдуковка" | 5.00 | 100.00 | 0.20 | 2.38 |
| 468 |  | СЗАО "НЕДРАИНВЕСТ", д.Цна | 45.00 | 420.00 | 4.00 | 7.61 |
| 469 |  | ГУ "Минское эксплуатационное управление ВС" | 39.25 | 200.00 | 2.10 | 31.40 |
| 470 |  | ОАО "МТЗ" ОАО "МТЗ" "Медицинский центр МТЗ" | 6.70 | 350.00 | 1.90 | 1.20 |
| 471 |  | РУП "Белтаможсервис" 17км автодороги | 16.40 | 500.00 | 1.50 | 15.70 |
| 472 |  | ОАО "НЕРУДПРОМ", ДСЗ "Заславль", ДСЗ "Волма", ПСХ "Колос",ДСУ "Векшичи" | 5.20 | 100.00 | 2.70 | 4.13 |
| 473 |  | ОАО "МПКО", п.Гатово | 56.00 | 518.40 | 1.20 | 56.00 |
| 474 |  | ГУ "ПНИ № 1, п.Острошицкий городок | 127.75 | 350.00 | 1.90 | 11.40 |
| 475 |  | СООО "Завод виноградных вин"Дионис", п.Венделево | 7.24 | н.с | н.с | 7.24 |
| 476 |  | ООО "Тарасово", д.Тарасово | 5.70 | н.с | н.с | 2.00 |
| 477 |  | ИП "Белтрансыер-мед", д.Мачулищи | 0.50 | н.с | н.с | 0.50 |
| 478 |  | РСУП "ППР "Правда", д.Чачково | 116.25 | н.с | н.с | 93.00 |
| 479 |  | ООО "Склад на МКАД", д.Ждановичи | 2.90 | 23.50 | 1.00 | 0.79 |
| 480 |  | МРУП "Агрокомбинат Ждановичи" | 32.90 | 95.00 | 0.50 | 109.19 |
| 481 |  | ОАО "Агрокомбинат "Мачулищи" | 1.80 | н,с | 3.50 | 0.80 |
| 482 |  | ОСП СОВХОЗ "Минский" ОАО " ДОР ОРС" | 170.50 | 104.10 | 4.00 | 155.00 |
| 483 |  | Открытое акционерное общество "Шершуны-Агро" | 42.00 | 92.40 | 11.00 | 42.00 |
| 484 |  | Филиал "ДЭУ-10" РУП "Белавтодорцентр", д.Жуков Луг | 7.25 | н.с | н.с | 5.80 |
| 485 |  | ОАО "РАПС", д.Крупица | 1.00 | н.с | н.с | 1.00 |
| 486 |  | РУП "НПЦ НАН РБ по картофелеводству и плодоовощеводству" | 25.00 | н.с | н.с | 20.00 |
| 487 |  | ИП "Белимтекс", г.Заславль | 3.40 | н.с | н.с | 0.85 |
| 488 |  | ОАО "Газпром трасгаз Беларусь" Минское УМГ (компрессорная станция "Минск") | 12.00 | 50.00 | 1.10 | 8.68 |
| 489 |  | Минское эксплуатационное управление ВС | 100.00 | 132.00 | 1.50 | 21.30 |
| 490 |  | РУП "Белпочта" б/о "Дружба" | 11.10 | 50.00 | 0.15 | 9.60 |
| 491 |  | ООО "Пластимир" | 2.30 | 12.00 | 0.20 | 2.30 |
| 492 |  | ГУ "Психоневрологический интернат №1" | 85.00 | 350.00 | 1.90 | 11.40 |
| 493 |  | ООО "ИВ" | 5.50 | 15.00 | 0.10 | 0.44 |
| 494 |  | ТЧУП "Шате-М Плюс" | 7.00 | 20.00 | 0.20 | 2.34 |
| 495 |  | ООО "Завод Бульбашъ" | 8.40 | 40.00 | 0.10 | 8.06 |
| 496 |  | ОАО "РАПС" | 1.00 | 25.00 | 8.00 | 1.00 |
| 497 |  | ООО "Домовой-РП" | 5.30 | 45.00 | 0.10 | 3.15 |
| 498 | Пуховичский | УП "Жилтеплосервис" Пуховичский район, д.Блонь | 533.00 | 250.00 | 1.60 | 74.57 |
| 499 |  | д.Дубровка |  | 720.00 | 5.40 | 32.82 |
| 500 |  | (Марьино) |  | 650.00 | 4.80 | 52.89 |
| 501 |  | д.Ситники |  | 200.00 | 2.62 | 6.75 |
| 502 |  | п.Правдинский |  | 1400.00 | 5.60 | 101.60 |
| 503 |  | д.Дукора |  | 160.00 | 0.50 | 13.24 |
| 504 |  | д.Дричин |  | 230.00 | 5.60 | 20.95 |
| 505 |  | д.Узляны |  | 100.00 | 2.00 | 8.09 |
| 506 |  | д.Новополье |  | 160.00 | 2.50 | 6.51 |
| 507 |  | д.Сергеевичи |  | 210.00 | 2.00 | 11.37 |
| 508 |  | д.Седча |  | 140.00 | 0.12 | 6.35 |
| 509 |  | д.Голоцк |  | 210.00 | 2.00 | 6.88 |
| 510 |  | п.Правдинский (Габриелевка) |  | 400.00 | 3.00 | 43.80 |
| 511 |  | ОАО "Зазерка", д.Зазерка | 5.60 | н.с | 0.96 | 4.50 |
| 512 |  | УП "Мингаз" Филиал "Торфобрикетный завод "Сергеевичское" | 262.10 | 285.70 | 1.00 | 150.73 |
| 513 |  | ОАО " АНАНИЧИ " Пуховичский район " | 41.40 | 200.00 | 5.20 | 17.00 |
| 514 |  | РСДУП "Экспериментальная база Зазерье" | 68.50 | 230.00 | 2.00 | 67.90 |
| 515 |  | ОАО "Пуховичинефтепродукт" | 2.10 | 6.50 | 0.04 | 2.10 |
| 516 | Смолевичский | КУП "Смолевичское ЖКХ" | 870.00 | 10900.00 | 20.00 | 756.00 |
| 517 |  | участки: д.Зеленый бор |  | 800.00 | 9.93 |  |
| 518 |  | п.Черницкий |  | 200.00 | 0.96 |  |
| 519 |  | д.Кривая Береза |  | 230.00 | 1.40 |  |
| 520 |  | д.Барсуки |  | 175.00 | 1.00 |  |
| 521 |  | д.Будагово |  | 200.00 | 1.50 |  |
| 522 |  | д.Озерицкая Слобода |  | 500.00 | 2.00 |  |
| 523 |  | д.Прилепы |  | 153.00 | 1.33 |  |
| 524 |  | д.Пекалин |  | 225.00 | 1.50 |  |
| 525 |  | д.Петровичи |  | 450.00 | 4.00 |  |
| 526 |  | д.Драчково |  | 300.00 | 3.00 |  |
| 527 |  | п,Усяжа |  | 300.00 | 3.00 |  |
| 528 |  | д.Заболотье |  | 250.00 | 1.40 |  |
| 529 |  | д.Станок-Водица |  | 250.00 | 1.50 |  |
| 530 |  | д.Орешники |  | 115.00 | 1.20 |  |
| 531 |  | д.Алесино |  | 250.00 | 1.50 |  |
| 532 |  | д.Крыница |  | 366.00 | 0.24 |  |
| 533 |  | ПКООО "БЕЛПИ", д.Жажелка | 2.80 | 133.00 | 0.62 | 1.46 |
| 534 |  | ГУ "Минское ЭУ ВС", в/г №227 "Дуброво" | н.с | 80.00 | 0.40 | н.с |
| 535 |  | ОДО "Астотрейдинг" | 0.50 | 12.00 | 0.10 | 0.45 |
| 536 |  | ОАО "МАЗ" -управл.комп. холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" | 86.10 | 195.00 | 2.40 | 3.40 |
| 537 | Червенский | УП "Червенское ЖКХ", уч.Натальевск | 193.10 | 600.00 | 2.00 | 87.30 |
| 538 |  | уч.Зполье |  | 600.00 | 2.00 | 72.60 |
| 539 |  | уч.Гребенка |  | 600.00 | 2.00 | 32.40 |
| 540 |  | СП "Смиловичский кожевенный завод" | 195.25 | 1910.00 | 7.00 | 156.20 |
| 541 |  | ОАО "Смиловичи - Сузол" СХУ "Родник", д.Рудня | 11.00 | 1200.00 | 2.00 | 9.00 |
| 542 |  | ОАО "10 съезд Советов", д.Клино | 15.00 | 500.00 | 2.00 | 15.00 |
| 543 |  | ОАО "Валевачи" | 36.00 | 96.00 | 2.00 | 36.00 |
| 544 |  | Филиал "Санаторий"Волма" ГП "Минсктранс" | 55.40 | 231.00 | 2.00 | 32.80 |
| 545 |  | Рыбхоз "Волма", д.Озерный | 39.00 | 1100.00 | 3.00 | 35.00 |
| 546 |  | КСУП Ганута-Агро" | 5.00 | 1000.00 | 2.20 | 3.50 |
| 547 |  | ОАО "Рованичи", д.Рованичи | 6.20 | 1800.00 | 1.60 | 4.93 |
| 548 |  | ГУ "Червенский психоневрологический дом-интернат", д.Язовки | 16.40 | 164.00 | 0.40 | 13.14 |
| 549 |  | ОАО"Минский молочный завод №1" СПФ "Новые Зеленки" | 15.20 | 301.00 | 2.00 | 13.50 |
| 550 |  | ПДКУП "Веска-Эмульбит" | 16.80 | 864.00 | 2.00 | 13.50 |
| 551 |  | СПК "Запольский", д.Корзуны | н.с | 160.00 | н.с | н.с |

*- Данные государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды», уточненные по данным натурных обследований

## Таблица 6.2 – Сведения оводопользователях, сбрасывающих недостаточно очищеннве сточные воды в поверхностные водные объекты

| Наименование водопользователя | Сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты,тыс. куб.м |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе поверхностных сточных вод |
| РУП 'Логойский комхоз' город Логойск | 550,88 |  |
| Крупское РКУП 'Жилтеплострой' | 27,85 |  |
| КУП 'Смолевичское ЖКХ', г. Смолевичи | 24,5 |  |
| Борисовское городское унитарное предприятие 'Жилье' | 23,54 | 23,54 |
| КПУП 'БОРИСОВВОДОКАНАЛ' Борисовский район, г. Борисов | 17,81 |  |
| Воиснкая часть № 03522, пос. Озеречье | 14 |  |
| ГКУП 'Жодинский водоканал' | 12,03 |  |
| ОАО 'БЕЛАЗ' управляющая компания холдинга 'БЕЛАЗ-Холдинг' г. Жодино | 6,04 | 6,04 |
| Открытое акционерное общество 'Борисовдрев ' | 3 | 3 |
| УП ' Санаторий 'Подъельники' ОО "БелТИЗ" | 1,61 |  |
| Открытое акционерное общество 'Здравушка-милк' | 1,609 | 1,609 |
| ОАО "Кленовичи" | 0,7 | 0,7 |
| СООО "Интерферм" | 0,498 | 0,498 |
| КРЭУП "ГОРРЕМЛИВНЕСТОК" | 14,847 | 14,847 |
| Могилевская дистанция водоснабжения и санитарно-технических устройств РУП 'Дорводоканал' Гомельский р-н | 4,95 |  |
| ОАО 'Гомельстекло' | 1,94 |  |
| ОАО 'Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат' | 1,218 | 1,218 |
| КЖУП 'Светочь' | 1,181 | 1,181 |
| ОАО 'СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО' | 0,48 |  |
| ОАО 'Рогачевский молочноконсервный комбинат' | 0,39 | 0,39 |
| КЖЭУП 'Рогачев' г.Рогачев | 0,35 | 0,35 |
| Государственное предприятие 'ГорСАП' | 0,004 | 0,004 |
| МУКП 'Жилкомхоз'д. Вейно | 266 | 266 |
| Краснопольское УПКП 'Жилкоммунхоз' | 7,039 |  |
| Бобруйское УКД дорожно-эксплуатационное предприятие | 4,222 | 4,222 |
| УпКП "Быховрайводоканал", Быхов | 3,4 |  |
| Хотимский УКП 'Жилкомхоз' - г. Хотимск | 2,24 |  |
| ПУП 'Мстиславльмолоко' | 1,684 | 1,684 |
| ПТУП Птицефабрика "Елец" | 1,029 |  |
| Белорусско-Австрийское СЗАО 'Стеклозавод Елизово' Осиповичский р-н | 0,35 |  |
| ОАО 'ФанДОК' г. Бобруйск | 0,013 | 0,013 |
| РУПТП 'Оршанский льнокомбинат' | 23 |  |
| КУПП "Боровка" - г. Лепель | 6,923 |  |
| ГП 'Оршаводоканал' Оршанский район | 2,51 |  |
| ИТОГО | 761,837 | 59,296 |

## Таблица 6.3 – Сведения о полигонах твердых коммунальных отходов (ПТКО)

| Область | Местоположение полигона ПТКО | Владелец | Район |
| --- | --- | --- | --- |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО "Бабино" | УКПП "Промотходы" | Бобруйский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Осиповичи | Осиповичское унитарное коммунальное предприятие ЖКХ (УКП ЖКХ) | Осиповичский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Кировск | УКП "Жилкомхоз" | Кировский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г.п. Краснополье | УПКП "Жилкоммунхоз" | Краснопольский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Славгород | УКП "Жилкомхоз" | Славгородский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Кличев | Кличевское УКП "Жилкомхоз" | Кличевский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г.п. Хотимск | УКП "Жилкомхоз" | Хотимский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Быхов | Быховское УКП "Жилкомхоз" | Быховский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Чериков | УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" | Чериковский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Климовичи | Климовичское УКП "Коммунальник" | Климовичский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Кричев | УКПП "Коммунальник" | Кричевский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО д. Новая Милеевка | КПУП "Могилевский мусороперерабатывающий завод" | Могилевский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Чаусы | Чаусское УКП "Жилкомхоз" | Чаусский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г.п. Белыничи | Белыничское УКП "Жилкомхоз" | Белыничский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Мстиславль | Мстиславское УКПП "Жилкомхоз" | Мстиславский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г.п. Дрибин | УКП "Жилкомхоз" | Дрибинский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Шклов (первая очередь) | УКП "Жилкомхоз" | Шкловский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г.п. Круглое | УКП "Жилкомхоз" | Круглянский |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Горки | УКПП "Коммунальник" | Горецкий |
| Могилевская обл. | Полигон ТКО г. Костюковичи | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | Костюковичский |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Марьина Горка | УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района | Пуховический |
| Минская обл. | Полигон ТКО п. Дружный | УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района | Пуховический |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Червень | РУП "Червенское ЖКХ" | Червенский |
| Минская обл. | Полигон ТКО г.п. Смиловичи | РУП "Червенское ЖКХ" | Червенский |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Березино | РКУПП "Березинское ЖКХ" | Березинский |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Смолевичи | КУП "Смолевичское ЖКХ" | Смолевический |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Заславль | Государственное предприятие "ЭкоСпецТранс" | Минский |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Жодино | ГУП "ОЖКХ" | Смолевический |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Логойск | РУП "Логойский комхоз" | Логойский |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Борисов | УП "Жилье" | Борисовский |
| Минская обл. | Полигон ТКО г. Крупки | КУП "Жилтеплострой" | Крупский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г.п. Брагин | КЖУП "Брагинское" | Брагинский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г.п. Лоевск | КЖУП "Лоевский райжилкомхоз" | Лоевский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г.п. Тереховка | КУП "Добрушский коммунальник" | Добрушский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г.п. Василевичи | КУП "Речицаблагоустройство" | Речицкий |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г. Гомеля | КУП "Спецкоммунтранс" | Гомельский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г. Добруш | КУП "Добрушский коммунальник" | Добрушский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г.п. Сосновый Бор | КЖУП "Светочь" | Светлогорский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г. Ветка | КЖУП "Ветковское" | Ветковский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г. Светлогорска | КЖУП "Светочь" | Светлогорский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г. Буда-Кошелево | КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник" | Буда-Кошелевский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО н.п. Паричи | КЖУП "Светочь" | Светлогорский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО н.п. Проскурни | КЖУП "Уником" г. Жлобин | Жлобинский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО н.п. Озерище | КЖУП "Чечерское" | Чечерский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г. Рогачев | КЖЭУП "Рогачев" | Рогачевский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г.п. Корма | КЖП УП "Корма" | Кормянский |
| Гомельская обл. | Полигон нетоксичных промышленных и твердых коммунальных отходов (ПНПиТКО) | Гомельский |
| Гомельская обл. | Полигон ТКО г. Речица | КУП "Речицаблагоустройство" | Речицкий |
| Витебская обл. | Полигон ТКО г. Докшицы | РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник" | Докшицкий |
| Витебская обл. | Полигон ТКО г. Бегомль | РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник" | Докшицкий |
| Витебская обл. | Полигон ТКО г. Ушачи | УП ЖКХ Ушачского района | Ушачский |
| Витебская обл. | Полигон ТКО г. Орша | КУП "Райжилфонд" | Оршанский |
| Витебская обл. | Полигон ТКО г. Орша | КУП "Оршанская спецавтобаза" | Оршанский |
| Витебская обл. | Полигон ТКО г. Дубровно | УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник" | Дубровенский |
| Витебская обл. | Полигон ТКО г. Толочин | Кохановское УПП ЖКХ "Коханово ЖКХ" | Толочинский |
| г. Минск | Полигон ТКО "Тростенецкий" | КУП "Экорес" | Минский |
| г. Минск | полигон промышленных отходов "Прудище" | КУП "Экорес" | Минский |

## Таблица 6.4 – Интенсивность применения пестицидов, кг на 1 га сельскохозяйственных угодий

| Код в.о | Название | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Код в.о | Название | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Код в.о | Название | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BY010801 | ПОНЯ | 0.827 | 0.686 | 0.626 | 0.602 | BY0108/03 | БЕРЕЗИНА | 2.367 | 1.638 | 1.636 | 1.538 | BY011005/02 | ВОЛЧЕС | 1.200 | 0.764 | 0.692 | 0.902 |
| BY010802 | СЕРГУЧ | 1.342 | 1.005 | 0.857 | 1.390 | BY0108/04 | БЕРЕЗИНА | 1.861 | 1.086 | 1.132 | 1.003 | BY011005/01 | ВОЛЧЕС | 1.159 | 0.638 | 0.533 | 0.808 |
| BY010810 | КЛЕВА | 1.688 | 0.914 | 0.922 | 0.914 | BY010816 | СВЕДЬ | 1.064 | 0.905 | 0.777 | 0.780 | BY01/01 | ДНЕПР | 1.995 | 1.474 | 1.473 | 1.749 |
| BY010815 | ЖЕРДЯНКА | 1.110 | 0.965 | 1.131 | 0.852 | BY0108/05 | БЕРЕЗИНА | 1.594 | 0.976 | 0.987 | 0.985 | BY01100803/01 | РЕСТА | 1.666 | 1.100 | 1.010 | 1.360 |
| BY010812/01 | СВИСЛОЧЬ | 4.270 | 3.429 | 3.351 | 2.782 | BY01/02 | ДНЕПР | 2.028 | 1.565 | 1.530 | 1.536 | BY0110080301/02 | РУДЕЯ | 1.843 | 1.270 | 1.240 | 1.548 |
| BY010603 | ГРЕЗА | 0.950 | 0.699 | 0.523 | 0.784 | BY0108/02 | БЕРЕЗИНА | 1.923 | 1.408 | 1.392 | 1.486 | BY0110080301/01 | РУДЕЯ | 2.226 | 1.533 | 1.611 | 2.020 |
| BY01080301 | ЦНА | 1.909 | 1.492 | 1.590 | 1.501 | BY0108/01 | БЕРЕЗИНА | 1.172 | 0.902 | 0.811 | 0.903 | BY01101301/02 | ЖАДУНЬКА | 0.986 | 0.551 | 0.405 | 0.852 |
| BY01080701 | ПЛИСА | 1.739 | 1.297 | 1.174 | 1.456 | BY011014/01 | ИПУТЬ | 1.123 | 0.554 | 0.696 | 0.745 | BY01101301/01 | ЖАДУНЬКА | 1.035 | 0.552 | 0.511 | 0.814 |
| BY011016 | УТЬ | 1.178 | 1.098 | 0.874 | 0.816 | BY011014/02 | ИПУТЬ | 1.153 | 1.069 | 0.864 | 0.805 | BY01101302/02 | ДЕРЯЖНЯ | 0.985 | 0.546 | 0.417 | 0.854 |
| BY0111 | ПЕСОЧЕНКА | 0.948 | 0.482 | 0.257 | 0.650 | BY0104 | ЛАХВА | 2.078 | 1.457 | 1.469 | 1.856 | BY01101302/01 | ДЕРЯЖНЯ | 1.093 | 0.540 | 0.672 | 0.776 |
| BY011017 | ТЕРЮХА | 1.637 | 1.641 | 1.072 | 1.009 | BY010812/03 | СВИСЛОЧЬ | 1.553 | 1.085 | 1.097 | 1.405 | BY01101303/02 | КОЛПИТА | 0.976 | 0.620 | 0.675 | 0.710 |
| BY011015 | УЗА | 1.809 | 1.766 | 1.086 | 1.087 | BY0106/04 | ДРУТЬ | 1.512 | 1.145 | 0.820 | 1.063 | BY01101303/01 | КОЛПИТА | 0.953 | 0.431 | 0.675 | 0.888 |
| BY011009 | ДОБРИЧ | 1.293 | 0.672 | 0.510 | 0.589 | BY011013 | БЕСЕДЬ | 1.099 | 0.695 | 0.524 | 0.831 | BY01/04 | ДНЕПР | 1.242 | 0.924 | 0.685 | 0.909 |
| BY011010 | ЧЕЧЕРА | 1.248 | 1.009 | 0.799 | 0.786 | BY01081201/03 | ВЯЧА | 4.340 | 3.492 | 3.407 | 2.825 | BY010806/02 | РОВА | 2.011 | 1.482 | 1.493 | 1.445 |
| BY011011 | ПОКОТЬ | 0.973 | 0.665 | 0.679 | 0.656 | BY01101402 | ХОРОПУТЬ | 0.724 | 0.563 | 0.679 | 0.625 | BY010806/01 | РОВА | 2.638 | 1.730 | 1.689 | 1.563 |
| BY01101401 | ОЧЕСА | 0.925 | 0.714 | 0.626 | 0.633 | BY01100801 | БЫСТРАЯ | 1.939 | 0.778 | 1.021 | 1.236 | BY011002 | ЧЕРНАЯ НАТОПА | 1.223 | 0.665 | 0.582 | 0.923 |
| BY0107 | ДОБЫСНА | 1.478 | 1.062 | 0.825 | 1.001 | BY010602 | ВАБИЧЬ | 1.779 | 1.285 | 0.972 | 1.355 | BY0110/01 | СОЖ | 1.177 | 0.683 | 0.654 | 0.883 |
| BY011001 | ВИХРА | 1.235 | 0.635 | 0.568 | 0.931 | BY01080702 | МОЖА | 2.002 | 1.346 | 1.371 | 1.049 | BY011007 | СЕННА | 1.071 | 0.522 | 0.695 | 0.894 |
| BY0101 | МЕРЕЯ | 2.155 | 1.244 | 1.371 | 1.657 | BY0112 | БРАГИНКА | 0.893 | 0.648 | 0.467 | 0.607 | BY01100803/02 | РЕСТА | 1.045 | 0.632 | 0.405 | 0.559 |
| BY0102 | ОРШИЦА | 1.938 | 1.490 | 1.676 | 1.625 | BY0110/02 | СОЖ | 1.341 | 0.952 | 0.656 | 0.735 | BY010805/02 | ПЛИССА | 2.716 | 1.791 | 1.777 | 1.629 |
| BY0103 | АДРОВ | 1.723 | 1.315 | 1.381 | 1.499 | BY01/07 | ДНЕПР | 0.839 | 0.588 | 0.377 | 0.640 | BY010601 | ОСЛИК | 1.681 | 1.116 | 0.765 | 1.252 |
| BY01/03 | ДНЕПР | 2.200 | 1.614 | 1.541 | 1.767 | BY0106/02 | ДРУТЬ | 1.720 | 1.209 | 0.968 | 1.404 | BY010811 | УСА | 1.933 | 1.204 | 1.127 | 1.072 |
| BY0106/03 | ДРУТЬ | 1.799 | 1.160 | 0.848 | 1.308 | BY010803/02 | ГАЙНА | 2.012 | 1.554 | 1.670 | 1.557 | BY010808 | УША | 2.352 | 1.459 | 1.419 | 1.294 |
| BY01/05 | ДНЕПР | 1.190 | 0.898 | 0.642 | 0.711 | BY010805/01 | ПЛИССА | 3.141 | 1.976 | 1.948 | 1.739 | BY010814/02 | ОЛА | 1.253 | 0.756 | 0.713 | 0.724 |
| BY010803/03 | ГАЙНА | 2.166 | 1.571 | 1.606 | 1.518 | BY01080703/02 | НАЧА | 2.074 | 1.460 | 1.545 | 1.131 | BY0106/01 | ДРУТЬ | 1.646 | 1.277 | 1.122 | 1.588 |
| BY010807 | БОБР | 1.981 | 1.413 | 1.448 | 1.204 | BY01080703/01 | НАЧА | 2.078 | 1.458 | 1.549 | 1.109 | BY010812/02 | СВИСЛОЧЬ | 4.340 | 3.492 | 3.407 | 2.825 |
| BY01080302/02 | УСЯЖА | 2.943 | 1.976 | 1.980 | 1.769 | BY010809/02 | БРУСЯТА | 1.768 | 0.823 | 0.994 | 0.715 | BY010803/01 | ГАЙНА | 1.891 | 1.509 | 1.640 | 1.537 |
| BY01080302/01 | УСЯЖА | 3.467 | 2.785 | 2.777 | 2.366 | BY010809/01 | БРУСЯТА | 1.841 | 0.966 | 1.122 | 0.787 | BY01081201/01 | ВЯЧА | 2.081 | 1.663 | 1.778 | 1.637 |
| BY010812/04 | СВИСЛОЧЬ | 1.322 | 0.936 | 0.816 | 1.113 | BY01081201/02 | ВЯЧА | 3.360 | 2.699 | 2.700 | 2.310 | BY011004/01 | ЛОБЖАНКА | 1.122 | 0.554 | 0.696 | 0.745 |
| BY01081202/01 | ВОЛМА | 4.039 | 3.110 | 3.040 | 2.552 | BY01081202/03 | ВОЛМА | 2.648 | 1.935 | 1.849 | 1.745 | BY0105 | УХЛЯСТЬ | 0.884 | 0.613 | 0.425 | 0.674 |
| BY01081202/04 | ВОЛМА | 1.911 | 1.278 | 1.149 | 1.215 | BY01081202/02 | ВОЛМА | 2.941 | 1.949 | 1.879 | 1.696 | BY011012 | ЛИПА | 1.535 | 1.372 | 0.947 | 1.001 |
| BY01/06 | ДНЕПР | 1.340 | 1.218 | 0.752 | 0.877 | BY010814/01 | ОЛА | 2.233 | 1.402 | 1.331 | 1.526 | BY010804 | СХА | 2.009 | 1.477 | 1.491 | 1.430 |
| BY011008 | ПРОНЯ | 1.452 | 0.699 | 0.669 | 0.909 | BY0109/01 | ВЕДРИЧ | 1.039 | 0.878 | 0.557 | 0.733 | BY01100802 | БАСЯ | 1.693 | 0.932 | 0.908 | 1.073 |
| BY011003 | ОСТЕР | 1.127 | 0.584 | 0.693 | 0.760 | BY0109/02 | ВЕДРИЧ | 1.052 | 0.940 | 0.601 | 0.757 | BY010813 | ОЛЬСА | 2.271 | 1.193 | 0.785 | 1.019 |
| BY011006 | УДОГА | 1.247 | 0.673 | 0.719 | 0.909 | BY011004/02 | ЛОБЖАНКА | 1.142 | 0.577 | 0.701 | 0.773 |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 7 – Поверхностные водные объекты, испытывающие наибольшую антропогенную нагрузку в результате сброса сточных вод*

| Наименование водного объекта (пункт наблюдений) | Год | Объем сбрасываемых сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, тыс. м3 | Приоритетное загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | недостаточно очищенных |  |
| бассейн реки Днепр (всего) Dnieper river basin (total) | 2015 | 320230 | 1790 | БПК5, фосфор общий, азот общий, азот аммонийный, азот нитратный, железо общее, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
|  | 2017 | 446392.99 | 761,837 | БПК5, фосфор общий, азот общий, азот аммонийный, азот нитратный, железо общее, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Днепр (русло) BY01 | 2015 | 51690 | 530 | Медь, аммоний-ион, БПК5 |
|  | 2017 | 23024.33 | 6,74 | БПК5, фосфор общий, азот общий, азот аммонийный, азот нитратный, железо общее, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Березина (г. Борисов – устье) – BY0108/04/05 | 2015 | 47530 | 530 | Аммоний-ион, фосфат-ион, фосфор общий, цинк, ХПК, медь, сульфат-ион |
|  | 2017 | 28909.34 | 51,464 | БПК5, фосфор общий, азот общий, азот аммонийный, азот нитратный, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Плисса (н.п. Слобода, Смолевичский р-н - устье) – BY010805 | 2017 | 3741.40 | 6,4 | БПК5, фосфор общий, азот общий, азот аммонийный, азот нитратный, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Свислочь (ниже сброса МОС – устье) – BY010812/03/04 | 2015 | 173830 | 730 | Аммоний-ион, фосфат-ион, марганец-ион |
|  | 2017 | 45840.58 | 15,197 | БПК5, фосфор общий, азот общий, азот аммонийный, азот нитратный, железо общее, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Уза – BY011015 | 2015 | 44330 | 0 | Аммоний-ион, фосфат-ион, фосфор общий |
|  | 2017 | 49828.20 |  | БПК5, фосфор общий, азот общий, азот аммонийный, азот нитратный, железо общее, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| Мильчанская канава – BY01101501 | 2017 | 2587.70 | – | БПК5, фосфор общий, азот общий, азот аммонийный, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Гайна – BY010803 | 2017 | 550.88 | 550,88 | БПК5, фосфор общий, азот аммонийный, азот нитратный, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Рова – BY010806 | 2017 | 6191.44 | 12,3 | БПК5, азот аммонийный, азот нитратный, железо общее, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Добысна – BY0107 | 2017 | 601.50 | – | БПК5, азот аммонийный, азот нитратный, железо общее, ХПК, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Жадунька BY01101301 | 2017 | 171.59 | – | БПК5, азот аммонийный, азот нитратный, железо общее, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты |
| река Проня – BY011008 | 2015 | 2.85 | 0 | Аммоний-ион, БПК5, фосфор общий |
| река Адров - BY0103 | 2017 | 9.96 | – | БПК5, фосфор общий, азот аммонийный, ХПК, фосфаты |

Таблица 8 – Перечень действующих гидрологических постов на реках и каналах в бассейне Днепра

| № поста | Наименование водного объекта | Местоположение | Расстояние от устья, км | Площадь водо-сбора, км2 | Отметка нуля поста | Дата открытия поста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | высота, м | система высот |  |
| 1 | Р.Днепр BY01/02 | Орша | 1588 | 18000 | 148.96 | БС | 29.07.1876 |
| 2 | Р.Днепр BY01/03 | Могилев | 1496 | 20800 | 138.40 | БС | 02.08.1876 |
| 3 | Р.Днепр BY01/05 | Жлобин | 1285 | 30300 | 122.65 | БС | 20.03.1877 |
| 4 | Р.Днепр BY01/06 | Речица | 1168 | 58200 | 114.47 | БС | 13.08.1894 |
| 5 | р.Днепр BY01/07 | Лоев | 1080 | 102000 | 108.03 | БС | 18.08.1876 |
| 6 | р.Друть BY0106/03 | Городище | 120 | 2850 | 145.41 | БС | 22.06.1947 |
| 7 | р.Друть BY0106/04 | Чигиринская ГЭС | 70 | 3700 | 135.09 | БС | 08.02.1962 |
| 8 | р.Добысна BY0107 | Малевичская Рудня | 22 | 454 | 127.92 | БС | 01.10.1977 |
| 9 | р.Березина BY0108/03 | Борисов | 383 | 5690 | 150.46 | БС | 13.07.1876 |
| 10 | р.Березина BY0108/04 | Березино | 302 | 10800 | 143.49 | БС | 13.04.1878 |
| 11 | р.Березина BY0108/04 | Бобруйск | 167 | 20300 | 132.17 | БС | 13.11.1876 |
| 12 | р.Березина BY0108/05 | Светлогорск | 68 | 23300 | 120.37 | БС | 23.03.1921 |
| 13 | р.Бобр BY010807 | Куты | 89 | 374 | 168.30 | БС | 20.07.1956 |
| 14 | р.Свислочь BY010812/01 | Хмелевка | 252 | - | 218.12 | БС | 23.09.1977 |
| 15 | р.Свислочь BY010812/01 | Заславский гидроузел | 238 | - | 202.56 | БС | 20.10.1959 |
| 16 | р.Свислочь BY010812/02 | Королищевичи | 185 | - | 177.47 | БС | 02.07.1973 |
| 17 | р.Свислочь BY010812/03 | Теребуты | 70 | - | 146.38 | БС | 13.02.1914 |
| 18 | р.Сушанка BY01081301 | Суша | 4.4 | 153 | 149.11 | БС | 28.10.1945 |
| 19 | канал Ивня-Бонда | Будка | 7.2 | 266 | 122.52 | БС | 01.12.1929 |
| 20 | р.Сож BY0110/01 | Кричев | 412 | 10200 | 138.95 | БС | 01.08.1933 |
| 21 | р.Сож BY0110/01 | Славгород | 296 | 17700 | 128.19 | БС | 13.01.1896 |
| 22 | р.Сож BY0110/02 | Гомель | 105 | 38900 | 113.91 | БС | 13.04.1898 |
| 23 | р.Вихра BY011001 | Мстиславль | 13 | 2200 | 150.24 | БС | 01.10.1931 |
| 24 | р.Остер BY011003 | Ходунь | 32 | 3250 | 148.31 | БС | 28.11.1943 |
| 25 | р.Проня BY011008 | Летяги | 26 | 4570 | 132.12 | БС | 01.07.1931 |
| 26 | р.Бася BY01100802 | Хильковичи | 40 | 735 | 152.44 | БС | 01.10.1972 |
| 27 | р.Беседь BY011013 | Светиловичи | 46 | 5010 | 122.29 | БС | 01.08.1929 |
| 28 | р.Ипуть BY011014/02 | Добруш | 33 | 10100 | 119.04 | БС | 24.05.1991 |
| 29 | р.Уза BY011015 | Прибор | 16 | 760 | 119.30 | БС | 01.04.1926 |

Таблица 9 – Перечень действующих гидрологических постов на озёрах и водохранилищах бассейна Днепра

| № поста | Наименование водного объекта | Местоположение (название) поста | Площадь, км2 | Отметка нуля поста | Дата открытия поста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водо-сбора | поверхности воды водоема | высота, м | система высот |  |
| Бассейн р. Днепр |
| 1 | вдхр. Чигиринское | Чигиринская ГЭС | 3740 | 20,9 | 135,09 | БС | 08.02.1962 |
| 2 | вдхр. Заславское | Заславский гидроузел | - | 25,6 | 202,56 | БС | 20.10.1959 |

Таблица 10 – Перечень пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям в бассейне Днепра

| № п/п | Наименование водного объекта | Местоположение пункта (створа) наблюдений | Расстояние от устья*, км | Год открытия пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведрич BY0109/02 | 1,0 км выше н.п. Бабичи | – | – |
| 2 3 | Днепр BY01/01 | в черте н.п. Сарвиры, 4,2 км от границы с Россией | – | 2003 г. |
| 4 5 | Днепр BY01/02 | 1,0 км выше г. Орши; 0,5 км ниже г. Орши | 1600,0 1581,0 | 1965 г. |
| 6 7 | Днепр BY01/03 | 1,0 км выше г. Шклова; 2,0 км ниже г. Шклова | 1547,0 1539,0 | 1974 г. |
| 8 9 | Днепр BY01/04 | 1,0 км выше г. Могилева; 25,6 км ниже г. Могилева | 1504,0 1465,9 | 1965 г. |
| 10 11 | Днепр BY01/05 | 1,0 выше г. Быхова; 2,0 км ниже г. Быхова | 1434,0 1426,0 | 1975 г. |
| 12 13 | Днепр BY01/06 | 0,8 км выше г. Речицы; 5,6 км ниже г. Речицы | 1169,0 1154,1 | 1964 г. |
| 14 15 | Днепр BY01/07 | 0,8 км выше г. Лоева; 8,5 км ниже г. Лоева, на границе с Россией | 1080,4 1069,6 | 1974 г. |
| 16 | Березина BY0108/02 | 0,5 км выше н.п. Броды | 508,0 | 1986 г. |
| 17 18 | Березина BY0108/03 | 1,0 км выше г. Борисова; 5,9 км ниже г. Борисова | 415,8 400,0 | 1949 г. |
| 19 20 | Березина BY0108/04 | 5,0 км выше г. Бобруйска; 1,9 км ниже г. Бобруйска | 188,0 164,6 | 1949 г. |
| 21 22 | Березина BY0108/05 | 1,0 км выше г. Светлогорска; 2,7 км ниже г. Светлогорска | 71,0 54,8 | 1957 г. |
| 23 24 | Плисса BY010805/02 | 1,0 км выше г. Жодино; 0,8 км ниже г. Жодино | 35,0 19,5 | 1971 г. |
| 25 | Свислочь BY010812/01 | 0,5 км выше н.п. Хмелевка | 291,5 | 1981 г. |
| 26 | Свислочь BY010812/01 | 1,5 км выше н.п. Дрозды | 259,0 | 1949 г. |
| 27 | Свислочь BY010812/02 | ул. Орловская, г. Минск | – | – |
| 28 | Свислочь BY010812/02 | ул. Богдановича, г. Минск | – | – |
| 29 | Свислочь BY010812/02 | ул. Октябрьская, г. Минск | – | – |
| 30 | Свислочь BY010812/02 | ул. Аранская, г. Минск | – | – |
| 31 | Свислочь BY010812/02 | ул. Денисовская, г. Минск | – | – |
| 32 | Свислочь BY010812/02 | 0,5 км ниже г. Минска, н.п. Подлосье | 222,5 | 1965 г. |
| 33 | Свислочь BY010812/03 | 10,0 км ниже г. Минска в черте н.п. Королищевичи | 213,0 | 1965 г. |
| 34 | Свислочь BY010812/04 | в черте н.п. Свислочь | 1,0 | 1974 г. |
| 35 | Сож BY0110/01 | 1,0 км В н.п. Коськово, 4,0 км от границы с Россией | – | 1997 г. |
| 36 37 | Сож BY0110/01 | 1,0 км выше г. Кричева; 4,0 км ниже г. Кричева | 418,0 404,0 | 1974 г. |
| 38 39 | Сож BY0110/01 | 0,5 км выше г. Славгорода; 8,0 км ниже г. Славгорода | – | – |
| 40 41 | Сож BY0110/02 | 0,6 км выше г. Гомеля; 13,7 км ниже г. Гомеля | 106,0 82,8 | 1949 г. |
| 42 | Вихра BY011001 | 0,5 км выше г. Мстиславля, 11,5 км от границы с Россией; 1,5 км ниже г. Мстиславля | – | 1996 г. |
| 43 44 | Ипуть BY011014/02 | 0,5 км выше г. Добруша, 24,7 км от границы с Россией; 1,7 км ниже г. Добруша | 38,8 35,3 | 1965 г. |
| 45 | Проня BY011008 | 1,0 км З н.п. Летяги | 26,0 | 1958 г. |
| 46 | Беседь BY011013 | 0,5 км выше н.п. Светиловичи, 15,5 км от границы с Россией | 52,5 | 1986 г. |
| 47 | Волма BY01081202/02 | 1,0 км выше н.п. Корзуны | – | – |
| 48 | Вяча BY0110/02 | 1,0 км выше н.п. Паперня | – | – |
| 49 | Гайна BY010803/01 | 1,0 км выше н.п. Гайна | – | – |
| 50 | Добысна BY0107 | 1,0 км выше н.п. Рудня Малевичская | – | – |
| 51 52 | Жадунька BY01101301/02 | 0,5 км выше г. Костюковичи; 1,0 км ниже г. Костюковичи | – | – |
| 53 | Лошица BY01081203 | в черте г. Минска | – | – |
| 54 55 | Поросица BY01100804 | 1,0 км выше г.Горки; 0,2 км ниже г. Гроки | – | – |
| 56 57 | Проня BY011008 | 2,5 км выше г. Горки; 2,0 км ниже г. Горки | – | – |
| 58 | Сушанка BY01081301 | 0,5 км выше н.п. Суша | – | – |
| 59 | Терюха BY011017 | 2,0 км ЮЗ н.п. Грабовка | – | – |
| 60 61 | Уза BY011015 | 5,0 км ЮЗ г. Гомеля; 10,0 км ЮЗ г. Гомеля | – | – |
| ОЗЕРА |
| 62 63 | Ореховское | пгт. Ореховск 4,0 км по А345 гр. от пгт.; 2,1 км по А315 гр. от пгт. | – | – |
| ВОДОХРАНИЛИЩА |
| 64 65 | Вяча | н.п. Пильница 2,4 км по А75 гр. от н.п.; 1,2 км по А55 гр. от н.п. | – | – |
| 66 67 68 | Петровичское | н.п. Петровичи 5,6 км по А340 гр. от н.п.; 3,8 км по А355 гр. от н.п.; 1,0 км по А55 гр. от н.п. | – | – |
| 69 70 71 | Чигиринское** | 1,0 км СЗ н.п. Болоновка; в черте турбазы «Грудичино»; 0,5 км выше плотины, н.п. Чигиринка | – | 2004 г. |
| 72 | Заславское** | Заславский гидроузел 0,3 км по А 294 гр. от в/п (ГЭС Гонолес) | – | 1959 г. |
| 73 74 75 | Осиповичское** | г. Осиповичи 15,0 км на СЗ города; 9,0 км СЗ города; 6,0 км СВ города | – | 1974 г. |

Примечание: * – указывается для водотоков; ** – в 2017 году не проводилось наблюдений.

Таблица 11 – Перечень пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидробиологическим  показателям в бассейне Днепра в 2017 году

| № п/п | Наименование водного объекта | Местоположение пункта (створа) наблюдений | Расстояние от устья*, км | Год открытия пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днепр BY01/01 | в черте н.п. Сарвиры, 4,2 км от границы с Россией | – | 2003 г. |
| 2 3 | Днепр** BY01/02 | 1,0 км выше г. Орши; 0,5 км ниже г. Орши | 1600,0 1581,0 | 1965 г. |
| 4 5 | Днепр** BY01/03 | 1,0 км выше г. Шклова; 2,0 км ниже г. Шклова | 1547,0 1539,0 | 1974 г. |
| 6 7 | Днепр** BY01/04 | 1,0 км выше г. Могилева; 25,6 км ниже г. Могилева | 1504,0 1465,9 | 1965 г. |
| 8 9 | Днепр** BY01/05 | 1,0 выше г. Быхова; 2,0 км ниже г. Быхова | 1434,0 1426,0 | 1975 г. |
| 10 11 | Днепр** BY01/06 | 0,8 км выше г. Речицы; 5,6 км ниже г. Речицы | 1169,0 1154,1 | 1964 г. |
| 12 | Днепр BY01/07 | 8,5 км ниже г. Лоева, на границе с Россией | 1069,6 | 1974 г. |
| 13 | Березина** BY0108/02 | 0,5 км выше н.п. Броды | 508,0 | 1986 г. |
| 14 15 | Березина** BY0108/03 | 1,0 км выше г. Борисова; 5,9 км ниже г. Борисова | 415,8 400,0 | 1949 г. |
| 16 17 | Березина** BY0108/04 | 5,0 км выше г. Бобруйска; 1,9 км ниже г. Бобруйска | 188,0 164,6 | 1949 г. |
| 18 19 | Березина** BY0108/05 | 1,0 км выше г. Светлогорска; 2,7 км ниже г. Светлогорска | 71,0 54,8 | 1957 г. |
| 20 21 | Плисса** BY010805/02 | 1,0 км выше г. Жодино; 0,8 км ниже г. Жодино | 35,0 19,5 | 1971 г. |
| 22 | Свислочь BY010812/01 | 0,5 км выше н.п. Хмелевка | 291,5 | 1981 г. |
| 23 | Свислочь BY010812/01 | 1,5 км выше г. Минска, н.п. Дрозды | 259,0 | 1949 г. |
| 24 | Свислочь BY010812/02 | 0,5 км ниже г. Минска, н.п. Подлосье | 222,5 | 1965 г. |
| 25 | Свислочь BY010812/03 | 10,0 км ниже г. Минска, в черте н.п. Королищевичи | 213,0 | 1965г. |
| 26 | Свислочь** BY010812/04 | в черте н.п. н.п. Свислочь | 1,0 | 1974 г. |
| 27 | Сож BY0110/01 | 1,0 км выше н.п. Коськово, 4,0 км от границы с Россией | – | 1997 г. |
| 28 | Сушанка** BY01081301 | 0,5 км выше н.п. Суша | – | – |
| 29 30 | Сож** BY0110/02 | 0,6 км выше г. Гомеля; 13,7 км ниже г. Гомеля | 106,0 82,8 | 1949 г. |
| 31 | Вихра BY011001 | 0,5 км выше г. Мстиславля, 11,5 км от границы с Россией | – | 1996 г. |
| 32 | Ипуть BY011014/02 | 0,5 км выше г. Добруша, 24,7 км от границы с Россией; | 38,8 | 1965 г. |
| 33 | Проня** BY011008 | 1,0 км западнее н.п. Летяги | 26,0 | 1958 г. |
| 34 | Беседь BY011013 | 0,5 км выше н.п. Светиловичи, 15,5 км от границы с Россией | 52,5 | 1986 г. |
| ВОДОХРАНИЛИЩА |
| 35 36 37 | Чигиринское** | 1,0 км СЗ н.п. Болоновка; в черте турбазы «Грудичино»; 0,5 км выше плотины н.п.Чигиринка | – | 2004 г. |
| 38 | Заславское** | Заславский гидроузел 0,3 км по А 294 гр. от в/п (ГЭС Гонолес) | – | 1959 г. |
| 39 40 41 | Осиповичское** | г. Осиповичи 15,0 км на СЗ города; 9,0 км СЗ города; 6,0 км СВ города | – | 1974 г. |

Примечание:

* – указывается для водотоков;

** – в 2017 году не проводилось наблюдений.

Таблица 12 – Перечень пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидроморфологическим показателям в бассейне Днепра*

| № п/п | Наименование водного объекта | Местоположение пункта (створа) наблюдений | Расстояние от устья, км | Год открытия пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY0106/03 Друть | Городище | – | 2013 |
| 2 | BY0106/04 Друть | Чигирин | – | 2013 |

*- в настоящее время проводятся работы по организации сети пунктов наблюдений по гидроморфологическим показателям. По мере формирования сети в процессе экспедиционных исследований будут определены конкретные участки наблюдений, расстояния от устья и другие параметры.

В 2018 году работы по развитию сети гидроморфологических наблюдений продолжены в бассейне реки Днепр.

Таблица 13 – Экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов бассейна Днепра  по результатам наблюдений НСМОС в 2017 году

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдений | Экологическое состояние (статус) |
| --- | --- | --- |
| р. Беседь BY011013 | н.п. Светиловичи, 0,5 км выше н.п. | отличный |
| р. Вихра BY011001 | г. Мстиславль, 0,5 км выше города | хороший |
| р. Днепр BY01/01 | н.п. Сарвиры, в черте н.п. | хороший |
| р. Днепр BY01/07 | пгт. Лоев, 8,5 км ниже поселка | хороший |
| р. Ипуть BY011014/02 | г. Добруш, 0,5 км выше города | отличный |
| р. Свислочь BY010812/01 | н.п. Хмелевка, 0,5 км выше н.п. | хороший |
| р. Свислочь BY010812/01 | г. Минск, 1,5 км выше города, н.п. Дрозды | хороший |
| р. Свислочь BY010812/02 | г. Минск, 0,5 км ниже города, н.п. Подлосье | удовлетворительный |
| р. Свислочь BY010812/03 | г. Минск, 10,0 км ниже города, н.п. Королищевичи | плохой |
| р. Сож BY0110/01 | н.п. Коськово, 1,0 км В н.п. | хороший |

## Таблица 13.1 – Динамика экологического состояния поверхностных водных объектов бассейна реки Днепр по результатам наблюдений, проводимых в рамках НСМОС в 2015–2017 годах

| Код водного объекта согласно идентификации | Наименование водного объекта, пункта наблюдений | Экологическое состояние (статус) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| BY01/01 | р.Днепр, н.п.Сарвиры (в черте населенного пункта) | хороший | хороший | хороший |
| BY01/02 | р.Днепр, г.Орша (1,0 км выше города) |  | удовлетворительный |  |
| BY01/02 | р.Днепр, г.Орша (0,5 км ниже города) |  | хороший |  |
| BY01/02 | р.Днепр, г.Шклов (2,0 км ниже города) |  | хороший |  |
| BY01/03 | р.Днепр, г.Могилев (1,0 км выше города) |  | удовлетворительный |  |
| BY01/03 | р.Днепр, г.Могилев (25,6 км ниже города) |  | удовлетворительный |  |
| BY01/04 | р.Днепр, г.Быхов (2,0 км ниже города) |  | удовлетворительный |  |
| BY01/07 | р.Днепр, пгт.Лоев (8,5 км ниже поселка) | хороший | хороший | хороший |
| BY0107 | р.Добысна, н.п.Рудня Малевичская (1,0 км выше н.п.) |  | удовлетворительный |  |
| BY0108/02 | р.Березина, н.п.Броды(0,5 км выше населенного пункта) |  | хороший |  |
| BY0108/03 | р.Березина, г.Борисов (1,0 км выше города) |  | отличный |  |
| BY0108/03 | р.Березина, г.Борисов (5,9 км ниже города) |  | хороший |  |
| BY0108/04 | р.Березина, г.Бобруйск (5,0 км выше города) |  | хороший |  |
| BY0108/04 | р.Березина, г.Бобруйск (1,9 км ниже города) |  | хороший |  |
| BY0108/05 | р.Березина, г.Светлогорск (1,0 км выше города) |  | отличный |  |
| BY0108/05 | р.Березина, г.Светлогорск (2,7 км ниже города) |  | удовлетворительный |  |
| BY010805/02 | р.Плисса, г.Жодино (1,0 км выше города) |  | хороший |  |
| BY010805/02 | р.Плисса, г.Жодино (0,8 км ниже города) |  | отличный |  |
| BY010812/01 | р.Свислочь, н.п.Хмелевка(0,5 км выше населенного пункта) | удовлетворительный | хороший | хороший |
| BY010812/01 | р.Свислочь, г.Минск (1,5 км выше гор.,н.п.Дрозды) | хороший | удовлетворительный | хороший |
| BY010812/02 | р.Свислочь, г.Минск (0,5 км ниже гор.,н.п.Подлосье) | удовлетворительный | удовлетворительный | удовлетворительный |
| BY010812/03 | р.Свислочь, г.Минск (10,0 км ниже гор.,н.п.Королищевичи) | плохой | плохой | плохой |
| BY010812/04 | р.Свислочь, н.п.Свислочь (в черте населенного пункта) |  | хороший |  |
| BY010803/01 | р.Гайна, н.п.Гайна (1,0 км выше населенного пункта) |  | удовлетворительный |  |
| BY01081301 | р.Сушанка, н.п.Суша (0,5 км выше населенного пункта) |  | хороший |  |
| BY0109/02 | р.Ведрич, н.п.Бабичи (1,0 км выше населенного пункта) |  | удовлетворительный |  |
| BY0110/01 | р.Сож, н.п.Коськово (1,0 км В населенного пункта) | хороший | удовлетворительный | хороший |
| BY0110/02 | р.Сож, г.Гомель (0,6 км выше города) |  | хороший |  |
| BY0110/02 | р.Сож, г.Гомель (13,7 км ниже города) |  | хороший |  |
| BY011001 | р.Вихра, г.Мстиславль (0,5 км выше города) | хороший | хороший | хороший |
| BY01100804 | р.Поросица, г.Горки (1,0 км выше города) |  | хороший |  |
| BY01100804 | р.Поросица, г.Горки (0,2 км ниже города) |  | удовлетворительный |  |
| BY011013 | р.Беседь, н.п.Светиловичи (0,5 км выше населенного пункта) | отличный | хороший | отличный |
| BY01101301/02 | р.Жадунька, г.Костюковичи (0,5 км выше города) |  | хороший |  |
| BY01101301/02 | р.Жадунька, г.Костюковичи (1,0 км ниже города) |  | хороший |  |
| BY011014/02 | р.Ипуть, г.Добруш (0,5 км выше города) | хороший | хороший | отличный |
| BY011014/02 | р.Ипуть, г.Добруш (1,7 км ниже города) |  | хороший |  |
| BY011015 | р.Уза, г.Гомель (5,0 км ЮЗ города) |  | плохой |  |
| BY011017 | р.Терюха, н.п.Грабовка (2,0 км ЮЗ населенного пункта) |  | удовлетворительный |  |
| BY01100802/01 | р.Бася, н.п.Черневка (0,7 км З населенного пункта) |  | хороший |  |
| BY011006 | р.Удога, н.п.Чериков (3,2 км СВ населенного пункта) |  | удовлетворительный |  |
| BY010807 | р.Бобр, н.п.Бобр (в черте населенного пункта) |  | удовлетворительный |  |
| BY01080301 | р.Цна Сев, н.п.Липки (1,0 км ЮВ населенного пункта) |  | хороший |  |
| BY0103 | р.Адров. н.п.Поречье (0,4 км З населенного пункта) |  | хороший |  |
| Not identifed | оз.Ореховское, пгт.Ореховск (4,0 км по А 345 гр.от поселка) |  | хороший |  |
| Not identifed | оз.Ореховское, пгт.Ореховск (2,1 км по А 315 гр.от поселка) |  | хороший |  |
| Not identifed | оз.Плавно, н.п.Слобода (4,5 км по А 90 гр.от н.п.) |  | отличный |  |
| Not identifed | вдхр.Дубровское, н.п.Раубичи (0,5 км по А 20 гр.от н.п) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Дубровское, н.п.Раубичи (4,8 км по А 65 гр.от н.п.) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Вяча, н.п.Пильница (2,4 км по А 75 гр.от населенного) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Вяча, н.п.Пильница (1,2 км по А 55 гр.от населенного) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Заславское, ГЭС Гонолес (0,3 км по А 294 гр.от в/п) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Волма, н.п.Убель (в черте населенного пункта) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Петровичское, н.п.Петровичи (5,6 км по А 340 гр.от н.п.) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Петровичское, н.п.Петровичи (3,8 км по А 355 гр.от н.п.) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Петровичское, н.п.Петровичи (51,0 км по А 55 гр.от н.п.) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Осиповичское, г.Осиповичи (15,0 км СЗ города) |  | удовлетворительный |  |
| Not identifed | вдхр.Осиповичское, г.Осиповичи (9,0 км СЗ города) |  | удовлетворительный |  |
| Not identifed | вдхр.Осиповичское, г.Осиповичи (6,0 км СВ города) |  | удовлетворительный |  |
| Not identifed | вдхр.Чигиринское, турбаза Грудичино (1,0 км СЗ н.п.Болоновка) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Чигиринское, турбаза Грудичино (в черте турбазы) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Чигиринское, турбаза Грудичино (0,5 км выше плотины) |  | хороший |  |
| Not identifed | вдхр.Светлогорское, н.п. Сосновый Бор (3,0 км по А100 гр. от н.п.) |  | удовлетворительный |  |

## Таблица 13.2 – Оценка экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов в бассейне Днепра с учетом классов гидрохимических и гидробиологических показателей и степени изменения гидроморфологических показателей

| Код | Наименование реки | Данные наблюдений 2012 – 2013 | Данные наблюдений 2014 | Экспедиционные исследований 2013 – 2014 and 2015 в рамках проекта ООСМРБ | Класс гидроморфологических показателей (по степени их изменения) | Итоговые значения классов и экологического состояния (статуса)Final classes and ecological status of water bodies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | Класс гидрохимических показателей | Класс гидробиологических показателей | Экологический статус |
| BY01/01 | Днепр | 2/2 хороший | 1–1/2–3 удовлетв. |  |  | 2* | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY01/02 | Днепр | 2/2 хороший | 1–1/2 хороший |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01/03 | Днепр | 2/2 хороший | 1–2–2/3–3–3 удовлетв. |  |  | 2* | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY01/04 | Днепр | 2/2 хороший | 2–2/3 удовлетв. |  |  | 2* | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY01/05 | Днепр | 2/2 хороший | 2/- |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01/06 | Днепр | 2/2 хороший | 2–2/- |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01/07 | Днепр | 1/2 хороший | 2/2 хороший |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY0102 | Оршица | 2/ |  |  |  | 1* | 2 | - | 2/- |
| BY0103 | Адров | 2/3 удовлетв. | 2/3 удовлетв. | 1/2 хороший |  | 2 | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY0104 | Лахва | 1/2 хороший |  |  |  | 2* | 1 | 2 | 1/2 хороший |
| BY0106/01 | Друть | 2/1 хороший |  | 1/1 отличный |  | 3* | 2 | 1 | 2/1 хороший |
| BY0106/02 | Друть | 2/1 хороший |  |  |  | 2* | 2 | 1 | 2/1 хороший |
| BY0106/03 | Друть | 3/1 удовлетв. |  | 1/3 удовлетв. | 2/2 Хороший | 2 | 3 | 3 | 3/3 удовлетв. |
| BY0106/04 | Друть | 2/1 хороший |  | 1/1 отличный | 2/1 хороший | 2 | 2 | 1 | 2/1 хороший |
| BY010602 | Вабич | 2/1 хороший |  | - | 2/1 хороший | 2 | 2 | 2 | 2/1 хороший |
| BY010603 | Греза | 2/1 хороший |  | - | 2/1 хороший | 3 | 2 | 2 | 2/1 хороший |
| BY0107 | Добысна | 2/3 удовлетв. | 2/2 хороший | 2/2 хороший |  | 3 | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY0108/01 | Березина | 1/2 хороший |  |  |  | 2* | 1 | 2 | 1/2 хороший |
| BY0108/02 | Березина | 1/1 отличный | 2–2/2–1 хороший |  |  | 1* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY0108/03 | Березина | 1/2 хороший | 2/3 удовлетв. |  |  | 2* | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY0108/04 | Березина | 3/2 удовлетв. | 2–2/2–2 хороший | 2/2 хороший | 2/1 хороший | 1 | 3 | 2 | 3/2 удовлетв. |
| BY0108/05 | Березина | 3/2 удовлетв. | 2–2/2–2 хороший | 2/3 удовлетв. | 2–2/2–2 хороший | 2 | 3 | 3 | 3/3 удовлетв. |
| BY010801 | Поня | -/2 хороший |  |  |  | 4* | - | 2 | -/2 хороший |
| BY010802 | Сергуч | 2/- |  |  |  | 1* | 2 | - | 2/- |
| BY010803/ 01 | Гайна | 2/3 удовлетв. | 2/3 удовлетв. |  |  | 4* | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY010803/ 02 | Гайна | 2/2 хороший |  | 2/2 хороший | 2/1 хороший | 3 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010803/ 03 | Гайна | 2/2 хороший |  |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01080301 | Цна | 2/2 хороший | 2/2 хороший |  |  | 4* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01080302/02 | Усяжа |  |  | 2/2 хороший |  | 2 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010804 | Сха | 1/1 отличный |  |  |  | 1* | 1 | 1 | 1/1 отличный |
| BY010805/ 01 | Плисса | 3/2 удовлетв. |  | 2/2 хороший | 2/2 хороший | 4 | 3 | 2 | 3/2 удовлетв. |
| BY010805/ 02 | Плисса | 3/2 удовлетв. | 3–3/3–3 удовлетв. | 2/2 хороший | 2/1 хороший | 2 | 3 | 3 | 3/3 удовлетв. |
| BY010806/ 01 | Рова |  |  | 2/2 хороший | - | 4 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010806/ 02 | Рова |  |  | 2/2 хороший | 2/1 хороший | 3 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010807 | Бобр | 2/1 хороший | 2/2 хороший |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01080703/01 | Нача | 2/2 хороший |  |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01080703/02 | Нача | 2/2 хороший. |  |  |  | 4* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010808 | Уша | 2/1 хороший |  | 2/2 хороший | 2/2 хороший | 2 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010810 | Клева | 1/1 отличный |  |  | 1/1 отличный | 2* | 1 | 1 | 1/1 хороший |
| BY010811 | Уса | 2/2 хороший |  |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010812/ 01 | Свислочь | 2/2 хороший | 2/3 удовлетв. |  |  | 3* | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY010812/ 02 | Свислочь | 2/2 хороший | 2–2–2–2–2–2/2 хороший |  |  | 3* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010812/ 03 | Свислочь | 3/3 удовлетв. | 2–3/3–4 плохой | - | 3/4 плохой | 2 | 3 | 4 | 3/4 плохой |
| BY010812/ 04 | Свислочь | 3/2 удовлетв. | 3/2 удовлетв. | - | 3/1 удовлетв. | 3 | 3 | 2 | 3/2 удовлетв. |
| BY01081201/02 | Вяча |  |  | 2/2 хороший |  | 2 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01081201/03 | Вяча |  | 2/- | 2/2 хороший | 2/2 хороший | 4 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01081202/02 | Волма | 2/ | 2/- |  |  | 4* | 2 | - | 2/- |
| BY010813/ 01 | Ольса |  |  | 1/2 хороший |  | 2 | 1 | 2 | 1/2 хороший |
| BY010814/ 01 | Ола |  |  | 1/2 хороший |  | 4 | 1 | 2 | 1/2 хороший |
| BY010814/ 02 | Ола |  |  | 1/2 хороший | 2/1 хороший | 4 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY010816 | Сведь | -/2 хороший |  |  |  | 4* | - | 2 | -/2 хороший |
| BY0109/01 | Ведрич | 2/2 хороший |  |  |  | 4* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY0109/02 | Ведрич | 2/2 хороший | 2/2 хороший |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY0110/01 | Сож | 2/2 хороший | 1–1–1–1-1/2 хороший |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY0110/02 | Сож | 2/2 хороший | 2–2/3–2 удовлетв. | - | 3/2 удовлетв. | 2 | 3 | 3 | 3/3 удовлетв. |
| BY011001 | Вихра | 2/2 хороший | 1–1/2 Хороший |  |  | 1* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY011002 | Черная Натопа | 2/1 хороший |  |  | 1/1 отличный | 2* | 2 | 1 | 2/1 хороший |
| BY011003 | Остер | 2/1 хороший |  |  | 1/1 отличный | 1* | 2 | 1 | 2/1 хороший |
| BY011005/ 01 | Волчес | 1/1 отличный |  |  | 1/1 отличный | 2* | 1 | 1 | 1/1 хороший |
| BY011005/ 02 | Волчес | 1/1 отличный |  | - | 2/1 Хороший | 2 | 2 | 1 | 2/1 хороший |
| BY011006 | Удога | 2/3 удовлетв. | 1/3 удовлетв. | 2/2 хороший |  | 1 | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY011007 | Сенна | 2/1 хороший |  |  | 1/1 отличный | 2* | 2 | 1 | 2/1 хороший |
| BY011008 | Проня | 2/2 хороший | 2–2–1/- |  |  | 1* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01100802/01 | Бася | 2/2 хороший | 2/2 хороший |  |  | 2* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01100803/01 | Реста | 2/1 хороший |  | 1/2 хороший | 2/1 хороший | 2 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01100803/02 | Реста | 2/1 хороший |  |  |  | 2* | 2 | 1 | 2/1 хороший |
| BY011011 | Покоть | 1/1 отличный |  |  | 1/1 отличный | 1* | 1 | 1 | 1/1 отличный |
| BY011012 | Липа |  |  | 2/2 хороший | 2/2 хороший | 3 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY011013 | Беседь | 1/2 хороший | 2/2 хороший |  |  | 1* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01101301/01 | Жадунька | 2/2 хороший |  |  |  | 1* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01101301/02 | Жадунька | 2/3 удовлетв. | 2–2/2–2 хороший | 2/2 хороший | 2/1 хороший | 2 | 2 | 3 | 2/3 удовлетв. |
| BY01101302/01 | Деряжня | 1/1 отличный |  |  | 1/1 отличный | 2* | 1 | 1 | 1/1 хороший |
| BY01101302/02 | Деряжня | 1/1 отличный |  |  | 1/1 отличный | 1* | 1 | 1 | 1/1 отличный |
| BY01101303/01 | Колпита | 2/2 хороший |  |  |  | 4* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01101303/02 | Колпита | 2/2 хороший |  |  |  | 1* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY011014/ 02 | Ипуть | 2/1 хороший | 2–2/2–2 хороший | 2/2 хороший | 2/2 хороший | 2 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01101402 | Хоропуть | 2/- |  | 2/2 хороший | - | 4 | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY011015 | Уза | 3/3 удовлетв. | 2–3/3 удовлев. | 3/2 удовлетв. | 3/2 удовлетв. | 3 | 3 | 3 | 3/3 удовлетв. |
| BY011016 | Уть | 3/1 удовлетв. |  | - | 2/1 хороший | 2 | 3 | 2 | 3/1 удовлетв. |
| BY011017 | Терюха | 2/2 хороший | 2/2 хороший |  |  | 3* | 2 | 2 | 2/2 хороший |
| BY01101501 | Мильчанская канава |  |  | - | 3/5 очень плохой | 5 | 3 | 5 | 3/5 очень плохой |
| BY01081203 | Лошица (г.Минск) |  | 3/- |  |  | 4* | 3 | - | 3/- |
| BY01100804 | Поросица (г.Горки) |  | 2–2/3–3 удовлетв. |  |  |  | 2 | 3 | 2/3 Удовлетв. |
| BY01081301 | Сушанка (н.п.Суша) |  | 2/2 хороший |  |  |  | 2 | 2 | 2/2 хороший |

## Таблица 13.3 – Итоговая таблица результатов экологического статуса поверхностных водных объектов бассейна Днепра и ожидаемый экологический статус водных объектв после реализации мероприятий ПУРБ

(Р-риск,  ВР – возможен риск, ХР – хороший статус, УС – удовлетворительный статус, ЛООВ – легко-окисляемые органические вещества)

| Описание водных объектов | Статус водного объекта | Анализ рисков | Экологические цели |
| --- | --- | --- | --- |
| Код водного объекта согласно выполненной идентификации | наименование | Описание | Тип водного объекта | Степень изменения гидроморфологических показателей | Период гидроморфологического мониторинга | Класс гидрохимических показателей | Период гидрохимического монитороинга | Класс гидробиологических показателей | Период гидробиологического мониторинга | Итоговый экологический статус | Цикл ПУРБ | Рассредоточенные источники | Точечные источники | ЛООВ по БПК5 | Азот - N | Фосфор - P | Морфология | непрерывность | Гидрология | Другие факторы | Итоговая оценка риска | Экологические цели | Год достижения экологических целей |
| BY01/01 | Днепр | устье р. Мерея - устье р. Адров | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01/02 | Днепр | устье р. Адров - ниже г. Орша | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01/03 | Днепр | ниже г. Орша - ниже ОС г. Могилев (Химволокно) | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР |  |  |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01/04 | Днепр | до устье р. Друть | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01/05 | Днепр | устье р. Друть - устье р. Березина | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01/06 | Днепр | устье р. Березина - устье р. Сож | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01/07 | Днепр | устье р. Сож - гр. Украина | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0101 | Мерея | приток Днепра | Natural | 2* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY0102 | Оршица | приток Днепра | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0103 | Адров | приток Днепра | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | ХС | 2030 |
| BY0104 | Лахва | приток Днепра | Natural | 2* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР | ВР |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY0105 | Ухлясть | приток Днепра | Natural | 3* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0106/01 | Друть | участок от истока до вдхр. Тетеринское | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY0106/02 | Друть | участок от истока до вдхр. Тетеринское | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0106/03 | Друть | от вдхр. Тетеринское до вдхр.Чигиринское | Natural | 2* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY0106/04 | Друть | от вдхр. Чигиринское до устье в г. Рогачев | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010601 | Ослик | приток Друти | Natural | 3* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY010602 | Вабич | приток Друти | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY010603 | Греза | приток Друти | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р | ВР |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY0107 | Добысна | приток Днепра | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | ВР | ВР | ВР |  |  | ВР | ВР | ВР |  | Р | ХС | 2030 |
| BY0108/01 | Березина | приток Днепра | Natural | 2* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY0108/02 | Березина | приток Днепра | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0108/03 | Березина | приток Днепра | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0108/04 | Березина | приток Днепра | Natural | 1* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  | Р | ХС | 2030 |
| BY0108/05 | Березина | устье р.Свислочь - устье р. Березина (место впадения в р.Днепр) | Natural | 2* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р | Р | Р | ВР |  |  |  |  |  | Р | ХС | 2030 |
| BY010801 | Поня | приток Березины - впадение ниже оз. Медзозол | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010802 | Сергуч | приток р. Березина 1-й участок | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY010803/01 | Гайна | приток р. Березина - до впадения р. Цна | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р |  |  |  |  | Р | ВР |  |  | Р | ХС | 2030 |
| BY010803/02 | Гайна | приток р. Березина - до впадения р. Цна | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY010803/03 | Гайна | устье р. Цна - устье (впадение в р. Березину) | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01080301 | Цна | приток р. Гайна | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01080302/01 | Усяжа | приток р. Гайны - устье - до вдхр. | Natural | - | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01080302/02 | Усяжа | до устья | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 | ВР |  | ВР | ВР | ВР |  | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010804 | Сха | приток р. Березина | Natural | 1* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2019-2024 | ВР |  | ВР | ВР | ВР |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY010805/01 | Плисса | приток р. Березина | HMWB | 4* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р | ВР | Р | Р | ВР | ВР | ВР |  |  | Р | ХС | 2030 |
| BY010805/02 | Плисса | приток р. Березина | Natural | 2* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | ВР |  | Р | ХС | 2030 |
| BY010806/01 | Рова | приток р. Березина | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР |  | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010806/02 | Рова | приток р. Березина | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 | ВР | ВР |  | ВР |  | ВР | ВР |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010807 | Бобр | приток р. Березина | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01080701 | Плиса | приток р. Бобр | Natural | 2* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01080702 | Можа | приток р. Бобр | Natural | 3* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01080703/01 | Нача | приток р. Бобр | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01080703/02 | Нача | приток р. Бобр | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY010808 | Уша | приток р. Березина | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY010809/01 | Брусята | приток р. Березина | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY010809/02 | Брусята | приток р. Березина | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY010810 | Клева | приток р. Березина | Natural | 2* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY010811 | Уса | приток р. Березина | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY010812/01 | Свислочь | исток - г. Минск (Заславское вдхр) | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР | ВР | ВР | Р |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010812/02 | Свислочь | г. Минск (Заславское вдхр.) - МОС | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 | ВР | ВР | ВР | ВР | ВР |  | Р | Р |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010812/03 | Свислочь | ниже МОС - Осиповичское вдхр. | Natural | 2* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 4 | 2012-2017 | 4 | 2019-2024 | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  | Р | УС | 2030 |
| BY010812/04 | Свислочь | Осиповичское вдхр. - впадение в р. Березину | Natural | 3* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р | Р |  |  |  |  | ВР | ВР |  | Р | ХС | 2030 |
| BY01081201/01 | Вяча | приток р. Свислочь | Natural | 2* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01081201/02 | Вяча | приток р. Свислочь | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01081201/03 | Вяча | приток р. Свислочь | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР | ВР | ВР | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01081202/01 | Волма | приток р. Свислочь – исток - вдхр. Петровичское | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР | ВР | Р | Р |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY01081202/02 | Волма | приток р. Свислочь вдхр. Петровичское - пруды | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 | ВР |  | ВР | ВР | ВР | Р | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY01081202/03 | Волма | приток р. Свислочь вдхр. Петровичское - пруды | Natural | 2* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01081202/04 | Волма | приток р.Свислочь – устье | Natural | 1* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY010813/01 | Ольса | приток р. Березина | Natural | 2* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY010814/01 | Ола | приток р. Березина | HMWB | 4* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010814/02 | Ола | приток р. Березина | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY010815 | Жердянка | приток р. Березина | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY010816 | Сведь | приток р. Березина | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY0109/01 | Ведрич | приток р. Днепр | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0109/02 | Ведрич | приток р. Днепр | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY0110/01 | Сож | приток р. Днепр гр РФ-РБ - устье р. Проня | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0110/02 | Сож | приток р. Днепр - устье р. Проня – устье | Natural | 2* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY011001 | Вихра | приток р. Сож | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY011002 | Черная Натопа | приток р. Сож | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY011003 | Остер | приток р. Сож | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY011004/01 | Лобжанка | приток р. Сож | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY011004/02 | Лобжанка | приток р. Сож | Natural | 3* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY011005/01 | Волчес | приток р. Сож | Natural | 2* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY011005/02 | Волчес | приток р. Сож | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY011006 | Удога | приток р. Сож | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | ХС | 2030 |
| BY011007 | Сенна | приток р. Сож | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY011008 | Проня | приток р. Сож | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01100801 | Быстрая | приток р. Проня | Natural | 2* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01100802/01 | Бася | приток р. Проня | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01100803/01 | Реста | приток р. Проня исток - р. Рудея | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY01100803/02 | Реста | приток р. Проня | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY0110080301/01 | Рудея | приток р. Реста | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР | ВР | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY0110080301/02 | Рудея | приток р. Реста | Natural | 2* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР | ВР |  | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY011009 | Добрич | приток р. Сож | Natural | 2* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР | ВР |  | Р |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY011010 | Чечера | приток р. Сож | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY011011 | Покоть | приток р. Сож | Natural | 1* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY011012 | Липа | приток р. Сож | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | ВР | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY011013 | Беседь | приток р. Сож | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01101301/01 | Жадунька | приток р. Беседь | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  | Рk |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01101301/02 | Жадунька | приток р. Беседь | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  | Р | ХС | 2030 |
| BY01101302/01 | Деряжня | приток р. Беседь | Natural | 2* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01101302/02 | Деряжня | приток р. Беседь | Natural | 1* | 2012-2015 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2012-2017 | 1 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01101303/01 | Колпита | приток р. Беседь | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01101303/02 | Колпита | приток р. Беседь | Natural | 1* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY011014/01 | Ипуть | приток р. Сож | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | ВР | ВР | ВР |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY011014/02 | Ипуть | приток р. Сож | Natural | 2* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01101401 | Очеса | приток р. Ипуть | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01101402 | Хоропуть | приток р. Ипуть | HMWB | 4* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY011015 | Уза | приток р. Сож | Natural | 3* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р | Р | Р | Р | Р | ВР |  |  |  | Р | ХС | 2030 |
| BY011016 | Уть | приток р. Сож | Natural | 2* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 | Р | Р |  |  |  |  | ВР |  |  | ВР | ХС | 2030 |
| BY011017 | Терюха | приток р. Сож | Natural | 3* | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 | ВР |  |  | ВР |  | ВР |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY0111 | Песоченка | приток р. Днепр | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY0112 | Брагинка | приток р. Днепр | HMWB | 4* | 2012-2015 | - | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 |  |  |  |  |  | Р | ВР |  |  | ВР | ХС | 2024 |
| BY01101501 | Мильчанская канава | приток р. Уза | HMWB | 5* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | 5 | 2012-2017 | 5 | 2019-2024 | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  | Р | УС | 2030 |
| BY01081203 | Лошица (г. Минск) | приток р. Свислочь | HMWB | 4* | 2012-2015 | 3 | 2012-2017 | - | 2012-2017 | - | 2019-2024 | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  | Р | УС | 2030 |
| BY01100804 | Поросица (г.Горки) | приток р. Проня | Natural | - | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 3 | 2012-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
| BY01081301 | Сушанка (н.п.Суша) | приток р. Ольса | Natural | - | 2012-2015 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2012-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | оз.Ореховское, пгт.Ореховск (4,0 км по А 345 гр.от поселка) | Natural | - | - | 1 | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | оз.Ореховское, пгт.Ореховск (2,1 км по А 315 гр.от поселка) | Natural | - | - | 1 | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | оз.Плавно, н.п.Слобода (4,5 км по А 90 гр.от н.п.) | Natural | - | - | - | 2016-2017 | 1 | 2016-2017 | 1 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Дубровское, н.п.Раубичи (0,5 км по А 20 гр.от н.п) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Дубровское, н.п.Раубичи (4,8 км по А 65 гр.от н.п.) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Вяча, н.п.Пильница (2,4 км по А 75 гр.от населенного) | AWB | - | - | 1 | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Вяча, н.п.Пильница (1,2 км по А 55 гр.от населенного) | AWB | - | - | 2 | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Заславское, ГЭС Гонолес (0,3 км по А 294 гр.от в/п) | AWB | - | - | 1 | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Волма, н.п.Убель (в черте населенного пункта) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Петровичское, н.п.Петровичи (5,6 км по А 340 гр.от н.п.) | AWB | - | - | 2 | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Петровичское, н.п.Петровичи (3,8 км по А 355 гр.от н.п.) | AWB | - | - | 2 | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Петровичское, н.п.Петровичи (51,0 км по А 55 гр.от н.п.) | AWB | - | - | 2 | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Осиповичское, г.Осиповичи (15,0 км СЗ города) | AWB | - | - | 2 | 2016-2017 | 3 | 2016-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Осиповичское, г.Осиповичи (9,0 км СЗ города) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 3 | 2016-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Осиповичское, г.Осиповичи (6,0 км СВ города) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 3 | 2016-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Чигиринское, турбаза Грудичино (1,0 км СЗ н.п.Болоновка) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Чигиринское, турбаза Грудичино (в черте турбазы) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Чигиринское, турбаза Грудичино (0,5 км выше плотины) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 2 | 2016-2017 | 2 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |
|  | вдхр.Светлогорское, н.п. Сосновый Бор (3,0 км по А100 гр. от н.п.) | AWB | - | - | - | 2016-2017 | 3 | 2016-2017 | 3 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХС | 2024 |

# Таблица 14 - Перечень пунктов наблюдений за состоянием подземных вод на территории бассейна Днепра (за 2017 г.)

| Наименование пункта наблюдений | № скважины | Геологический индекс горизонта (комплекса) | Контролируемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Антоновский | 417 | gIId | уровенный и температурный режим |
| Антоновский | 424 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Антоновский | 425 | N1br | уровенный и температурный режим |
| Антоновский | 426 | J3k | уровенный и температурный режим |
| Бабиновский | 179 | lgIIIpz3s | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Бабичский | 69 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Бабичский | 70 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Бабичский | 73 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Бабичский | 230 | Kal+s | уровенный и температурный режим |
| Березинский I | 608 | fIIIpz3s | уровенный и температурный режим |
| Березинский I | 619 | f,lgIId-sz | уровенный и температурный режим |
| Березинский I | 610 | fIIIpz3s | уровенный и температурный режим |
| Березинский I | 620 | f,lgIId-sz | уровенный и температурный режим |
| Березинский I | 582 | fIIIpz3s | уровенный и температурный режим |
| Березинский II | 584 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Березинский II | 585 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Василевичский | 177 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Васильевский | 198 | fIIsz3s | уровенный и температурный режим |
| Васильевский | 296 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Васильевский | 297 | f,lgIId-sz | уровенный и температурный режим |
| Васильевский | 197 | fIIsz3s | уровенный и температурный режим |
| Высоковский | 1255 | fIIIpz3s | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Высоковский | 1258 | f,lgIId-sz | гидрохимические показатели, гидрохимические показатели |
| Высоковский | 1259 | D3sr | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Высоковский | 1256 | fIIIpz3s | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Гребеневский | 62 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Гребеневский | 249 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Гребеневский | 40 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Гребеневский | 41 | gIId | уровенный и температурный режим |
| Деражичский | 1362 | aIIIpz | - |
| Деражичский | 1326 | aIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Деражичский | 1328 | P2kv | уровенный и температурный режим |
| Деражичский | 1327 | K2s2-m | уровенный и температурный режим |
| Искровский | 418 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Искровский | 421 | aIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Искровский | 423 | aIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Искровский | 428 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Каничский | 1249 | Kal+s | уровенный и температурный режим |
| Каничский | 1250 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Каничский | 1251 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Каничский | 1252 | K2t | уровенный и температурный режим |
| Клюковский | 183 | lgIIIpz3s | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Литвиновичский | 397 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Литвиновичский | 399 | f,lgIbr-IId | - |
| Логойский | 571 | gIIsz | уровенный и температурный режим |
| Логойский | 606 | fIIsz3s | уровенный и температурный режим |
| Логойский | 607 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Логойский | 618 | f,lgIId-sz | уровенный и температурный режим |
| Минский | 343 | fIIsz3s | уровенный и температурный режим |
| Минский | 344 | fIIsz3s | уровенный и температурный режим |
| Минский | 312 | gIIsz | уровенный и температурный режим |
| Минский | 313 | gIIsz | уровенный и температурный режим |
| Минский | 345 | gIIsz | уровенный и температурный режим |
| Михайловский | 601 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Михайловский | 624 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Михайловский | 623 | K2s | уровенный и температурный режим |
| Михайловский | 616 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Михайловский | 602 | laIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Новолучевский | 392 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Новолучевский | 393 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Новолучевский | 395 | f,lgIbr-IId | - |
| Новолучевский | 396 | aIIIpz | уровенный и температурный режим |
| Остерский | 266 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Остерский | 265 | K2t | уровенный и температурный режим |
| Поддобрянковский | 51 | P3hr | уровенный и температурный режим |
| Поддобрянковский | 52 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Проскурнинский | 429 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Проскурнинский | 412 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Проскурнинский | 413 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Проскурнинский | 430 | P2kv | уровенный и температурный режим |
| Проскурнинский | 431 | K2s | уровенный и температурный режим |
| Сверженьский | 401 | aIV | уровенный и температурный режим |
| Сверженьский | 403 | gIId | уровенный и температурный режим |
| Сверженьский | 404 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим |
| Старокойтинский | 195 | gIIsz | уровенный и температурный режим |
| Старокойтинский | 298 | f,lgIbr-IId | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Старокойтинский | 299 | f,lgIId-sz | уровенный и температурный режим |
| Хоновский | 100 | gIIsz | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Хоновский | 103 | aIV | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Хоновский | 104 | gIIsz | уровенный и температурный режим |
| Хоновский | 101 | f,lgIId-sz | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |
| Хоновский | 109 | gIIsz | уровенный и температурный режим |
| Хоновский | 110 | gIIsz | уровенный и температурный режим |
| Хоновский | 111 | f,lgIId-sz | уровенный и температурный режим |
| Хоновский | 114 | aIV | уровенный и температурный режим, гидрохимические показатели |

## Таблица 14.1 - Перечень пунктов мониторинга подземных вод на территории бассейна Днепра

| № п/п | Наименование поста | Местонахождение | Количество скважин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | грунтовые воды | артезианские воды |
| 1 | Антоновский | Гомельская область | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Бабиновский | Витебская область | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Бабичский | Гомельская область | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Березинский I | Витебская область | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Березинский II | Витебская область | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Василевичский | Гомельская область | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Васильевский | Минская область | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Высоковский | Витебская область | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Гребеневский | Гомельская область | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Деражичский | Гомельская область | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Искровский | Гомельская область | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Каничский | Могилевская область | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Клюковский | Витебская область | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Литвиновичский | Гомельская область | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Логойский | Минская область | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Минский | Минская область | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Михайловский | Гомельская область | 5 | 2 | 3 |
| 18 | Новолучевский | Гомельская область | 4 | 3 | 1 |
| 19 | Остерский | Могилевская область | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Поддобрянковский | Гомельская область | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Проскурнинский | Гомельская область | 5 | 2 | 3 |
| 22 | Сверженьский | Гомельская область | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Старокойтинский | Минская область | 3 | 1 | 2 |
| 24 | Хоновский | Могилевская область | 8 | 6 | 2 |
|  | Итого: |  | 85 | 44 | 41 |

## Таблица 14.2- Основные сведения по эксплуатации подземных вод на групповых водозаборах бассейна Днепра

| Артезианский бассейн | Речной бассейн | Область | Район | Город | Название водозабора | Индекс эксплуатируемого горизонта | Водоотбор, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Оршанский | Орша | Северный | D |  |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Оршанский | Орша | Елиново | D3sr |  |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Оршанский |  | Парковый | D3sr | 1400 |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Оршанский |  | Южный | D3sr | 30500 |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Оршанский |  | Оршица | Dst+ln + D3sr | 9500 |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Оршанский |  | Липки | D |  |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Оршанский |  | Западный | D |  |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Толочинский | Толочин | Катужино | D2st | 2400 |
| Оршанский | Днепр | Витебская | Оршанский | Барань | Барань | Dst+ln |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский | ГОМЕЛЬ | Один. скв. | Kal+s-P | 10800 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский | ГОМЕЛЬ | Кореневский | Kal+s | 6500 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский | ГОМЕЛЬ |  | K+J | 7500 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | Кореневский-2 | P |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | Центральный | Kal+s+K2(t-m) | 12300 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | Сож | K2(t-m) | 5200 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | Ипуть | K2(t-m) |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | Ю-З | Kap+K1 | 6000 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | Бобовичский | P |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | Северный | K |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | НовоБелицкий | K |  |
| Прибалтийский | Днепр | Гомельская | Гомельский |  | Уза | Kap+K1 |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Речицкий | Речица | Унорица | alV | 1000 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Речицкий | Речица | Главный | Pkn+hr | 3500 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Речицкий |  | Южный | Pkn+hr | 4500 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Речицкий |  | Озерщина | Kal+s1 | 6400 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Речицкий |  | Центральный | P+K |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Речицкий |  | Микрорайон2 | P+K |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Жлобинский | Жлобин | Малевичи | f,lgl-ll |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Жлобинский | Жлобин | Городской | Kal+s1 | 3900 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Жлобинский |  | Лебедевка | Kal+s1 | 1000 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Жлобинский |  | Лебедевк2 | D3f | 17000 |
| Оршанский | Днепр | Гомельская | Рогачевский | Рогачев | Скв.№38 | K2s1 | 1400 |
| Оршанский | Днепр | Гомельская | Рогачевский | Рогачев | Вишенка | K2s1 | 2500 |
| Оршанский | Днепр | Гомельская | Рогачевский | Рогачев | Рог-й Мол.-кон. Ком | Kal+s | 3000 |
| Оршанский | Днепр | Гомельская | Рогачевский | Рогачев | Щибрин | K2s1 |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Жлобинский | Стрешин | Стрешин | Kal+s1 |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Светлогорский | Светлогорск | Страковичи | Pkn-hr | 14400 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Светлогорский | Светлогорск | Боровики | Pkn-hr+f,lglbr-lld | 4700 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Светлогорский | Светлогорск | Васил-ая ГРЭС | f,lglbr-lld |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Светлогорский | Светлогорск | Скв.№26 |  | 400 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Лоевский | Лоев | Казероги | Pkn+bc + Kal+s | 1200 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Добрушский | Добруш | Костюковский | P |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Добрушский | Добруш | Марьино | Kal+s1 | 700 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Речицкий | Василевичи | Василевич | P |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Речицкий | Василевичи | Василевичи-2 |  |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Светлогорский | Паричи | Высокий Полк | P+Q | 200 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Гомельский | Тереховка | Грушевка | P | 500 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Ветковский | Ветка | Первомайский | Kal+s | 2000 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Чечерский | Чечерск | Малынычи | Kal+s1 | 1200 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Кормянский | Корма | Семеновка | Kal+s1 | 2400 |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Ветковский | Светиловичи | Березовка | Kal+s |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Буда-Кошелевский | Уваровичи | Уза | Kal+s |  |
| Припятский | Днепр | Гомельская | Буда-Кошелевский | Буда-Кошелево | Лесной-5 | K2s | 1500 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский | МИНСК | Один.скв. | Q | 19000 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский | МИНСК | Один.скв. | PR | 3000 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Зеленовка | f,lglld-sz | 20250 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Зеленовка | Vvd | 300 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Новинки | f,lglld-sz | 52100 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Новинки | Vvd | 1050 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Петровщина | f,lglld-sz | 3860 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Петровщина | Vvd |  |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Дражня | f,lglld-sz | 34500 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Дражня | Vvd | 500 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Боровляны | f,lglld-sz | 37700 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Боровляны | Vvd |  |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Островы | Q | 31600 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Волма | f,lglld-sz | 50600 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Вицковщина | Q | 28900 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Вицковщина | PR | 5660 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | ВодопойСеверный | f,lglld-sz | 25200 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | ВодопойЮжный | f,lglld-sz | 15400 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Фелицианово | f,lglld-sz | 26500 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | ЗеленыйБор | f,lglld-sz | 16830 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Сосны | f,lglld-sz |  |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Шеметово | Q | 500 |
| Припятский | Днепр | Минская | Минский |  | Вязынка | Q+D+PR |  |
| Припятский | Днепр | Минская | Червеньский |  | Медведня | f,lglld-sz |  |
| Припятский | Днепр | Минская | Марьиногорский |  | Междуречье | f,lglld-sz |  |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Залужье | Q |  |
| Оршанский | Днепр | Минская | Минский |  | Заречье | Q |  |
| Оршанский | Днепр | Минская | Жодинский |  | Заберезовский | f,lglld-sz |  |
| Оршанский | Днепр | Минская | Борисовский | Борисов | Неманица | f,lglbr-lld | 16700 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Борисовский |  | Лядище | f,lglld-sz | 5600 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Борисовский |  | Гливин | f,lglbr-lld |  |
| Оршанский | Днепр | Минская | Борисовский |  | Один скв. | f,lglbr-lld | 7800 |
| Оршанский | Днепр | Минская | Борисовский |  | Пчельник | D2st |  |

Таблица 15 –Перечень поверхностных водных объектов,  предоставленных в обособленное водопользование в 2017 году

| Наименование водного объекта | Наименование водопользователя | Решение местного исполнительного и распорядительного органа | Срок обособленного водопользования | Цели водопользования | Протяженность участка водотока, предоставленного в обособленное водопользование, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |
| Пруд Дружба | ООО «Гомельтранефть Дружба» | Государственный акт ГА от 14.10.2013 № 0021453, кадастровый номер 323500000003000324 | постоянное пользование | промышленные нужды | - |
| Пруд Прудок | Государственный комитет пограничных войск, в/ч 1242 | Государственный акт ГА от 14.10.2013 № 0021453, кадастровый номер 323583200014000029 | постоянное пользование | противопажарные нужды | - |
| Минская область |
| Пруд ООО «Природа Люкс» | ООО «Природа Люкс» | Решение Минского облисполкома от 26.03.2004 №238 Свидетельство госрегистрации земельного участка от 31.03.2010 №601/1112-1400 | - | организация спортивной рыбалки | - |
| Водохранилище Крылово | УП «Минскводоканал» | Решение Минского районного исполнительного комитета от 20.02.2008 №936 | до 20.02.2033 года, на 25 лет | Питьевое водоснабжение г. Минска | Площадь зеркала при НПУ 339 га |
| Пруд Поплавы | ГУ «Дипсервис» | Решение Минскогорайисполкома от 23.11.2015 №7537 Государственный акт от 25.11.2015г. №1 | 01.11.2040 г. | рекреационные цели | - |
| Река Свислочь BY010812 | ООО «Рыболовная база «Птичь» | Решение Минскогорайисполкома от 16.12.2010 №311 | по прекращению права на земельный участок | рыбное хозяйство | - |
| Пруды Рыбхоз «Изобелино» | Рыбхоз «Изобелино» РУП «Институт рыбного хозяйства НАН РБ» | - | - | - | - |
| Пруды | ОАО «Рыбхоз «Грицево» | - | - | - | - |
| Без названия (пруд охладитель МТЭЦ-5) | РУП «Минскэнерго» | Государственный акт на земельный участок ГК №0020158 решение Пуховичского РИК от 12.11.2003 №1636 | постоянное пользование | для энергетических нужд Минской ТЭЦ-5 | - |
| Без названия пруд | РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» | Решение Смолевичского районного исполнительного комитета от 26.10.2006 №2848 | - | для иных нужд (для производства киносъемок (натурной площадки) | - |
| Без названия пруд | РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» | Решение Смолевичского районного исполнительного комитета от 24.02.2009 №162 | - | для иных нужд (для производства киносъемок (натурной площадки) | - |
| Река Усса BY010811 | Участок «Хотово» филиала «Племптицерепродуктор «Бройлер» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» | - | - | - | - |
| Пруды ОАО «Рыбхоз «Волма» | ОАО «Рыбхоз «Волма» | Решение Червенского районного исполнительного комитета 28.07.2005 №805 Свидетельство о госрегистрации права постоянного пользования земельными участками 2012 №615/211-10172 | по окончании права пользования земельными участками | ведение товарного сельского хозяйства | - |
| Могилевская область |
| Пруд | ОАО «Могилевский ремонтный завод» | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 28.07.1988 №258 | - | рыбоводство | - |

*-по представленной информации Гомельским, Могилевским облисполкомами в 2017 году поверхностные водные объекты в обособленное водопользование не передавались.

# Таблица 16 – Перечень поверхностных водных объектов, предоставленных в аренду для рыбоводства за 2017 год

| Наименование водного объекта | Наименование арендатора | Решение местного исполнительного и распорядительного органа | Срок аренды | Цели водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |
| Докшицкий район |
| Озеро Сервечь Not identifed | КУП "Докшицкое ПМС" | Решение Докшицкого райисполкома от 29.06.2007 № 24 | 01.08.2018 | промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Межужол Not identifed | КУП "Докшицкое ПМС" | Решение Докшицкого райисполкома от 29.06.2007 № 24 | 01.08.2018 | промысловое и платное любительское рыболовство |
| Пруд Комайский Not identifed | Учреждение Докшицкая РОС РГО БООР | Решение Докшицкого райисполкома от 14.06.2011 № 58 | 13.06.2021 | Рыбоводство |
| Дубровенский район |
| Пруд Быстриевка Not identifed | ИП Курпатов И.Н. | Решение Дубровенского районного Совета депутатов от 28.06.2013 №175 | 01.07.2018 | Рыбоводство |
| Лепельский район |
| Озеро Сокольское Not identifed | ОДО "ЛебурХантФиш" | Решение Лепельского районного Совета депутатов от 25.06.2013 г. № 184 | 05.06.2043 г. | платное любительское рыболовство |
| Озеро Несино Not identifed | ООО "Автопромсервис" | Решение Лепельского районного Совета депутатов от 04.04.2013 г. № 178 | 08.04.2023 г. | платное любительское рыболовство |
| Озеро Островно Not identifed | ЗАО "Евроэкосервис" | Решение Лепельского районного Совета депутатов от 24.12.2013 г. № 207 | 27.12.2038 г. | промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Заруженье Not identifed | ЗАО "Евроэкосервис" | Решение Лепельского районного Совета депутатов от 24.12.2013 г. № 207 | 27.12.2038 г. | промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Сверзно Not identifed | ООО "Янтарный берег" | Решение Лепельского районного Совета депутатов от 09.12.2005 г. № 36 | 26.12.2031 г | платное любительское рыболовство |
| Озеро Негризо Not identifed | ЛКУП МС "Лепельское ПМС" | Решение Лепельского районного Совета депутатов от 15.12.2006 г. № 97 | 20.12.2016 г. | промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Чересово Not identifed | СП "Трансвико" ЗАО | Решение Лепельского районного Совета депутатов от 06.10.2008 г. № 29 | 06.10.2018 г. | платное любительское рыболовство |
| Озеро Долгое Not identifed | ГЛХУ "Лепельский лесхоз" | Решение Лепельского районного Совета депутатов от 29.06.2010 г. № 15 | 12.06.2020 г | промысловое рыболовство |
| Озеро Береща Not identifed | ОАО "ПМК-83 Водстрой" | Решение Витебского облисполкома от 13.03.2015 г. № 165 | 6.03.2025 г. | промысловое и платное любительское рыболовство |
| Оршанский район |
| Озеро Кузмено Not identifed | БООР | Решение Оршанского райисполкома от 27.07.2008 № 97 | 27.07.2018 | Любительское рыболовство |
| Озеро Куровское Not identifed | БООР | Решение Оршанского райисполкома от 27.07.2008 № 97 | 27.07.2018 | Любительское рыболовство |
| Озеро Бородулинское Not identifed | ГЛХУ "Оршанский лесхоз" | Решение Оршанского райисполкома от 06.08.2015 № 6/2015 | 05.08.2030 | промысловое и любительское рыболовство |
| Ушачский район |
| Озеро Звонь Not identifed | ООО "Звонь" | Решение Ушачского райисполкома от 15.06.2016 от 15.12.2006 | 14.12.2016 | Промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Матырино Not identifed | ЧТУП "ТехноКрас" | Решение Ушачского райисполкома от 27.03.2008 | 26.03.2018 | Промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Солонец Not identifed | ЧТУП "ТехноКрас" | Решение Ушачского райисполкома от 27.03.2008 | 26.03.2018 | Промысловое и платное любительское рыболовство |
| Пруд Жары Not identifed | Ушачская РОС РГОО "БООР" | Решение Ушачского райисполкома от 15.06.2010 | 14.06.2020 | Для ведения рыбоводства |
| Пруд Старое село Not identifed | Ушачская РОС РГОО "БООР" | Решение Ушачского райисполкома от 27.03.2010 | 14.06.2020 | Для ведения рыбоводства |
| Пруд Вацлавово Not identifed | Ушачская РОС РГОО "БООР" | Решение Ушачского райисполкома от 27.03.2010 | 14.06.2020 | Для ведения рыбоводства |
| Пруд Отолово Not identifed | ООО "ФишплюсТур" | Решение Ушачского райисполкома от 26.07.2012 | 25.07.2017 | Промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Паульское Not identifed | ЧТУП "Асланов и К" | Решение Витебского облисполкома от 26.11.2014 №726 | 26.11.2024 | Промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Туросы Not identifed | К(Ф)Х "ЛитАЛ" | Решение Витебского облисполкома от 03.06.2015 | 02.06.2025 | Промысловое и платное любительское рыболовство |
| Озеро Березовское Not identifed | ОДО "Гермес Сервис" | Решение Витебского облисполкома от 16.12.2015 | 15.12.2025 | Промысловое и платное любительское рыболовство |
| Гомельская область |
| Брагинский район |
| Участок реки Днепр (от створного знака 131 вверх по течению до створного знака 141) BY01/07 | ООО «Велендем» | Решение Гомельского облисполкома от 14.09.2017 №838 | 25 лет | Для рыбоводства |
| Озеро Соболевское Not identifed | КФХ Бридуна С.И. | Решение Брагинского районного Совета депутатов от 29.03.2017 № 108 | 20 лет | Товарное рыболовство и рыбоводство в рекреационных целях |
| Буда-Кошелевский район |
| Водоем вблизи н.п. Ивольск Not identifed | ООО "СанЭкспоБел" | Решение Буда-Кошелевского районного Совета депутатов от 30.11.2015 №50 | 5 лет | Для рыбоводства |
| Водоем вблизи н.п. Еленец Not identifed | КХ Мочальника И.П. | Решение Буда-Кошелевского районного Совета депутатов от 16.08.2016 №78 | 5 лет | Для рыбоводства |
| Водоем вблизи н.п. Красное Знамя Not identifed | КМУП "Буда-Кошелевское ПМС" | Решение Буда-Кошелевского районного Совета депутатов от 27.09.2012 №128 | 20 лет | Для рыбоводства |
| Водоем вблизи агрогородка Дуравичи Not identifed | ООО "АгроМарин" | Решение Буда-Кошелевского районного Совета депутатов от 05.11.2012 №130 | 5 лет | Для рыбоводства |
| Водоем вблизи н.п. Колос Not identifed | ИП Трофимович Д.В. | Решение Буда-Кошелевского районного Совета депутатов от 29.12.2016 №99 | 5 лет | Для рыбоводства |
| Ветковский район |
| Искусственный водоем возле н.п. Перелевка Not identifed | ФХ «Дельфин и Русалка» | Решение Ветковского РИК от 29.05.2009 №104 | 18 лет | Для рыбоводства |
| Водный объект, расположенный вблизи упраздненного н.п. Амельное Not identifed | ОАО «Глыбовский лес» | Решение Ветковского РИК от 30.07.2014 №13 | 25 лет | Для рыбоводства, производства товарной рыбы, организации платного любительского лова |
| Искусственный водный объект вблизи н.п. Федоровка Not identifed | КФХ Пархоменко В.И. | Решение Ветковского РИК от 13.05.2016 № 61 | 15 лет | Для рыбоводства, производства товарной рыбы, организации платного любительского лова |
| Искусственный водный объект вблизи н.п. Федоровка Not identifed | ООО «ВеткаСтрой» | Решение Ветковского РИК от 12.07.2013 № 137 | 25 лет | Для рыбоводства, производства товарной рыбы, организации платного любительского лова и предоставления туристических услуг в сфере агроэкотуризма |
| Пруд «Присно» Not identifed | КДУП МС "Ветковское ПМС" | Решение Ветковского РИК от 09.07.2012 №96 | 15 лет | Для рыбоводства, производства товарной рыбы, организации платного любительского лова и предоставления туристических услуг в сфере агроэкотуризма |
| Искусственный водный объект (пруд) у н.п.Железники Not identifed | ИП "Брикбилд" | Решение Ветковского РИК от 15.09.2017 №139 | 5 лет | Для рыбоводства, производства товарной рыбы, организации платного любительского лова и предоставления туристических услуг в сфере агроэкотуризма |
| Гомельский район |
| Пруд, расположенный вблизи н.п. Рандовка Not identifed | КСУП "Комбинат "Восток" | Решение Гомельского РИК от 23.12.2008 №126 | 10 лет | Для рыбоводства и предоставления услуг, связанных с рыбоводством |
| Водохранилище Годичевское Not identifed | ОАО "Знамя Родины" | Решение Гомельского РИК от 14.11.2008 №114 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Водохранилище у н.п. Михайловск Not identifed | ОДО "Строительная компания СНД" | Решение Гомельского РИК от 28.09.2010 №45 | 25 лет | Для рыбоводства |
| Водохранилище Марковичское Not identifed | РГОО "БООР" | Решение Гомельского РИК от 21.06.2013 №251 | 25 лет | Для рыбоводства и предоставление услуг, связанных с рыбоводством |
| Пруд, расположенный в 1,5 км от н.п. Старая Белица Not identifed | ООО «Барский край» | Решение Гомельского РИК от 13.03.2017 № 142 | 24 года | Для товарного рыбоводства, рыбоводства в рекреационных целях |
| Пруд вблизи н.п. Осовцы Not identifed | КФХ «Осовское» | Решение Гомельского РИК от 15.09.2017 №172 | 24 года | Для товарного рыбоводства, рыбоводства в рекреационных целях |
| Пруд вблизи н.п. Головинцы Not identifed | КСУП «Тепличное» | Решение Гомельского РИК от 27.11.2017 №190 | – | – |
| Пруд, расположенный в 20 м юго-восточнее н.п. Городок Not identifed | ООО «Прованстур» | Решение Гомельского РИК от 27.03.2017 №184 | – | Для рыбоводства в рекреационных целях |
| Обводненный карьер (озеро Чернецкое), вблизи н.п. Чкалово Not identifed | ОАО «СервисАльянс» | Решение Гомельского РИК от 28.12.2017 №197 | 24 года | Для рыбоводства в рекреационных целях |
| Участок р. Сож от устья р. Уза вниз по течению до автомобильного моста автотрассы М-8, озеро Узкое BY0110/02 | ОАО «СервисАльянс» | Решение Гомельского РИК от 21.09.2017 №857 | 25 лет | Промысловый лов рыбы |
| Участок р. Сож от автомобильного моста автотрассы М-8 вниз по течению до входа в оз. Глушец, оз. Чернецкое By0110/02 | ОАО «СервисАльянс» | Решение Гомельского РИК от 05.03.2016 №172 | 25 лет | Промысловый лов рыбы, организация платного любительского рыболовства |
| Участок р. Сож от перевального знака №39 вниз по течению до впадения озера Голова в р. Сож, включая протоку (вход) в озеро Голова, озеро Голова, озеро Осовское, озеро Святогорша BY0110/02 | ФХ «АкваКвант» | Решение Гомельского РИК от 01.03.2016 №164 | 25 лет | Промысловый лов рыбы, организация платного любительского рыболовства |
| Участок р. Сож от входа в озеро Глушец до н.п. Новые Терешковичи, озеро Ореховня, озеро Глушец, Федоровская забока BY0110/02 | ЧТУП «Рыбсервис» | Решение Гомельского РИК от 25.06.2009 №154; Решение Гомельского РИК от 29.09.2011 №134 | 25 лет | Промысловый лов рыбы |
| Участок р. Сож от озера Катча до Шарпиловской забоки, озеро Сосницкое BY0110/02 | ЧТУП «Рыбсервис» | Решение Гомельского РИК от 25.06.2009 №154 | 25 лет | Промысловый лов рыбы |
| Участок р. Сож от н.п. Новые Терешковичи до входа в озеро Катча, озеро Казара, озеро Кажиево, озеро Яма BY0110/02 | ЧТУП «Рыбсервис» | Решение Гомельского РИК от 25.06.2009 №154 | 25 лет | Промысловый лов рыбы |
| Участок р. Сож от устья р. Ипуть до залива Дрец, озеро-затон Володькино BY0110/02 | КХ Кукса М.Т. | Решение Гомельского РИК от 08.06.2016 №.463 | 25 лет | Промысловый лов рыбы, организация платного любительского рыболовства |
| Участок р. Сож от границы с Ветковским районом до залива Дрец, вниз по течению BY0110/02 | КХ Кукса М.Т. | Решение Гомельского РИК от 21.09.2017 №.858 | 25 лет | Промысловый лов рыбы, организация платного любительского рыболовства |
| Река Сож от Шарпиловской затоки в д.Шарпиловка до границы с Лоевским районом, урочище Холодное, озеро Черное BY0110/02 | ОДО "Ремона" | Решение Гомельского РИК от 21.09.2012 № 207 | 25 лет | Промысловый лов рыбы |
| Участок р. Сож от границы с городской чертой г. Гомеля вниз по течению до перевального знака №139 (перекат Ракова Лоза 3), озеро Корчевье, Севруковский старик BY0110/02 | ФХ «Осовское» | Решение Гомельского РИК от 16.11.2017 №.1033 | 25 лет | Промысловый лов рыбы, организация платного любительского рыболовства |
| Водохранилище Кравцовское BY0110/02 | ЧТУП "Рыбсервис" | Решение Гомельского РИК от 29.06.2012 № 199 | 25 лет | Для рыбоводства |
| Пруд вблизи н.п. Залипье BY0110/02 | ИП Кулицкий | Решение Гомельского РИК от 15.06.2017 № 154 | 24 года | Для рыбоводства в рекреационных целях |
| Добрушский район |
| Водный объект – пруд-копань, расположенный вблизи н.п. Леонтьево Not identifed | Учреждение «Добрушская районная организационная структура РГОО "БООР" | Решение Добрушского районного Совета депутатов от 05.02.2015 №58 | 20 лет | Для рыбоводства |
| Искусственный водный объект, расположенный севернее н.п. Завидовка Not identifed | ОАО «Завидовское» | Решение Добрушского районного Совета депутатов от 20.06.2016 №118 | 20 лет | Для рыбоводства |
| Жлобинский район |
| Участки р. Днепр с пойменными водоемами BY01/05 | ЧНПУП "ВИС и К" | Решение Жлобинского районного Совета депутатов от 26.12.2013 №208 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Участок р. Днепр BY01 | ГПУ "Республиканский ландшафтный заказник "Смычок" | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 21.08.2015 №736 | 25 лет | Для рыбоводства |
| Участок р. Днепр с водоемами BY01/05 | Учреждение «Жлобинская районная организационная структура РГОО "БООР" | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 23.03.2016 №221; доп. соглашение №1 от 15.12.2017 согласно решения Гомельского областного исполнительного комитета от 26.04.2017 №364 расторгнут договор аренды | На 1 год с 08.06.2016 по 15.12.2017 | Ведение рыболовного хозяйства путем промыслового лова рыбы и организации платного любительского рыболовства |
| Кормянский район |
| Водный объект, расположенный возле н.п. Вознесенск Not identifed | ФХ "Литвиновы криницы" | Решение Кормянского РИК от 22.08.2008 № 67 | 25 лет | Для рыбоводства |
| Водный объект, расположенный возле н.п. Коротьки Not identifed | КСУП "Совхоз Кормянский" | Решение Кормянского РИК от 26.07.2013 № 112 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Озеро Сырское, гп. Корма Not identifed | Гомельская областная организация РГОО «Белорусское республиканское общество спасения на водах» | Решение Кормянского РИК от 13.06.2017 № 115 | 5 лет | Для рыбоводства |
| Водный объект, расположенный возле н.п. Литвиновичи Not identifed | ФХ «Березовый берег» | Решение Кормянского РИК от 13.06.2017 № 114 | 5 лет | Для рыбоводства |
| Речицкий район |
| Участок р. Березина от границы Речицкого района (н.п. Добужа) вниз по течению до устья р. Березина в месте впадения в р. Днепр, с прилегающими пойменными водоемами (озеро Глушец, озеро Старик, озеро Белый Берег, озеро Глушецкое, озеро Коровицкое, озеро Старик Осинки, озеро Горвальский старик) BY0108/05 | ООО «Основной инстинкт плюс» | Решение Гомельского облисполкома от 15.08.2016 №733 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Участок р. Днепр от ж/д моста до выхода из озера Грановский старик и прилегающие пойменные водоемы BY01/05/06 | ФХ «Горвальское», глава ФХ – Галькевич И.Л. | Решение Гомельского облисполкома от 18.08.2015 №733 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Участок р. Днепр с прилегающими пойменными водоемами (озеро Вир, озеро Глыбовское, озеро Хотемля) в границах – от устья р. Березина вниз по течению до газопровода, расположенного в 500 м вверх по течению от н.п. Унорица BY01/05/06 | ФХ «Горвальское» | Решение Гомельского облисполкома от 21.09.2017 №855 | 15 лет | Для рыбоводства |
| Участок р. Днепр с прилегающими пойменными водоемами в границах от створного знака №97 до административной границы Речицкого и Лоевского районов у н.п. Чаплин BY01/05/06/07 | ФХ «Сыч», глава ФХ – Сыч В.Г. | Решение Гомельского облисполкома от 30.03.2017 №267 | 25 лет | Для рыбоводства |
| Участок р. Днепр с прилегающими пойменными водоемами в границах от выхода р. Днепр из озера «Грановский старик» до створного знака № 97 BY01/05/06/07 | ФХ «СтароКрасное», глава ФХ – Шатон О.В. | Решение Гомельского облисполкома от 24.07.2015 №635 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Пруд, расположенный у н.п. Тишковка и н.п. Красная Дуброва Not identifed | ИП Дейкун В.О. | Решение Речицкого районного Совета депутатовот 28.12.2016 №129 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Рогачевский район |
| Пруд Ходосовичи Not identifed | ООО "Гермес-А" | Решение Рогачевского РИК от 30.06.2017 №145 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Пруд-копань Not identifed | ИП Ананчиков С.В. | Решение Рогачевского РИК от 30.08.2016 №84 | 5 лет | Для рыбоводства |
| Пруд Юдичи Not identifed | УП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси» | Решение Рогачевского РИК от 30.09.2016 №91 | 5 лет | Для рыбоводства |
| Светлогорский район |
| Водохранилище Светлогорское Not identifed | КДУП МС «Светлогорское ПМС» | Решение Светлогорского районного Совета депутатов от 03.06.2011 № 81 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Река Березина BY0108/05 | ГПУ "Заказник республиканского значения "Выдрица" | Решение Светлогорского районного Совета депутатов от 23.11.2011 № 113 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Река Березина BY0108/05 | СДУП «Михайловское-Агро» | Решение Гомельского облисполкома от 18.05.2016 №409 | 10 лет | Для рыбоводства |
| Чечерский район |
| Водный объект, расположенный на расстоянии 50 м севернее от н.п. Репища Not identifed | ФХ Аксенов А.П. | Решение Чечерского РИК от 31.07.2017 № 128 | 25 лет | Для рыбоводства |
| Водный объект, расположенный на расстоянии 300 м южнее агрогородка Мотневичи Not identifed | ИП Горбачев В.В. | Решение Чечерского РИК от 31.07.2017 № 129 | 25 лет | Для рыбоводства |
| Минская область |
| Березинский район |
| Пруд Not identifed | ООО "ОМА" | Решение Березинского райисполкома от 09.07.2007 № 535 | 09.07.2017 | интенсивное рыболовство |
| Борисовский район |
| Озеро Святое Not identifed | ЧУП "Святое озеро" | Борисовский районный Совет депутатов от 26 апреля 2007 г. № 34, в редакции от 23.08.2007 № 71 | 29.02.2018 | для рыбоводства |
| Пруд "Брод " Not identifed | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Коляныч" (Терлецкий Н.В.) | Борисовский районный Совет депутатов от 26 апреля 2007 г. № 34, в редакции от 23.08.2007 № 71 | 22.05.2032 | для рыбоводства |
| Пруд Not identifed | Фермерское хозяйство "Светлый берег" (Долгопалец М.А.) | Борисовский районный Совет депутатов от 28 июня 2013 г. № 236 | 24.07.2038 | для рыбоводства |
| Крупский район |
| Пруд Гута Not identifed | «Крупская РОС «РГОО «БООР» | Решение Крупского районного Совета депутатов от 20.02.2009 г. № 96 | 07.02.2021 | организация рыбоводства и оказания платных услуг населению |
| Водохранилище Игрушка Not identifed | ОАО «МайскоеАгро» | Решение Крупского районного Совета депутатов от 08.11.2011 г. № 84 | 15.11.2021 | организация рыбоводства и оказания платных услуг населению |
| Пруд Пересика Not identifed | ОАО «Старосельское» | Решение Крупского районного Совета депутатов от 08.11.2011 г. № 83 | 15.11.2021 | организация рыбоводства и оказания платных услуг населению |
| Пруд Слобода Not identifed | ОАО «Холопеничи» | Решение Крупского районного Совета депутатов от 06.06.2012 г. № 110 | 11.06.2022 | организация рыбоводства и оказания платных услуг населению |
| Озеро Худовец Not identifed | ГЛХУ «Крупский лесхоз» | Решение Крупского районного Совета депутатов от 06.08.2010 г. № 20 | 06.08.2020 | Ведение промыслового рыболовства и организации платного любительского рыболовства |
| Озеро Обида Not identifed | ОАО «Кленовичи» | Решение Крупского районного Совета депутатов 14 ноября 2012 г. № 129 «О внесении изменений в Решение Крупского районного Совета депутатов от 16 августа 2011 г. № 74» | 06.11.2012 | Ведение промыслового рыболовства и организации платного любительского рыболовства |
| Озеро Селява Not identifed | ГПУ «Заказник республиканского значения «Селява» | Решение Крупского районного Совета депутатов от 13.11.2013 г. № 57 | 13.11.2013 | ведение промыслового рыболовства и организации платного любительского рыболовства |
| Логойский район |
| Пруд Not identifed | ООО «Логойскнерудресурс» | Решение Логойского районного Совета Депутатов ноября 2011 № 73 | 2022 | ведение рыболовного хозяйства путем рыбоводства и предоставления услуг населению |
| Пруд Not identifed | частное производственно-торговое унитарное предприятие «Черняховский-Экотур) | Решение Логойского районного Совета Депутатов 11 ноября 2011 г. № 95 | 2036 | рыбоводство и предоставления услуг населению |
| Пруд Лесное озеро Not identifed | Республиканское унитарное предприятие «Республиканский горнолыжный центр «Силичи» | Решение Логойского районного Совета Депутатов 7 мая 2010 г. № 9 | 2020 | для рыбоводства |
| Пруд Not identifed | частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Логойское охотничье-рыболовное хозяйство «Маковза» | Решение Логойского районного Совета Депутатов от 30 декабря 2011 г. № 105 | 2022 | для рыбоводства |
| Пруд Not identifed | ООО «Корус Лэнд Бел» | Решение Логойского районного Совета Депутатов от 2009 г. № 172 | 2019 | для рыбоводства |
| Пруд Not identifed | ООО «СНБ-Агро» | Решение Логойского районного Совета Депутатов от 11 декабря 2007 г. № 47 | 2018 | для рыбоводства |
| Пруд Not identifed | частное торговое унитарное предприятие «Карпмастер» | Решение Логойского районного Совета Депутатов от 5 октября 2009 г. № 207 | 2019 | для рыбоводства |
| Пруд Not identifed | частное производственное унитарное предприятие «Выбава» | Решение Логойского районного Совета депутатов от 28 декабря 2012 г. № 162 | 2023 | для рыбоводства и других целей |
| Пруд Not identified | ГЛХУ «Логойский лесхоз» | Решение Логойского районного Совета Депутатов от 11 декабря 2007 г. № 56 | 2018 | для рыбоводства и предоставления услуг населению |
| Пруд Not identifed | крестянское (фермерское) хозяйство «Цнянские экопродукты» | Решение Логойского районного Совета Депутатов от 28 декабря 2012 г. № 161 | 2023 | для рыбоводства и других целей |
| Пуховичский район |
| Пруд 43 га вблизи д. Загай Not identifed | КФХ «Юницкого» | Решение сессииПуховичского райсоветадепцтатов № 140от 06.06.2017 г. |  | Для рыбоводства в рекреационных целях |
| Пруд Ковалевичи Not identifed | ОДО "ФаворитГранд" | №191 от 31.12.2013 | 02.01.2024 | рыбоводство и предоставление услуг населению, связанных с рыбоводством |
| Озеро Сергеевичское и разливы Not identifed | ОДО "ФаворитГранд" | №835 от 22.09.2015 | …09.2025 | платное любительское рыболовство |
| Смолевичский район |
| Озеро Великое Not identifed | Учреждение Мсинская областная организационная структура" Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов" | Решение Смолевичского районного Совета депутатов №147 от 29.09.2009г. | 28.09.2034 | для организации промыслового и платного любительского рыболовства |
| Водохранилище Черницкое Not identifed | общество с дополнительной ответственностью "Агростройсервис" | Решение Смолевичского районного Совета депутатов №____ от 26.03.2010г. № | 25.03.1935 | для прудово-рыбоводческогохозяйства и развития агроэкотуризма |
| Водохранилище Дубровское Not identifed | Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Озерицкий-Агро" | Решение Минского областного Совета депутатов от 30.10.2009г. №220 | 29.10.2019 | для ведения рыболовного хозяйства путем промыслового лова рыбы и платного любительского рыболовства |
| Безымянный пруд Not identifed | Коллективное фермерское хозяйство "Прудовое" | Решение Смолевичского районного Совета депутатов от 09.09.2008г. №97 | 08.09.2033 | для развития агро и сельского туризма и для предоставления услуг населению |
| Пруд. 10,9 га, вблизи аг. Слобода Not identifed | Колхозно-фермерское хозяйство «Смол-Агро» | Решение Смолевичского районного Совета депутатов от 03.02.2017г. №128 |  | товарное рыбоводствои рыбоводство в рекреационных целях |
| Червенский район |
| Пруд Not identifed | Учреждения "Червенская районная организационная структура "РГОО "БООР" | Решение Червенского районного Совета депутатов №102 от 6.05.2009 | 06.05.2024 | Рыбоводство, рыбоводство в рекреационных целях |
| Мингорисполком |  |  |  |  |
| Водохранилище «Крылово» Not identifed | УП «Минскводоканал» | Минский РИК, решение от 20.02.2008 №936 | 25 лет | Питьевое водоснабжение г. Минскао |
| Часть Вилейского водохранилища Not identifed | УП «Минскводоканал» | Минский РИК, решение от 27.02.2015 №247 | 25 лет | Нужды гидроэнргетики |
| Могилевская область |
| Белыничский район |
| Водохранилище Рафолово, н.п. Рафолово Not identifed | КФХ "Павлинка" | Решение Белыничского районного Совета депутатов от 29.04.2008 №2 | 10 лет | Рыбоводство |
| Водохранилище Васильки, н.п. Васильки Not identifed | КФХ "Лидер-Арт" | Решение Белыничского районного Совета депутатов от 02.06.2008 №4 | 10 лет | Рыбоводство |
| Водохранилище Стехово, н.п. Стехово Not identifed | КФХ "Запруда" | Решение Белыничского районного Совета депутатов от 02.06.2008 №4 | 10 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Водохранилище "Верхнее", пруд "Нижний", н.п. Головчин Not identifed | ОАО "Белыничи" | Решение Белыничского районного Совета депутатов б/н от 03.06.2008 | 10 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Водохранилище Вольница, н.п. Вольница Not identifed | ПМК-82 «Водстрой» | Решение Белыничского районного Совета депутатов от 18.10.2017 №34-6 | 15 лет | Рыбоводство |
| Пруд Сипайлы, н.п. Сипайлы Not identifed | ИП Тюльманков Д.А. | Решение Белыничского районного Совета депутатов от 28.04.2016 №23-3 | 10 лет | Рыбоводство |
| Бобруйский район |
| Пруд, пгт. Ленина Not identifed | ФХ "ОДО плюс" | Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 25.09.2013 № 21-11 | 6 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд, н.п. Воротынь Not identifed | ОАО «БЗТДиА» | Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 05.05.2016 № 25-2 | 5 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд н.п. Мартыновка Not identifed | КФХ «Мачулки» | Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 23.09.2011 № 9-15 | 10 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд н.п. Ламбово Not identifed | КФХ «Ламбово-агро» | Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 05.05.2016 № 25-3 | 5 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Водный объект около пгт. Туголица Not identifed | ЧУП по оказанию услуг «СпецЭкоКлининг» | Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 29.12.2016 № 30-15 | 5 лет | Товарное рыбоводство |
| Водный объект около пгт. Туголица Not identifed | Бобруйское ОАО «Агромашсервис» | Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 20.06.2017 № 34-7 | 10 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Водный объект около пгт. Туголица Not identifed | Бобруйское ОАО «Агромашсервис» | Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 20.06.2017 № 34-8 | 10 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд н.п. Михалево-1 Not identifed | КФХ "Михалевский край" | Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 26.12.2013 № 24-9 | 5 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Быховский район |
| Пруд н.п. Никоновичи Not identifed | ИП Шарабура А.В. | Решение Быховского районного Совета депутатов от 23.06.2009 № 20-7 | 10 лет | Рыбоводство |
| Пруд н.п. Никоновичи Not identifed | ИП Шарабура А.В. | Решение Быховского районного Совета депутатов от 20.06.2017 № 30-7 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд н.п. Косичи Not identifed | КПУП «Форелевое хозяйство «Лохва» | Решение Быховского районного Совета депутатов от 27.12.2017 № 35-6 | 6 лет | Рыбоводство |
| Пруд около агрогородка Дуброва Not identifed | ООО «АВиКА компани» | Решение Быховского районного Совета депутатов от 27.12.2017 № 35-7 | 26 лет | Рыбоводство |
| Горецкий район |
| Пруд вблизи н.п. Тимоховка Not identifed | КФХ Пискунова А.В. | Решение Горецкого районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 22-3 | 10 лет | Рыбоводство |
| Дрибинский район |
| Водохранилище у н.п. Коровчино Not identifed | ЧУП "Рыбацкое подворье" | Решение Дрибинского районного Совета депутатов от 30.12.2008 | 16 лет | Рыбоводство |
| Пруд н.п. Прибужье Старое Not identifed | КФХ «Прогресс» | Решение Дрибинского районного Совета депутатов от 26.04.2015 №14-5 | 25 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Кировский район |
| Водохранилище "Любоничский русловой", около н.п. Любоничи Not identifed | ОАО "Кировский райагропромтехснаб" | Решение Кировского районного Совета депутатов от 08.10.2014 № 7-6 | 5 лет | Рыбоводство |
| Пруд в н.п. Любоничи Not identifed | УЧПТП «Алмак плюс» | Решение Кировского районного Совета депутатов от 14.09.2012 № 21-3 | 27 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд Немковский, н.п. Немки Not identifed | ИП Бержанин В.И. | Решение Кировского районного Совета депутатов от 17.03.2012 № 18-8 | 10 лет | Рыбоводство |
| Пруд № 1 в н.п. Мазуровка Not identifed | КФХ "Рыбовод" | Решение Кировского районного Совета депутатов от 21.03.2008 № 8-21 | 10 лет | Рыбоводство |
| Пруды № 1, № 2, № 3 в н.п. Мышковичи Not identifed | СПК "Рассвет" им. К.П. Орловского | Решение Кировского районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 10-4, №10-5 и от 29.12.2009 № 22-3 | 25 лет, 25 лет, 26 лет | Рыбоводство |
| Климовичский район |
| Пруд вблизи н.п. Лазовица Not identifed | ОАО "Климовичский ЛВЗ" | Решение Климовичского районного Совета депутатов от 21.03.2008 № 7-11 | 20 лет | Рыбоводство |
| Пруд вблизи н.п. Блиунг Not identifed | ГЛХУ "Климовичский лесхоз" | Решение Климовичского районного Совета депутатов от 28.12.2007 № 5-15 | 10 лет | Рыбоводство |
| Пруд вблизи н.п. Селище Not identifed | ЧПУП «Ильянков» | Решение Климовичского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № 28-10 | 10 лет | Товарное рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| Пруд вблизи н.п. Прянички Not identifed | ОДО "КуЧерМол" | Решение Климовичского районного Совета депутатов от 10.08.2011 № 13-4 | 20 лет | Рыбоводство |
| Пруд вблизи н.п. Конаховка Not identifed | ОДО "Конаховка и Ко" | Решение Климовичского районного Совета депутатов от 21.06.2013 № 35-6 | 20 лет | Рыбоводство |
| Кличевский район |
| Пруд в агрогородке Ореховка Not identifed | УКСП "Совхоз "Доброволец" | Решение Кличевского районного Совета депутатов от 29.05.2013 №1 | 20 лет | Рыбоводство |
| Пруд н.п. Поплавы, пруд н.п. Поплавы-2 Not identifed | КФХ "Боярское" | Решение Кличевского районного Совета депутатов от 01.10.2014 №5 | 10 лет | Рыбоводство |
| Пруд н.п. Закорки Not identifed | ИП Сморщок В.Н. | Решение Кличевского районного Совета депутатов от 20.09.2013 №4 | 20 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд Будневский Not identifed | ОАО «Несята-Агро» | Решение Кличевского районного Совета депутатов от 29.06.2017 №31-8 | 10 лет | Товарное рыбоводство и в рекреационных целях |
| Круглянский район |
| Пруд вблизи н.п. Грибино Not identifed | ГУК ДСП "Круглянская ПМК-266" | Решение Круглянского районного Совета депутатов от 23.06.2016 № 23-9 | 25 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд н.п. Белавка Not identifed | ГЛХУ "Тетеринское" | Решение Круглянского районного Совета Депутатов от 24.12.2009 № 26-7 | 17 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд вблизи н.п. Альшаники 2 Not identifed | ИП Станкевич Д.С. | Решение Круглянского районного Совета депутатов от 25.09.2014 № 5-3 | 5 лет | Рыбоводство |
| Костюковичский район |
| Пруд в районе н.п. Антоновка Not identifed | КСУП «Самотевичи Агро» (преемник КСПК "Колхоз "Прогресс") | Решение Костюковичского районного совета депутатов от 27.12.2010 №6-19 | 10 лет | Рыбоводство |
| Кричевский район |
| Пруды в н.п. Малиновка, н.п. Ботвиновка Not identifed | СПК "Малятичи-Агро" | Решение Кричевского районного Совета депутатов от 15.03.2013 № 28-5 | 25 лет | Рыбоводство |
| Мстиславский район |
| Пруд вблизи г. Мстиславль Not identifed | ИП Лещев Д.М. | Решение Мстиславского районного Совета депутатов от 25.09.2015 № 17-7 | 5 лет | Рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| Пруд вблизи н.п. Быстрица Not identifed | КФХ «Ловля карпа» | Решение Мстиславского районного Совета депутатов от 24.03.2017 № 34-19 | 5 лет | Рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| Водохранилице в н.п. Большая Зятица Not identifed | ОАО ПМК-94 "Водстрой" | Решение Мстиславского районного Совета депутатов от 19.03.2010 № 22-9 | 26.03.2020 | Рыбоводство |
| Пруд в н.п. Воловники Not identifed | ИП Василенко В.Н. | Решение Мстиславского районного Совета депутатов от 18.03.2016 № 22-9 | 5 лет | Рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| Водный объект в н.п. Сапрыновичи Not identifed | ОАО «Октябрь» | Решение Мстиславского районного Совета депутатов от 14.07.2017 № 38-1 | 5 лет | Рыбоводство и рыбоводство в рекреационных целях |
| Могилевский район |
| Пруды на р. Полна вблизи н.п. Сидоровичи Not identifed | КФХ "Куцанов и К" | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 25.04.2009 № 21-17 | 25 лет | Рыбоводство |
| Технологический пруд у н.п. Карчемка Not identifed | ООО «Вендорожские озера» (преемник ЧП "Павелон-торг") | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 28.12.2010 № 7-11 | 10 лет | Рыбоводство |
| Озеро в н.п. Ловец Not identifed | ОАО «ПМК-93 «Водстрой» | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 26.05.2017 № 38-4 | 5 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Зарестье Not identifed | КФХ «В гостях у сказки» | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 27.03.2013 № 21-8 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Заболотье Not identifed | КФХ «Именье у ручья» | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 25.10.2015 № 23-6 | 5 лет | Рыбоводство |
| Озеро в н.п. Зарудеевка Not identifed | ОАО «Могилевский ленок» | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 30.06.2017 № 39-11 | 5 лет | Рыбоводство |
| Озеро в агрогородке Дашковка Not identifed | ФХ «Райская рыба» | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 26.09.2017 № 42-3 | 10 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Голени Not identifed | КФХ "Троицк Агро" | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 17.03.2015 №15-10 | 25 лет | Рыбоводство |
| Технологический пруд в н.п. Калиновая Not identifed | ФХ "Ежик и К" | Решение Могилевского районного Совета депутатов от 21.11.2012 № 25-5 | 15 лет | Рыбоводство |
| Осиповичский район |
| Водохранилище Not identifed | ОАО "Рыбхоз "Свислочь" | Решение Осиповичского районного Совета депутатов от 01.03.2012 № 2-10 | 10 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п Каменичи Not identifed | ОАО «Каменичи» | Решение Осиповичского районного Совета депутатов от 23.05.2012 № 21-10 | 10 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Осово Not identifed | Учреждение Осиповичская РОС РГОО «БООР» | Решение Осиповичского районного Совета депутатов от 01.03.2012 № 2-10 | 10 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд в н.п. Смык (карьер) Not identifed | ИП Пахоменко П.А. | Решение Осиповичского районного Совета депутатов от 05.04.2016 № 17-3 | 5 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд в н.п. Побоковичи Not identifed | КФХ «Сокол-2014» | Решение Осиповичского районного Совета депутатов от 18.09.2014 № 3-10 | 10 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруды в н.п. Теплухи (5 прудов) Not identifed | ООО «Класбриг» | Решение Осиповичского районного Совета депутатов от 03.03.2017 № 28-4 | 5 лет | Рыбоводство |
| Славгородский район |
| Пруд н.п. Большая Зимница Not identifed | ОАО "Зимница" | Решение Славгородского районного Совета депутатов от 26.06.2015 №14-3 | 5 лет | Рыбоводство |
| Пруд вблизи н.п. Лесная Not identifed | ОАО «Леснянский Агро» (преемник СПК "Лесная") | Решение Славгородского районного Совета депутатов от 22.03.2013 №32-4 | 5 лет | Рыбоводство |
| Пруд вблизи агрогородка Лопатичи Not identifed | ОАО «Железинский Агро» (преемник СПК "Железинский") | Решение Славгородского районного Совета депутатов от 27.03.2015 №12-6 | 5 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Летяги | КСУП "Наша Родина" | Решение Славгородского районного Совета депутатов от 25.09.2017 №38-6 | 5 лет | Рыбоводство |
| Пруд "Верхний", пруд «Нижний» вблизи н.п. Рабовичи Not identifed | ИП Антошкин Ю.В. | Решение Славгородского районного Совета депутатов от 22.03.2013 №32-4 | 5 лет | Рыбоводство |
| Хотимский район |
| Пруд у н.п. Варваровка Not identifed | КФХ "Подворье Варвары" | Решение Хотимского районного Совета депутатов от 10.04.2014 № 1-8 | 10 лет | Рыбоводство |
| Чаусский район |
| Пруд у н.п. Голочевка Not identifed | ИП Волков Ю.О. | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 18.03.2016 №25-10 | 11 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Надежда Not identifed | ФХ "Луковское" | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 09.12.2010 №7-7 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Кадино Not identifed | ФХ "Рудея-Агро" | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 30.04.2012 №26-6 | 20 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Радучи Not identifed | ФХ «Радучи Агро» | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 15.04.2016 №26-3 | 10 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд у н.п. Устье Not identifed | ОАО "Головенчицы" | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 24.06.2008 №13-3 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Киркоры Not identifed | ИП Дрозд Т.М. | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 18.03.2016 №25-10 | 23 года | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Хацковичи, у н.п. Смолка Not identifed | ИП Бернацкая В.Н. | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 23.12.2014 №10-11 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Ново-Александровка Not identifed | ГЛХУ "Чаусский лесхоз" | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 01.07.2015 №15-7 | 24 года | Рыбоводство |
| Пруд н.п. Астрени Not identifed | КФХ Шепетько А.В. | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 20.03.2017 №35-5 | 25 лет | Выращивание товарной рыбы |
| Пруд у н.п. Прилесье Not identifed | ГЛХУ «Чаусский лесхоз» | – | – | Выращивание товарной рыбы |
| Водный объект у н.п. Васьковичи Not identifed | ИП Близнец Т.Н. | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 22.06.2017 №39-1 | 25 лет | Выращивание товарной рыбы |
| Водный объект у н.п. Каменка Not identifed | ПМК-98 «Водстрой» | Решение Чаусского районного Совета депутатов от 19.05.2017 №37-2 | 25 лет | Выращивание товарной рыбы |
| Чериковский район |
| Пруд у н.п. Большая Речица Not identifed | КХ "Салагуб" | Решение Чериковского районного Совета депутатов от 26.10.2015 б/н | 25 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд у н.п. Езеры (система Муравейня) Not identifed | КФХ «Янавария» | Решение Чериковского районного Совета депутатов от 05.07.2016 б/н | 5 лет | Рыбоводство и в рекреационных целях |
| Пруд «Головчицы» Not identifed | КФХ «Наше Лявоново» | Решение Чериковского районного Совета депутатов от 05.10.2011 б/н | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд «Щербитово» Not identifed | ЧУП "Солгат" | Решение Чериковского районного Совета депутатов от 19.09.2008 б/н | 20 лет | Рыбоводство |
| Шкловский район |
| Пруд у н.п. Старый Шклов Not identifed | КФХ Бортник А.И. | Решение Шкловского районного Совета депутатов от 24.12.2010 № 6-16 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд "Артиславский" у н.п. Евдокимовичи Not identifed | ЗАО "Нива" | Решение Шкловского районного Совета депутатов от 18.03.2008 №6-10 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Черноручье Not identifed | ЧПУП "Т-Транс" | Решение Шкловского районного Совета депутатов от 30.06.2008 №7-13 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд севернее н.п. Бабчино Not identifed | ИП Черенков С.Н. | Решение Шкловского районного Совета депутатов от 26.06.2009 №5-13 | 25 лет | Рыбоводство |
| Пруд у н.п. Копысица Not identifed | ОАО «Александрийское» | Решение Шкловского районного Совета депутатов от 17.06.2010 №18-13 | 25 лет | Рыбоводство |

Таблица 17 – Перечень поверхностных водных объектов, относящихся  к внутренним водным путям, открытым для судоходства

| Наименование водного объекта | Местоположение границ судоходного участка водного объекта | Протяжённость судоходного пути, км |
| --- | --- | --- |
| р. Днепр | дер. Левки – граница Белводпуть – Укрводпуть | 530,1 |
| р. Березина | Березино пристань – у.р. Березины | 308,5 |
| р. Сож | Славгорол – у р. Сож | 279,5 |

# Таблица 18 – Сведения о водоохранных зонах и прибрежных полосах для идентифицированных поверхностных водных объектов*

| Водный объект | Размер (ширина), минимальная, м | Документ, в соответствии с которым установлены (размер) ширина водоохраной зоны и прибрежной полосы |
| --- | --- | --- |
|  | водоохранной зоны | прибрежной полосы |  |
| Границы водоохранных зон и прибрежных полос больших и средних рек в бассейне реки Днепр, разработанные РУП «ЦНИИКИВР» |
| Р. Березина (Минская область) | 700-6000 | 125-500 | Решение Минского облисполкома от 22.07.06 г. № 727 |
| Р. Березина (Гомельская область) | 200-6500 | 20-1100 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 16.08.2004 г.№554 |
| р. Свислочь (Минская область) | 700-2100 | 125-180 | Решение Минского облисполкома от 22.07.06 г. № 727 |
| Р. Птичь (Минская область) | 700-4900 | 125-150 | Решение Минского облисполкома от 22.07.06 г. № 727 |
| Р. Днепр (Гомельская область) | 200-10000 | 20-600 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 16.08.2004 г.№554 |
| Р. Друть (Гомельская область) | 200-3200 | 25-500 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 16.08.2004 г.№554 |
| Р. Днепр (Могилевская область) | 200-500 | 20-500 | Решение Могилёвского областного исполнительного комитета от 29 декабря 2005 г., № 30–23 |
| Р. Сож (Могилевская область) | 200-6000 | 10-500 | Решение Могилёвского областного исполнительного комитета от 29 декабря 2005 г., № 30–23 |
| Границы, рекомендуемые Водным кодексом РБ № 149-З от 2014 года |
| Большие и средние реки | 600 | 100 | – |
| Водоёмы и малые реки | 500 | 50 | – |

*-работы по корректировке проектов границ водоохранных зон и прибрежных полос проводятся (проекты откорректированных границ водоохранных зон и прибрежных полос ряда водных объектов находятся на согласовании в местными исполнительных и распорядительных органах)

Таблица 19 – Сведения о поверхностных водных объектах, используемых для рекреации, спорта и туризма, в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами за 2017 год

| Наименование водотока, водоема,код | Местоположение зон (мест, пляжей) отдыха - область, район, населенный пункт | Решение местного исполнительного и распорядительного органа, определяющее место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма | Сущемтвующая рекреационная нагрузка | Рекреационный потенциал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |
| Искусственный водоем | Докшицкий район, г. Докшицы (городской пляж) | Докшицкий РИК от 19.05.2015 № 333 | * – | * – |
| Озеро Сервечь | Докшицкий район, возле н.п. Шанторовщина | Докшицкий РИК от 19.05.2015 № 333 | * – | * – |
| Искусственный водоем №1 | Докшицкий район, г.п. Бегомль со стороны улицы Советской | Докшицкий РИК от 19.05.2015 № 333 | * – | * – |
| Искусственный водоем №2 | Докшицкий район, г.п. Бегомль со стороны улицы Ленинская | Докшицкий РИК от 19.05.2015 № 333 | * – | * – |
| Искусственный водоем | Докшицкий район, н.п. Камайск, охотничье-рыбная база “Комайский” | Докшицкий РИК от 19.05.2015 № 333 | * – | * – |
| Искусственный водоем | Докшицкий район, н.п. Янки со стороны автодороги Докшицы-Янки | Докшицкий РИК от 19.05.2015 № 333 | * – | * – |
| Озеро Медзозол | Докшицкий район, в границах н.п. Бирули | Докшицкий РИК от 19.05.2015 № 333 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/01/02 | Дубровенский район, ул.Правобереговая | Дубровенский РИК от 24.04.2015 № 221 | * – | * – |
| Водохранилище “Березки” | Дубровенский район | Дубровенский РИК от 24.04.2015 № 221 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/01/02 | Дубровенский район, “Луговцы” | Дубровенский РИК от 24.04.2015 № 221 | * – | * – |
| Криница в урочище “Киреевская роща” | Дубровенский район, урочище “Киреевская роща” (берег р.Днепр) | Дубровенский РИК от 24.04.2015 № 221 | * – | * – |
| Озеро Лепельское | Лепельский район, г. Лепель, городской пляж | Лепельский РИК от 18.03.2016 № 259 | * – | * – |
| Озеро Бобрица | Лепельский район, пляж ГУ “Лепельский военный санаторий” | Лепельский РИК от 18.03.2016 № 259 | * – | * – |
| Озеро Щибот | Лепельский район, пляж ГУ ДРОЦ “Жемчужина” | Лепельский РИК от 18.03.2016 № 259 | * – | * – |
| Карьер Селище | Оршанский район, н.п. Устье | Оршанский РИК от 28.06.2013 №542 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/02 | Оршанский район, г. Орша, ул. Короткевича | Оршанский РИК от 28.06.2013 №542 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/02 | Оршанский район, г. Орша, ул. Семенова | Оршанский РИК от 28.06.2013 №542 | * – | * – |
| Карьер «Щетинка» | Оршанский район, г. Орша, в районе расположения ОАО “Оршанский мясоконсервный комбинат” | Оршанский РИК от 28.06.2013 №542 | * – | * – |
| Водохранилище на реке Рогачевка | Толочинский район, г. Толочин, зона отдыха | Толочинский РИК | * – | * – |
| Водохранилище на реке Соколянка | Толочинский район, г.п. Коханово, зона отдыха | Толочинский РИК | * – | * – |
| Река Дива | Ушачский район, детский лагерь д. Туросполье | Ушачский РИК от 27.04.2015 № 333 | * – | * – |
| Озеро Вечелье | Ушачский район | Ушачский РИК от 27.04.2015 № 333 | * – | * – |
| Озеро Черовечье | Ушачский район | Ушачский РИК от 27.04.2015 № 333 | * – | * – |
| Озеро Должица | Ушачский район | Ушачский РИК от 27.04.2015 № 333 | * – | * – |
| Гомельская область |
| Река Днепр BY01/06/07 | Брагинский район, г.п. Комарин | Брагинский РИК №577/1 | * – | * – |
| Озеро Климкова | Буда-Кошелевский район, п. Коммунар | Буда-Кошелевский РИК от 27.04.2018 №261 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/02 | Ветковский район, г. Ветка, ул. Набережная | Ветковский РИК от 18.05.2015 №357 | * – | * – |
| Водоем | г. Гомель, пляж по ул. Октябрьская в мкр. Костюковка (парк Победы) | Администрация Железнодорожного района г. Гомеля от 26.04.2017 № 480 | * – | * – |
| Озеро Любенское | г. Гомель, пляж «Любенский» в районе ул. Мележа | Администрация Советского района г. Гомеля от 13.04.2018 № 225 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/02 | г. Гомель, Центральный район, пляж «Центральный» | Гомельский ГИК от 12.05.2014 № 471 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/02 | г. Гомель, Новобелицкий район, пляж «Новобелицкий» | Гомельский ГИК от 12.05.2014 № 471 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/02 | г. Гомель, Советский район, пляж Советского района (р-н Шведской горки) | Гомельский ГИК от 12.05.2014 № 471 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/02 | г. Гомель, Советский район, пляж "Роповский" | Гомельский ГИК от 12.05.2014 № 471 | * – | * – |
| Пруд | г. Гомель, Железнодорожный район, пляж в г.п. Костюковка | Гомельский ГИК от 12.05.2014 № 471 | * – | * – |
| Река Ипуть BY011014/02 | Добрушский район, г. Добруш (ул. Набережная) | Добрушский РИК от 01.04.2013 № 437 | * – | * – |
| Река Ипуть BY011014/02 | Добрушский район, г. Добруш (ул. Кооперативная) | Добрушский РИК от 01.04.2013 № 437 | * – | * – |
| Пруд Вирский | Жлобинский район, пос.Вирский г.Жлобина | Жлобинский РИК от 21.03.2016 № 691 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/05 | Жлобинский район, г.Жлобин, участок реки в районе "ЦОР г.Жлобина" | Жлобинский РИК от 21.03.2016 № 691 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/05 | Жлобинский район, г.Жлобин, участок реки возле парка культуры и отдыха "Приднепровский" | Жлобинский РИК от 21.03.2016 № 691 | * – | * – |
| Озеро Сырское | Кормянский район, г.п. Корма | Кормянский РИК от 11.05.2015 № 05-273 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/07 | Лоевский район, г.п. Лоев | Лоевский РИК от 07.04.2015 № 274 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/06 | Речицкий район, г. Речица | Речицкий РИК от 29.05.2015 № 1080 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/06 | Речицкий район, н.п. Милоград | Речицкий РИК от 29.05.2015 № 1080 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/06 | Речицкий район, н.п. Александровка | Речицкий РИК от 29.05.2015 № 1080 | * – | * – |
| Река ДнепрBY01/04/05 | Рогачевский район, г.Рогачев | Рогачевский РИК от 20.05.2014 № 209-р | * – | * – |
| Озеро Святое | Рогачевский район | Рогачевский РИК от 20.05.2014 № 209-р | * – | * – |
| Озеро Комарино | Рогачевский район | Рогачевский РИК от 20.05.2014 № 209-р | * – | * – |
| Река Березина BY0108/05 | Светлогорский район, г.Светлогорск | Светлогорский РИК от 14.04.2015 № 528 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/05 | Светлогорский район, г.п. Паричи | Светлогорский РИК от 14.04.2015 № 528 | * – | * – |
| Озеро Святое | Чечерский район, г.Чечерск | Чечерский РИК от 20.04.2010 № | * – | * – |
| Минская область |
| Река Березина BY0108/04 | Березинский район, г. Березино, пляж по ул. Ульянова | Березинский РИК от 17.03.2015 № 460 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/04 | Березинский район, г. Березино, ул. Победы | Березинский РИК от 18.03.2015 № 461 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/03 | Борисовский район, г. Борисов (в районе ул. Правобережная) | Борисовский РИК от 22.02.2016 № 235 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/03 | Борисовский район, г. Борисов (в районе ул. Полины Осипенко) | Борисовский РИК от 22.02.2016 № 235 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/03 | Борисовский район, г. Борисов (в районе ул. Заводская) | Борисовский РИК от 22.02.2016 № 235 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/03 | Борисовский район, г. Борисов (в районе ул. Парашютистов) | Борисовский РИК от 22.02.2016 № 235 | * – | * – |
| Березина BY0108/03 | Борисовский район, г. Борисов (в районе ул. Красноармейская) | Борисовский РИК от 22.02.2016 № 235 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/03 | Борисовский район, д. Малое Стахово | Борисовский РИК от 22.02.2016 № 235 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/03 | Борисовский район, д. Брыли | Борисовский РИК от 22.02.2016 № 235 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/03 | Борисовский район, д. Дудинка | Борисовский РИК от 22.02.2016 № 235 | * – | * – |
| Озеро Селява | Крупский р-н, д. Дубы (Шип), д. Борки (Выспа), д. Докучино (Золотой рог), д. Колодница (Панская купальня), д. Колодница (Комсомольский берег), д. Прошика (Селява Тур), | Крупский РИК от 13.11.2014 № 1253 | * – | * – |
| Озеро Обида | Крупский р-н, д. Хольневичи (Лебединый берег) | Крупский РИК от 13.11.2014 № 1253 | * – | * – |
| Водохранилище Крупское | г. Крупки (городской пляж № 1 и № 2) | Крупский РИК от 13.11.2014 № 1253 | * – | * – |
| Пруд Безымянный | Логойский р-н, д. Россохи | Логойский РИК от 29.05.2015 № 1104 | * – | * – |
| Пруд Безымянный | Логойский р-н, территория РУП "Республиканский горнолыжный центр"Силичи" | Логойский РИК от 14.04.2015 № 765 | * – | * – |
| Пруд Безымянный | Логойский р-н, территория ГСОК "Логойск" | Логойский РИК от 14.04.2015 № 765 | * – | * – |
| Река Титовка | Пуховичский район, г.Марьина Горка, городской пляж | Пуховичский РИК от 11.05.2015 № 697 (в редакции решения Пуховичского РИК от 08.04.2015 № 1108) | * – | * – |
| Озеро Материнское | Пуховичский район, пос.Дружный | Пуховичский РИК от 11.05.2015 № 697 (в редакции решения Пуховичского РИК от 08.04.2015 № 1108) | * – | * – |
| Пруд Михайловское | Пуховичский район, д.Михайлово | Пуховичский РИК от 11.05.2015 № 697 (в редакции решения Пуховичского РИК от 08.04.2015 № 1108) | * – | * – |
| Пруд без названия | Пуховичский район, аг.Дукора | Пуховичский РИК от 11.05.2015 № 697 (в редакции решения Пуховичского РИК от 08.04.2015 № 1108) | * – | * – |
| Обводненный карьер без названия | Пуховичский район, д.Узляны | Пуховичский РИК от 11.05.2015 № 697 (в редакции решения Пуховичского РИК от 08.04.2015 № 1108) | * – | * – |
| Пруд без названия | Пуховичский район, аг.Шацк | Пуховичский РИК от 11.05.2015 № 697 (в редакции решения Пуховичского РИК от 08.04.2015 № 1108) | * – | * – |
| Река Титовка | Пуховичский район, агр.Пуховичи | Пуховичский РИК от 11.05.2015 № 697 (в редакции решения Пуховичского РИК от 08.04.2015 № 1108) | * – | * – |
| Пруд Ковалевичи | Пуховичский район, д.Ковалевичи | Пуховичский РИК от 11.05.2015 № 697 (в редакции решения Пуховичского РИК от 08.04.2015 № 1108) | * – | * – |
| Водохранилище Дубровское | Смолевичский район, правый берег водохранилища | Смолевичский РИК от 26.05.2009 № 1319 | * – | * – |
| Водохранилище Петровичское | Смолевичский район, район дамбы со стороны д.Петровичи | Смолевичский РИК от 26.05.2009 № 1319 | * – | * – |
| Водохранилище Смолевичское | Смолевичский район, район спасательной станции | Смолевичский РИК от 26.05.2009 № 1319 | * – | * – |
| Пруд Натальевск | Червенский район, н.п. Натальевск | Червенский РИК от 17.03.2015 №471 | * – | * – |
| Река Волма BY01081202/03 | Червенский район, г.п. Смиловичи | Червенский РИК от 17.03.2015 №471 | * – | * – |
| Река Волма BY01081202/04 | Червенский район, н.п Озерный | Червенский РИК от 17.03.2015 №471 | * – | * – |
| Могилевская область |
| Река Друть BY0106/01 | Могилевская область, г.п. Белыничи, вблизи ул. Садовая | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Водоем Слободской | г.п.Белыничи | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Река Нежково | Белыничский район, д.Б.Нежков | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Река Косичка | Белыничский район, аг. Головчин | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Озеро Заозерское | Белыничский район, д. Заозерье (со стороны Кармановки) | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Озеро Заозерское | Белыничский район, д. Заозерье (со строны Заозерье) | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Река Глухариный ток | Белыничский район, д. Осливка | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Река Силково | г.п.Белыничи, Пер. Красноармейский | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Река Пески | г.п.Белыничи | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Пруд Дачный | Белыничский район, д.Неропля | Белыничский РИК от 04.05.2015 № 12-2 | * – | * – |
| Пруд Оршанский | Горецкий район, г.Горки | Горецкий РИК от 03.04.2015 № 10-18 | * – | * – |
| Пруд Верхний | Горецкий район, г.Горки | Горецкий РИК от 03.04.2015 № 10-18 | * – | * – |
| Пруд | Горецкий район, д.Ленино | Горецкий РИК от 03.04.2015 № 10-18 | * – | * – |
| Пруд | Горецкий район, д.Шишово | Горецкий РИК от 03.04.2015 № 10-18 | * – | * – |
| Пруд | Горецкий район, д. Красулино | Горецкий РИК от 03.04.2015 № 10-18 | * – | * – |
| Озеро Черное | Кричевский район | Кричевский РИК от 05.02.2015 № 4-39 | * – | * – |
| Озеро Молодежное | Кричевский район, г. Кричев | Кричевский РИК от 05.02.2015 № 4-39 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/01 | Кричевский район, г. Кричев | Кричевский РИК от 05.02.2015 № 4-39 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/01 | Кричевский район, г. Кричев, ул. Сиротина | Кричевский РИК от 05.02.2015 № 4-39 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/01 | Кричевский район, г. Кричев, ул.Набережная | Кричевский РИК от 05.02.2015 № 4-39 | * – | * – |
| Река Бася BY01100802 | Чаусский район, г. Чаусы | Чаусский РИК от 02.03.2006 № 85 Р | * – | * – |
| Река Проня BY011008 | Славгородский район, г.Славгород (городской пляж на р.Проня) | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Река Сож BY0110/01/02 | Славгородский район, г. Славгород (городской парк г.Славгород) | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Родник "Голубая криница" | Славгородский район, бывший н.п. Клины | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Река Проня BY011008 | Славгородский район, вблизи д.З.Вировая | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Озеро Черное | Славгородский район, вблизи агр.Гиженка | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Озеро Городское | Славгородский район, г.Славгород | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Река Сож BY0110/01/02 | Славгородский район,, г.Славгород, вблиз д.Рудня | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Верхнее озеро, Рабовичское | Славгородский район, вблизи дер. Рабовичи | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Озеро | Славгородский район, вблизи дер. М.Зимница | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Озеро Not identifed | Славгородский район, вблизи агр.Лесная | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Озеро Святое | Славгородский район, Д.Дубно | Славгородский РИК от 15.04.2013 № 42-р | * – | * – |
| Озеро Хотомля | Круглянский район, д. Шепелевичи | Круглянский РИК от 28.05.2014 № 6.26 | * – | * – |
| Река Друть BY0106/02 | Круглянский район, г.п. Круглое ул. Комсомольская | Круглянский РИК от 28.05.2014 № 6.26 | * – | * – |
| Водохранилище Тетеринское | Круглянский район, д. Шупени; | Круглянский РИК от 28.05.2014 № 6.26 | * – | * – |
| Водохранилище Тетеринское | Круглянский район, д. Тетерино, | Круглянский РИК от 28.05.2014 № 6.26 | * – | * – |
| Пруд вблизи д.Грибно | Экотуркомплекс «Николаевские пруды», д. Грибно | Круглянский РИК от 28.05.2014 № 6.26 | * – | * – |
| Пруд Лобжанка | Климовичский район, «Селище» | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Карьер «Песчанный» | Могилевская область, Климовичский район, г.Климовичи | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Река Лобжанка BY011004/01/02 | Климовичский район, в р-не ПМК 88 «Водстрой» | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Пруд Сосновка | Климовичский район, д. Блиунг | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Пруд Лобжанка | Климовичский район, д. Лазовица | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Водоем Лобжанка | Климовичский район, г. Климовичи, ул.Павловская | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Пруд, река Калиница | Климовичский район, г. Климовичи | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Пруд | Климовичский район, г. Климовичи, в городской роще | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Пляж на городском пруду | Климовичский район, г. Климовичи, в районе ул. М.Горького | Климовичский РИК от 04.05.2015 № 10-6 | * – | * – |
| Пруд | Могилевский район, д. Любуж | Могилевский РИК от 05.05.2014 № 19-2 | * – | * – |
| Озеро | Могилевский район, д. Салтановка | Могилевский РИК от 05.05.2014 № 19-2 | * – | * – |
| Река Лахва BY0104 | Могилевский район, д. Гуслище | Могилевский РИК от 05.05.2014 № 19-2 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/03 | Могилевский район, аг. Полыковичи | Могилевский РИК от 05.05.2014 № 19-2 | * – | * – |
| Река Дегтярка | Могилевский район, д. Вильчицы | Могилевский РИК от 05.05.2014 № 19-2 | * – | * – |
| Пруд Забелышин | Хотимский район, н.п. Забелышин | Хотимский РИК от 14.06.2011 № 73-Р | * – | * – |
| Пруд Батаево | Хотимский район, н.п. Батаево | Хотимский РИК от 14.06.2011 № 73-Р | * – | * – |
| Пруд Богдановка | Хотимский район, н.п. Богдановка | Хотимский РИК от 14.06.2011 № 73-Р | * – | * – |
| Пруд Хотимское | Хотимский район, н.п. Хотимск | Хотимский РИК от 14.06.2011 № 73-Р | * – | * – |
| Река Беседь BY011013 | Хотимский район, н.п. Хотимск | Хотимский РИК от 14.06.2011 № 73-Р | * – | * – |
| Река Жадунька, BY01101301 | Хотимский район, н.п. Хотимск, городской пляж | Хотимский РИК от 14.06.2011 № 73-Р | * – | * – |
| Река Беседь BY011013 | Хотимский район, н.п. Хотимск, зона отдыха «Попов колодец» | Хотимский РИК от 14.06.2011 № 73-Р | * – | * – |
| Река Ольшовка | Хотимский район, н.п. Хотимск, зона отдыха | Хотимский РИК от 14.06.2011 № 73-Р | * – | * – |
| Река Боровец | Костюковичский район, г. Костюковичи | Костюковичский РИК от 19.12.2014 № 24-12 | * – | * – |
| Река Слобода | Костюковичский район, г. Костюковичи | Костюковичский РИК от 19.12.2014 № 24-12 | * – | * – |
| Река Жадунька BY01101301 | Костюковичский район, г. Костюковичи | Костюковичский РИК от 19.12.2014 № 24-12 | * – | * – |
| Озеро Прусино | Костюковичский район, г. Костюковичи | Костюковичский РИК от 19.12.2014 № 24-12 | * – | * – |
| Водохранилище Осиповичское | Осиповичский район, д. Вязье, городской пляж | Осиповичский РИК от 01.04.2015 № 2-18 | * – | * – |
| Водохранилище Осиповичское | Осиповичский район, г. Осиповичи, городской парк | Осиповичский РИК от 01.04.2015 № 2-18 | * – | * – |
| Пруд Селище | Кировский район, окраина г. Кировска | Кировский РИК от 13.05.2010 № 9-27 | * – | * – |
| Река Вихра BY011001 | Мстиславский район, г. Мстиславль, пляж «Пятый песочек» | Мстиславский РИК от 28.05.2014 № 14-7 | * – | * – |
| Река Вихра BY011001 | Мстиславский район, г. Мстиславль, пляж «Ласточка» | Мстиславский РИК от 28.05.2014 № 14-7 | * – | * – |
| Река Вихра BY011001 | Мстиславский район, г. Мстиславль, место отдыха «Четвёртый песочек» | Мстиславский РИК от 28.05.2014 № 14-7 | * – | * – |
| Пруд | Мстиславский район, г. Мстиславль, по ул. Могилёвской | Мстиславский РИК от 28.05.2014 № 14-7 | * – | * – |
| Озеро Святое | Мстиславский район, г. Мстиславль | Мстиславский РИК от 28.05.2014 № 14-7 | * – | * – |
| Река Ольса | Кличевский район | Кличевский РИК от 18.03.2013 № 13-2 | * – | * – |
| Пруд Потока | Кличевский район, д.Потока | Кличевский РИК от 18.03.2013 № 13-2 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/03 | г. Могилев, городской пляж | Могилевский ГИК от 23.11.2002 № 13-45 | * – | * – |
| Река Днепр BY01/03 | г. Могилев, залив по ул. Фатина | Могилевский ГИК от 23.11.2002 № 13-45 | * – | * – |
| Озеро Святое | г. Могилев, пляж | Могилевский ГИК от 23.11.2002 № 13-45 | * – | * – |
| Пруд-карьер | г. Могилев, пос. Броды | Могилевский ГИК от 23.11.2002 № 13-45 | * – | * – |
| Водохранилище Гребневское | г. Могилев, пляж | Могилевский ГИК от 23.11.2002 № 13-45 | * – | * – |
| Водохранилище Печерское | г. Могилев, пляж | Могилевский ГИК от 23.11.2002 № 13-45 | * – | * – |
| Река Турья | Краснопольский район, г.п. Краснополье | Краснопольский РИК от 27.02.2006 № 5-31 | * – | * – |
| Река СожBY0110/01 | Чериковский район, г.Чериков, ул.Коммунистическая | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/01 | Чериковский район, г.Чериков, ул.Набережная | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Озеро | Чериковский район, г.Чериков, ул.Рокоссовского | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Озеро | Чериковский район, г.Чериков, ул.Ленинская | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Озеро | Чериковский район, г.Чериков, ул Комсомольская | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Река Удожка | Чериковский район, д.Горки | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Река Сож BY0110/01 | Чериковский район, д.Мирогощь | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Озеро | Чериковский район, д.Езеры | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Озеро | Чериковский район, д.Богдановка | Чериковский РИК от 19.02.2016 № 5-28 | * – | * – |
| Река Березина BY0108/04 | г.Бобруйск, городской пляж | Бобруйский ГИК от 08.04.2015 № 81-р | * – | * – |
| Река Березина BY0108/04 | г.Бобруйск, пляж 6-го микрорайона | Бобруйский ГИК от 08.04.2015 № 81-р | * – | * – |
| Река Березина BY0108/04 | г.Бобруйск, зона отдыха «Форштадт» | Бобруйский ГИК от 08.04.2015 № 81-р | * – | * – |
| Карьер | г.Бобруйск, вблизи п. Туголица «Наше место» | Бобруйский ГИК от 08.04.2015 № 81-р | * – | * – |
| Карьер | Могилевская область, г. Бобруйск, вблизи п. Туголица «Зелёный мир» | Бобруйский ГИК от 08.04.2015 № 81-р | * – | * – |
| Озеро | Могилевская область, г. Бобруйск, СОК "Шинник" | Бобруйский ГИК от 08.04.2015 № 81-р | * – | * – |
| Пруд Запольский | Дрибинский район, н.п. Заполье | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Пруд Трилесино | Дрибинский район, н.п. Трилесино | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Пруд Белая | Дрибинский район, н.п. Белая | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Пруд Дрибинский | Дрибинский район, н.п. Дрибин | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Пруд Поташня | Дрибинский район, н.п. Поташня | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Пруд Никольск | Дрибинский район, н.п. Никольск | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Пруд Новоселки | Дрибинский район, н.п. Новоселки | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Водохранилище Коровчино | Дрибинский район, н.п. Коровчино | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Река Проня BY011008 | Дрибинский район, ниже автомобильного моста | Дрибинский РИК от 17.04.2015 №9-7 | * – | * – |
| Пруд | Быховский район, г. Быхов | Быховский РИК от 17.03.2010 № 3-3 | * – | * – |
| Озеро | Быховский район, урочище "Дубки", пойма р. Днепр | Быховский РИК от 17.03.2010 № 3-3 | * – | * – |
| Озеро Черное | Быховский район, урочище "Черное озеро", пойма р. Днепр | Быховский РИК от 17.03.2010 № 3-3 | * – | * – |
| Водохранилище Чигиринское | Быховский район, д. Галеевка | Быховский РИК от 17.03.2010 № 3-3 | * – | * – |

*- рекреационная нагрузка и рекреационный потенциал могут быть определены в рамках специальных научных исследований как отдельные работы по административным единицам (районам, городам)

Таблица 20 – Сведения об обьектах, оказывающих вредное воздействие на качество поверхностных и подземных вод и расположенных на территориях водоохранных зон и прибрежных полос

| Наименование организации, ее местонахождение, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, адрес его местожительства | Наименование объекта, оказывающего вредное воздействие на качество вод | Местоположение объекта, оказывающего вредное воздействие на качество вод (водоохранная зона или прибрежная полоса) | Рекомендуемые мероприятия | Срок их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |
| Могилевский район |
| ОАО «Полыковичи» | Склад | н.п. Полыковичи-1, водоохранная зона р.Днепр | Вынос склада минеральных удобрений за пределы водоохраной зоны, использование здания для других целей | 2019 |
| Быховский район |
| Сельскохозяйственный филиал «Мокрянский» ОАО «Быховский консервный завод» | Молочно-товарная ферма | аг.Барколабово, водоохранная зона р.Днепр | Благоустройство территории. Своевременный вывоз органики на поля. Обвалование территории. | 2019 |
| УПКП «Быховрайводоканал» | Очистные сооружения г.Быхова | Водоохранная зона р.Днепр, 8 км южнее г.Быхов, выпуск р.Ирдица и далее р.Днепр | Реконструкция очистных сооружений | 2018-2019 |
| ОАО «Новобыховский» | Склады | аг.Новый Быхов, водоохранная зона р.Днепр | Вынос склада минудобрений за пределы водоохранной зоны. Благоустройство территории. | 2019 |
| ОАО «Новобыховский» | Свиноферма | д.Адаменка, водоохранная зона р.Днепр | Ликвидация свинофермы, снос строений, благоустройство территории | 2020 |
| ОАО «Новобыховский» | Свиноферма | д.Яново, водоохранная зона р.Днепр | Ликвидация свинофермы, снос строений, благоустройство территории | 2019 |
| Шкловский район |
| Холдинг ОАО «Могилевводстрой» Центральные ремонтные мастерские | Ремонтные мастерские | н.п.Малое Заречье, водоохранная зона р.Днепр | Вынос мастерских из водоохранной зоны р.Днепр, использование зданий и сооружений для других целей | 2019 |
| Мстиславский район |
| ОАО «Октябрь», | Молочная ферма, сарай крупного рогатого скота | н.п. Каськово, водоохранная зона р.Сож | Ликвидация МТФ, использование сооружения фермы для других целей. | 2019 |
| Кричевский район |
| КСУП «Добрасть» | Животноводческая ферма | н.п.Калинино, водоохранная зона р.Сож | Ликвидация животноводческой фермы, использование помещений для других целей | 2019 |
| Гомельская область |
| Лоевский район |
| КСУП «Днепровец» | Выгульная площадка | Н.п.Старая Лутава, водоохранная зона р. Днепр | Обустройство площадки твердым покрытием | 2019 |
| Минская область |
| Борисовский район |
| Зубович Любовь Ивановна (собственник коровника и земельного участка) ул. Чичерина, дом 4, кв. 23 220029, г. Минск | Коровник | н.п. Боровляны, водоохранная зона р. Березина | Коровник не функционирует с 2011 г. Находится в 2 км от реки Березина и в 3 км от озера Палик, угроза загрязнения (засорения )водного объекта отсутсвует. | 2019 |
| Пуховичский район |
| СПК Зазерка | Молочная ферма | н.п. Караваево, водоохранная зона р. Свислочь | Благоустройство территории. | 2019 |
| СПК Туринский | Свиноферма | н.п. Первый Май, водоохранная зона р. Свислочь | Остатки сооружений фермы снести, а землю рекультивировать. | 2019 |
| СПК Туринский | Машинно-тракторная мастерская | н.п. Турин, водоохранная зона р. Свислочь | Территорию заасфальтировать и установить нефтеловушки. | 2019 |
| СПК Пуховичский | Молочная ферма | н.п. Глушка,водоохранная зона р. Свислочь | Обустройство навозохранилища. Территорию заасфальтировать. | 2019 |
| СПК Пуховичский | Хозяйственный двор | н.п. Пуховичи, водоохранная зона р. Свислочь | Сооружения бывшего хоз. двора снести, а землю рекультивировать. | 2019 |

Таблица 21 – Мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей) в бассейне Днепра, сроки и ожидаемые показатели их реализации

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ожидаемые результаты после реализации мероприятия | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоочередные мероприятия - первый цикл внедрения ПУРБ (2019-2024) |
| Инвентаризация поверхностных водных объектов в пилотных бассейнах ВИЕС+ (EUWI+) в Беларуси (Днепр, Припять) | Улучшение планов управления речными бассейнами (ПУРБ) Днепра и Припяти | Усовершенствованный состав мероприятий для улучшения и поддержания, как минимум хорошего состояния поверхностных вод. | 2019–2020 |
| Реконструкции очистных сооружений и строительства установки по переработке осадка в пределах существующей территории Минской очистной станции | Оптимизация и улучшение процесса очистки сточных вод с целью достижения требуемых показателей качества очищенных сточных вод с учетом прогнозируемой нагрузки на очистные сооружения | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2024 |
| Модернизация очистных сооружений биологической очистки сточных вод Учреждения здравоохранения «Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье»» Минского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2019–2024 |
| Реконструкция очистных сооружений РУП «Червенское ЖКХ» г. Червеня | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2020–2025 |
| Реконструкция системы канализации г.п. Смиловичи Червенского района, включая проектно-изыскательные работы | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2020 |
| Реконструкция очистных сооружений в пос. Дружный Пуховичского района, включая проектно-изыскательные работы | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2021–2024 |
| Обеспечить подачу воды для обводнения р.Свислочь, Слепянской водной системы за счет переброски стока по Вилейско-Минской водной системы в объеме для р.Свислочь не менее 2,0 м3 /с, для Слепянской водной системы – 1,2 м3. - согласно Генеральному плану города Минска (корректировка), утвержденному 16.09.2016 | Поддержание экологического функционирования водных объектов Минска | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2019–2023 |
| Разработка «Схемы градостроительного развития водно-зеленого диаметра Минска и проект зон охраны объектов историко-культурного развития» | Поддержание экологического функционирования водных объектов Минска | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2019 |
| Разработка мероприятий по контролю водозабора и пополнения поверхностных и подземных вод подземного водного объекта в днепровско-сожских и протерозойских отложениях в районе Минской городской агломерации для предотвращения их загрязнения | Поддержание экологического функционирования водных объектов Минска | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2019–2024 |
| Внедрение современных технологий очистки сточных вод от биогенов на очистных сооружениях г. Осиповичи (Осиповичское ДУКПП «Водоканал») | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2019–2022 |
| Научное обоснование и определение объемов работ по очистке Осиповичского водохранилища от донных отложений | Поддержание экологического функционирования Осиповичского водохранилища | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | 2019–2024 |
| Модернизация системы водоотведения с увеличением производительности очистных сооружений Жодинской ТЭЦ | Поддержание экологического функционирования реки Плисса | Улучшение качества воды реки Плисса BY010805/01, BY010805/02 | 2020 |
| Реконструкция очистных сооружений г. Смолевичи с внедрением очистки от соединений фосфора и азота | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение качества воды реки Плисса BY010805/01, BY010805/02 | 2020–2024 |
| Реконструкция очистных сооружений КПУП "Борисовводоканал" с внедрением технологий удаления соединений фосфора и азота, обработки осадка | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | 2019–2023 |
| Реконструкция системы канализации г. Борисова: 3-я очередь "Строительство второй нитки напорного коллектора от ГКНС №1 до очистных сооружений" – 3,266 км; 2 очередь "Реконструкция 2-х напорных коллекторов диаметром 500 мм от ГКНС №2 до очистных сооружений" – 12,138 км; 1 очередь "Реконструкция канализационной насосной станции №9" – 0,336 км | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | 2019-2024 |
| Строительство очистных сооружений для филиала "Лошница" ОАО "Борисовский мясокомбинат" (свиноферма на 100000 голов), канализационного коллектора Д=200 мм и протяженностью 500 м, ГКНС – 1шт. - производительностью 3840 м3/сут | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | 2019–2024 |
| Реконструкция очистных сооружений г. Березино, включая проектно-изыскательные работы | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | 2018-2019 |
| Реконструкция очистных сооружений рабочего поселка Елизово Осиповичского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | 2019–2024 |
| Реконструкция очистных сооружений Быховского унитарного производственного коммунального предприятия "Быховрайводоканал" | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Днепр | 2019 |
| Реконструкция водонепроницаемой дамбы вокруг иловых карт Бобруйского УКДПП «Водоканал» в урочище "Гнедовые горы" | Поддержание экологического функционирования | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | 2020 |
| Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод г. Светлогорска | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | 2020–2022 |
| Реконструкция очистных сооружений КПУП "Гомельводоканал" с внедрением очистки от соединений фосфора и азота и анаэробной обработки осадка | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Уза BY011015 | 2020 |
| Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в г. Гомеле | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Уза BY011015 | 2019–2022 |
| Реконструкция и расширение очнстных сооружений ОАО «Гомельстекло» в р.п. Костюковка г.Гомель | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Уза BY011015 | 2019–2023 |
| Реконструкция очистных сооружений сточных вод Костюковичского УКП «Водоканал» | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Жадунька BY01101301/02 | 2019–2022 |
| Строительство очистных сооружений канализации г. Рогачева | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Добысна BY0107 | 2019 |
| Реконструкция очистных сооружений сточных вод РУП "Логойский комхоз". Организация производственного контроля очистки сточных вод на предприятии | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Гайна BY010803/01 | 2018-2019 |
| Реконструкция системы канализации г. Логойска, включая проектно-изыскательные работы и реконструкцию самотёчного коллектора по ул. К. Либкнехта в г. Логойске | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Гайна BY010803/01 | 2020–2024 |
| Модернизация систем управления водоснабжением и водоотведением города Орши (включая проектно-изыскательские работы) | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2018-2020 |
| Капитальный ремонт с элементами модернизации аэротенков очистных сооружений г. Орша (включая проектно-изыскательские работы) | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2019 |
| Переброс стоков г.п. Болбасово – г. Барань (включая проектно-изыскательские работы), Оршанский район | Ликвидация выпуска сточных вод в окружающую среду (р. Адров) | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2018-2019 |
| Переброска сточных вод г.п. Копысь на очистные сооружения г.Орша (включая проектно-изыскательские работы) | Ликвидация выпуска сточных вод в окружающую среду (р. Днепр) | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2018-2020 |
| Капитальный ремонт с элементами модернизации системы водоотведения н.п. Высокое Оршанского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2018-2019 |
| Реконструкция очистных сооружений в аг. Межево Оршанского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2019-2020 |
| Реконструкция коммуникаций сточных вод филиала СГЦ ”Заднепровский“ ОАО ”Оршанский комбинат хлебопродуктов“, Оршанский район | Обеспечение экологической безопасности | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2019-2020 |
| Замена технологического оборудования очистных сооружений свиноводческого комплекса ОАО ”Агрокомбинат ”Юбилейный“, Оршанский район | Обеспечение экологической безопасности | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2019 |
| Дополнительные мероприятия - второй цикл внедрения ПУРБ (2025-2030) |
| Строительство дюкера через р. Днепр с ул. Заднепровская до ул. Новаторов (протяженность 0,5 км) – г. Орша | Предотвращение загрязнения поверхностных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2018-2025 |
| Реконструкция системы канализации аг. Вишневка Минского района, включая проектно-изыскательные работы | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2027 |
| Реконструкция системы канализации в н.п. Новое Поле Минского района, включая проектно-изыскательные работы | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2030 |
| Реконструкция очистных сооружений аг. Юзуфово Минского района, включая проектно-изыскательные работы | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2028 |
| Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в г. Гомеле (выпуска в реки Сож и Уза) | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2028 |
| Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в г. Речице (выпуска в реки Днепр и Ведрич) | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2026–2029 |
| Реконструкция очистных сооружений г. Чечерска | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2026–2030 |
| Реконструкция очистных сооружений г. Лоева | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2029 |
| Расширение и реконструкция очистных сооружений г. Жлобина (производительность 35000 м3/сут) с технологией глубокого удаления азота и фосфора | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2029 |
| Строительство очистных сооружений канализации, перекладка 1,5 км сетей н.п. Белицкий Рогачёвский район | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2028 |
| Реконструкция самотечного коллектора по ул. Дводненко (от КНС-6 до камеры гашения по ул. Сыдько) в количестве 820 м.п., диаметром 600 мм; перекладка напорного коллектора по ул. Дводненко (от КНС-7 до камеры гашения по ул. Сыдько) в количестве 1200 м.п. (2 нитки), диаметром 300 мм; перекладка коллектора по ул. Молодежная (от камеры гашения №3 до камеры гашения №4) с заменой камер гашения в количестве 900 м.п., диаметром 800 мм; перекладка сети канализации по ул. Пушкина в количестве 500 м.п., диаметром 200 мм. в г. Речица | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2027 |
| Реконструкция очистных сооружений н.п. «Зябровка» Гомельский район | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2030 |
| Реконструкция очистных сооружений г.п. Буда-Кошелево | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2030 |
| Модернизация канализации и очистных сооружений г. Ветка (Реконструкция канализационной сети г. Ветка (7.5 км.)) Строительство КНС №4, КНС №5 | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2029 |
| Реконструкция сетей водоотведения 2,6 км в Рогачёвском районе | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2029 |
| Реконструкция сетей и сооружений канализации в г. Шклове Шкловского УКП «Жилкомхоз» | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2027 |
| Реконструкция сетей и сооружений очистки сточных вод в г.Славгороде Славгородского УКП «Жилкомхоз» | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2027 |
| Cтроительство главного канализационного коллектора в г. Могилеве | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2028 |
| Реконструкция очистных сооружений в г.п. Краснополье | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2026–2030 |
| Реконструкция очистных сооружений ЧДЛПУП «Детсткий санаторий «Свислочь» Осиповичского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2027 |
| Строительство очистных сооружений на свиноводческом комплексе СПК «Мазоловский» Мстиславского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2028 |
| Капитальный ремонт системы навозоудаления комплекса по откорму и выращиванию КРС н.п. Тушково ОАО «Горецкая райагропромтехника» | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2026 |
| Реконструкция очистных сооружений в г. Быхове УКПП «Быховрайводоканал» | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2027 |
| Реконструкция очистных сооружений в г. Мстиславле Мстиславского УКПП «Водоканал» | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2030 |
| Реконструкция сетей и сооружений канализации в г. Кричеве | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2030 |
| Реконструкция очистных сооружений агрогородка Дашковка Могилевского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2030 |
| Реконструкция очистных сооружений агрогородка Солтановка Могилевского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | 2025–2028 |

## Таблица 21.1 – Предлагаемый комплекс мероприятий по улучшению качества подземных вод на водозаборе «Новинки»

(определен комплекс последовательно выполняемых мероприятий на ориентировочную сумму 1 000 000* евро за счет средств Республиканского бюджета, местных бюджетов)

| Мероприятие | Срок реализации | Ориентировочная стоимость, тыс. евро | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Минская область |
| Разработка проекта и проведение геохимической съемки в районе II и III поясов ЗСО для выявления и оконтуривания источников загрязнения подземных вод | 2019-2022 | 150,0 | Республиканский бюджет |
| Разработка рекомендаций по минимизации (ликвидации) воздействия источников загрязнения на подземные воды | 2021-2023 | 150,0 | Республиканский бюджет |
| Разработка проекта и организация мониторинга подземных вод для контроля распространения загрязнения от выявленных источников загрязнения подземных вод | 2023-2024 | 200,0 | Республиканский бюджет |
| Оценка состояния подземных вод на водозаборе «Новинки» по завершению выполнения предложенных мероприятий по мониторингу подземных вод | 2025-2030 | 150,0 | Республиканский бюджет |
| Ликвидация мест складирования отходов птицефабрики им. Н.К.Крупской (особенно в районе эксплуатационной скважины № 25б) | 2019-2021 | 100,0 | Республиканский бюджет |
| Итого: | 750,0 |

## Таблица 21.2 – Рекомендуемые меры по улучшению состояния зон санитарной охраны в районе расположения водозабора «Новинки»

| Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Прекращение применений минеральных и органических удобрений на сельскохозяйственных территориях | 2019-2020 |
| Прекращение распашки сельскохозяйственных территорий |  |
| Применение экологически чистых противогололедных реагентов на автодорогах | 2019–2024 |

*  Примерная стоимость (евро) – Данные суммы не являются окончательными и требуют дополнительных расчетов

Приложение В  Основные результаты пилотного проекта «Анализ и картографирование риска наводнений в бассейне Днепра, включая определение наиболее подверженных риску территорий, полевые исследования опасных участков, картографирование и подготовка предварительного состава защитных мероприятий на примере города Добруш Гомельской области»

В ходе выполнения пилотного проекта были получены следующие основные результаты для пилотной территории города Добруша Гомельской области:

- разработана стратегия выполнения работ по пилотному проекту и определены информационные потребности;

- выполнены гидрологические расчеты максимальных расходов воды для участков водотоков территории города Добруша (рек Ипуть и Хоропуть), включая весеннее половодье, вероятностью превышения (обеспеченностью) 0.5%, 1%, 10%, 25% и летне-осенние дождевые паводки 10%y.

- подготовлены ГИС-слои растровой картографической основы масштаба 1:10 000 и цифровая модель местности (ЦММ) пилотной территории;

- организованы и проведены экспедиционные исследованияучастков водотоков территории города Добруша, включая измерения характерных поперечных сечений, местных продольных осредненных скоростей течения и определение расходов воды;

- проведены гидравлические расчеты водного режима при максимальных расходах воды заданных обеспеченностей  для водотоков города Добруша.

- разработан  набор карт опасностей наводнений для различных вероятностей максимальных расходов воды для территории города Добруша (пример для наиболее неблагоприятного сценария приведен на рисунке В.1);

- разработан набор карт риска наводнений для различных вероятностей максимальных расходов воды для территории города Добруша (пример для наиболее неблагоприятного сценария приведен на рисунке В.2);

- разработана предварительная программа мер по совершенствованию защиты от наводнений.

Рисунок В.1 – Пример карты опасностей наводнений для наиболее неблагоприятного сценария, повторяемостью один раз в двести лет, для территории города Добруша

Рисунок В.2 – Пример карты риска наводнений для наиболее неблагоприятного сценария, повторяемостью один раз в двести лет, для территории города Добруша

Предварительная программа мер по совершенствованию защиты от наводнений включает три вида мер:

Меры по предотвращению наводнений

Цели:

- предотвращение и минимизация неблагоприятных ущербов от наводнений для населения и его здоровья, окружающей срежы и культурного наследия, а также экономической деятельности;

- снижение риска наводнений путем оптимизации регулирования хозяйственной деятельности на уязвимых к наводнениям территориях.

Меры:

- пространственное планирование на региональном уровне;

- оптимизация регулирования хозяйственной деятельности Добрушским районным исполнительным комитетом на уязвимых к наводнениям территориях города Добруша (строительство зданий и сооружений, гидротехнических объектов, организация землепользования и т.п.);

- совершенствоание информирования о риске наводнений.

Меры по защите от наводнений

Цели:

- максимально возможное снижение ущербов при наводнениях;

Меры:

| Реконструкция правостронней дамбы в нижнем бьефе реки Ипуть (рисунок В.3). Дамба защищает территорию, уязвимую к наводнениям , включающей более 400 домов. Однако дамба построена более 30 лет назад, и ее современное состояние не соответствует современным требованиям защиты от наводнения. В последние годы в течение весеннего половодья существовали реальные угрозы прорыва жамбы и затопления задамбовых территорий. | Рисунок В.3 – Схема расположения защитной дамбы, подлежащей реконструкции |
| --- | --- |
| Разработка проекта локальных защитных дамб вдоль реки Хоропуть для защиты от наводнений (рисунок В.4). В течение весеннего половодья средней и низкой вероятности территории города Добруша на водосборе реки Хоропуть, включая жилые и административные постройки, а также промышленные объекты, являются уязвимыми к наводнениям. | Рисунок В.4 – Схема к предложению по защите территорий от наводнений на реке Хоропуть |

Меры, повышающие готовность и эффективность действий при наводнених

Цели:

- снижение ущербов от наводнений путем внедрения мероприятий до и во время наводнений;

Mеры:

- разработка и внедрение Плана управления рисками наводнений и (или) Плана действий при чрезвычайных ситуациях до и в течении наводнений, включая снижение их риска, опопвещения, эвакуации, информационного обмена и взаимодействия, снабжения);

- мониторинг состояния дамб в  меженные приоды и в периоды  наводнений;

- развитие системы информирования и раннего оповещения о наводнениях для города Добруша с включением всех заинтересованных и участвующих в зашитных мероприятиях до, во время и непосредственно после прохождения наводнений;

- разработка информационной брошюры с включением  описания действий в период наводнений.

| - повышенное внимание должно быть уделено зашитным мероприятим от наводнений для объектов старых очистных сооружений города Добруш, расположенных на юго-западе от городской территории ниже по течению реки Ипуть (рисунок В.5). В настоящее время в Добруше функциронируют новые очистные сооружения, расположенные там же ниже по течению и на достаточном удалении от города. Однако на этой территории расположены пруды-отстойники, заполненные осадком сточных вод. Необходим мониторинг защитных дамб этих прудов для предотвращения загрязнения окружающей среды, включая реки Хоропуть и Ипуть. | Рисунок В.5 – Схема к предложению по защитным мероприятиям для объектов старых очистных сооружений города Добруш |
| --- | --- |

# Footnotes

«Каталог показателей опасности гидрологических явлений на территории Беларуси», ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр»

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks // Access to European Union law [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0060:EN:NOT

Изменение климата, 2013 г. Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Резюме для политиков]. – Женева: МГЭИК, 2013. – 28 с. // Материалы МГЭИК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1

Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections // Материалы МГЭИК, pp.1350-1353.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/docs/review/WG1AR5_FOD_AnnexI_Final.pdf

Chapter 11. Near-term Climate Change: Projections and Predictability // Материалы МГЭИК, p.987 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/docs/review/WG1AR5_SOD_Ch11_All_Final.pdf

дюкер в данном случае - напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки Днепр